K15/K21/K25-BE1

ЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

«NISSAN»

K15, K21, K25

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

| МОДЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА | СЕРИЙНЫЙ № |
| --- | --- |
| FG10/15/18-20 | 650001 и далее |
| FG15H/18H-20 | 650001 и далее |
| FG20/25/30/35A-16 | 700001 и далее |
| FG20H/25H-16 | 700001 и далее далее |
| FG20N/25N/30N-16 | 700001 и далее |

«KOMATSU FORKLIFT»

K-Series

00-1

НОМЕРА РАЗДЕЛОВ

1.    ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.    РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

4.    МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

5.   СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

6.    ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

7.    УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

8.    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

K-Series	00-3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная инструкция повествует об особенностях конструкции, процедурах технического обслуживания и регулировках погрузчиков с бензиновым двигателем типа K15, K21 и K25.

Безопасность эксплуатации и технические данные этих двигателей на прямую зависят от правильного использования, проведения своевременного технического обслуживания и проверки.

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед разборкой, проверкой, ремонтом или сборкой двигателя.

Содержание инструкции касается только моделей, выпушенных вместе с публикацией этой брошюры.

Содержание данной инструкции может измениться в связи с модернизацией погрузчиков.

00-4	K-Series

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как пользоваться данной инструкцией	1- 2

Правила безопасности	1- 3

Меры предосторожности 	1- 5

Усилие затяжки	1- 7

Специальные инструменты	1-10

Внешний вид двигателя	1-11

Основные характеристики	1-14

Место установки серийного номера	1-18

Способ устранения неисправностей	1-19

K-Series	1-1

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

1.	ВВЕДЕНИЕ

Эта глава описывает действия по демонтажу, проверке, сборке и регулировке, а также способы устранения неисправностей.

2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

•	Предмет или процедура, несоблюдение которой может привести к смерти или серьезной травме

•	Предмет или процедура, которые должны соблюдаться, и несоблюдение которых может повлечь травму, несчастный случай или поломку погрузчика, либо его составляющей.

Сноска: упрощенное объяснение

Стандартное значение: разрешенное отклонение в процессе проверки или регулировки

Предельное значение: Максимальное или минимальное значение, которое не должно быть превышено в процессе проверки или регулировки

3.	ОПИСАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ

В данной инструкции, усилие затяжки, давление и т.д. сначала выражаются в Международной системе единиц "единица в системе СИ", а затем в  "метрических единицах", а именно в круглых скобках { }.

(Пример) Усилие затяжки: 59 - 78 Нм {6.0 - 8.0 кг на фут/м}

Единица СИ {Метрическая единица}

Переводная таблица основных единиц

| Описание | Единица СИ | Общепринятые единицы | Множитель при переводе из метрических в СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ускорение | метр/сек2 | G | 9.80665 |
| Движение | Нм | кгс | 9.80665 |
| Сила | Н | кгс | 9.80665 |
| Давление | МПа | кгс/см2 | 0.09809665 |
|  | КПа | мм рт.ст. | 0.133322 |
| Мощность/Выход мощности | кВт/час | PS | 0.735499 |
|  | Вт | ккал | 1.16279 |
| Объем | СМ3 | cc | 1 |
| Жесткость пружины | Н/мм | кгс/мм | 9.80665 |
| Расход топлива | g/кВт/час(*1) | g/PS-час | 1.3596 |

*1. Общепринятые единицы измерения могут выражаться в системе СИ.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОПИСАНИЯ

Предостережения: специальные предостережения для каждой главы описываются в начале.

Предметы для подготовки: специнструмент, инструмент и т.д. должны быть подготовлены до начала проведения работ.

Объяснения: методы работы, особенности, специнструмент и различные информационные данные,         касающиеся проведения технических операций.

Памятки: Визуальный осмотр и очистка демонтированных деталей должны выполняться в рабочем порядке.

1-2

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте следующие правила безопасности.

Только квалифицированные специалисты должны проверять, ремонтировать, или настраивать узлы погрузчика. Соблюдайте чистоту рабочего инструмента и поддерживайте порядок на рабочей площадке.

1. Безопасная работа

Не допускать работы двигателя погрузчика в слабо вентилируемых помещениях или помещениях, где отсутствуют вытяжные воздуховоды. Аккуратно обращайтесь с легковоспламеняющимися веществами, такими как бензин. Утилизируйте отработанное масло согласно внутренним законам.

Будьте внимательны при работе с нагревающимися, вращающимися или соприкасающимися деталями, существует опасность получения травмы или ожога.

Запрещено работать на поддомкраченном погрузчике без применения деревянных упоров и т.д.

Демонтируя тяжелые детали, такие как двигатель, кузов и другие детали, предотвратите их опрокидывание.

Запрещается курить в процессе технического обслуживания погрузчика. Перед проведением обслуживания снимите кольца и цепочки, чтобы избежать короткого замыкания электрической системы.

Перед проведением ремонта, который не требует использования питания аккумулятора, повернуть ключ зажигания в положение ВЫКЛ. и отсоединить отрицательную клемму батареи.

HJZ05932

K-Series

1-3

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Не дотрагивайтесь до горячих металлических деталей.  Запрещается откручивать крышку радиатора или других частей охлаждающей системы  пока двигатель не остынет. Используйте только специально предназначенный или общепринятый инструмент в процессе ремонта, для обеспечения эффективности и безопасности проводимых работ.

2. ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА

Необходимо понять причину каждой неисправности, а затем приступать к выполнению ремонтных работ.  Рассмотрите внимательно и запомните, по возможности, структуру делали погрузчика, перед ее демонтажем и разборкой.     По необходимости ставьте сборочные риски на местах, не влияющих на функционирование механизма. Демонтируя масляные сальники, прокладки, уплотнения, уплотнительные O-кольца, контршайбы, шплинты, контргайки и т.д. заменяйте их согласно указаниям разделов (детали, которые недолжны использоваться повторно).

Заменяйте внутренние и внешние кольца конических роликовых и игольчатых роликовых подшипников в комплекте. Складывайте отстыкованные детали по порядку, чтобы не перепутать    их между собой. Тщательно очищайте детали перед их проверкой или сборкой. При замене, используйте только оригинальные детали фирмы «NISSAN». Используйте только определенное масло, смазку, герметик и т.д. Необходимо стравить давление, перед демонтажем насосов и трубок, находящихся под давлением. Проверяйте наличие течи, неплотности соединений после ремонта топливной, масляной,  выпускной, охлаждающей или вакуумной системы.

1-4

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.	СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Слив осуществлять только после достаточного уменьшения температуры.

2.	ОТСТЫКОВКА ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК

Запрещается работать вблизи с источником огня.

По возможности стравить давление из топливной системы.

Вставьте пробку в топливную трубку, для предотвращения вытекания топлива.

3.	ОТСТЫКОВКА И ДЕМОНТАЖ

Используйте только определенный инструмент. Не применять чрезмерное усилие. Соблюдайте максимальную точность. Монтируя стыковочные и скользящие поверхности.   Прикрывайте лентой или другими материалами отверстия двигателя, чтобы предотвратить попадания внутрь инородных предметов. Наносите сборочные риски на детали для упрощения процесса последующей сборки. Соблюдайте порядок откручивания болтов и гаек, если таковой установлен.

4.	ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Проводите проверку в соответствии с процедурой перед ремонтом или заменой деталей.   Аналогичным образом проверяйте и новые детали, перед заменой.

5.	МОНТАЖ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ

Обязательно используйте динамометрический ключ, закручивая установленным моментом болты и гайки.  Соблюдайте моменты затяжек, если таковые установлены. Заменяйте прокладки, уплотнители, масляные сальники и O-кольца на новые. Очищайте каждую деталь и обдуйте ее воздухом компрессора. Следить, чтобы не забивались масляные каналы и отверстия охлаждающей жидкости. Старайтесь не повредить скользящие и стыкующиеся поверхности и следить за чистотой последних. Наносите достаточное количество масла на трущиеся поверхности перед их сборкой. Стравите воздух из охлаждающей системы, после слития жидкости. После ремонта дать поработать двигателю на высоких оборотах, затем проверить наличие течей топлив, масла, жидкости и неисправностей выпускной системы.

6.	УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Используйте только ключ с повернутым зевом (специнструмент) для затяжки крепежных болтов головки блока. Проверить отсутсутствие масла, грязи, ниток, посторонних материалов на соприкасающихся поверхностях головки блока, блока цилиндров и прокладки.

7.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Используйте инструмент с электроприводом только для демонтажа. Запрещается его использование в целях сборки.

K-Series	1 -5

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

8.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРМЕТИКА ДЛЯ ПРОКЛАДОК

Отделение частей, покрытых герметиком

Открутив крепежные болты и гайки, срежьте и удалите герметик с прокладки, используя резак A (специнструмент KV101-11100), следуя данной процедуре.

[1] Ведите резак в направление стрелок.

[2] Проведите резаком в направление стрелки.

[3] Проведите резаком в направление стрелки.

! •  Не повредите стыковочные поверхности.

• Если трудно удалить герметик с помощью резака, используйте пластмассовый молоток, слегка нанося им удары по плоскости

! • Используя плоскую отвертку, будьте осторожны, не повредите стыковочные поверхности.

Процедура нанесения герметика для прокладок

1.	Удалить со стыковочных поверхностей старый герметик  скребком B.

Удалить также весь герметик с канавок, крепежных болтов и их отверстий.

- Обработать поверхности изопарафином или другим веществом, чтобы удалить воду, масло и  т.д.

- Вставить оригинальный герметик в прессующее устройство C (обычный инструмент).

- Нанести герметик на определенные части деталей, установленным количеством непрерывной полосой.

- Нанести герметик и в канавки, если такое требуется.

- Как правило, герметик наносится с внутренней стороны отверстия болта, так как внешняя часть используется для нанесения смазки. См. указания инструкции.

- Состыкуйте детали в течение пяти минут после нанесения герметика. Сразу удалите остатки лишнего герметика. Повторно не затягивайте болты после установки детали.

•	Не заливайте масло и охлаждающую жидкость сразу после установки детали. Необходимо подождать минимум 30 минут.

•  Если инструкцией установлено направление, соблюдайте его.

| B X |  |
| --- | --- |
| ) O < XS |  |
|  |  |  | [ HJZ05935 |

| c < |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | =3 O c= |  |
|  |  |  |  |  | r HJZ05936 |

1-6

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ

УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ

1. СТАНДАРТНОЕ УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ

Верхняя линия: Смазанные болты (резьба и фрикционная поверхность посадочного места смазана антикоррозийным маслом) Нижняя линия: Несмазанные болты (резьба и посадочное место сухое)

Единицы измерения: Нм{кгс/м}

|  | Размер резьбы | 4T (Болт) | 7T (Болт) | 9T (Болт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр | Шаг |  |  |  |
| Болт с шестигранной головкой | M6 | 1 | 3.82 - 4.41 {0.39 - 0.45} | 6.37 - 7.45 {0.65 - 0.76} | 9.22 - 10.8 {0.94 - 1.1} |
|  |  |  | 5.00 - 6.47 {0.51 - 0.66} | 8.43 - 10.8 {0.86 - 1.1} | 11.8 - 15.7 {1.2 - 1.6} |
|  | M8 | 1.25 | 9.32 - 10.8 {0.95 - 1.1} | 15.7 - 17.7 {1.6 - 1.8} | 22.6 - 25.5 {2.3 - 2.6} |
|  |  |  | 12.7 - 15.7 {1.3 - 1.6} | 20.6 - 26.5 {2.1 - 2.7} | 29.4 - 37.3 {3.0 - 3.8} |
|  | M10 | 1.25 | 19.6 - 22.6 {2.0 - 2.3} | 32.4 - 38.2 {3.3 - 3.9} | 47.1 - 53.9 {4.8 - 5.5} |
|  |  |  | 25.5 - 33.3 {2.6 - 3.4} | 43.1 - 54.9 {4.4 - 5.6} | 61.8 - 78.5 {6.3 - 8.0} |
|  |  | 1.5 | 18.6 - 21.6 {1.9 - 2.2} | 30.4 - 36.3 {3.1 - 3.7} | 44.1 - 52 {4.5 - 5.3} |
|  |  |  | 24.5 - 31.4 {2.5 - 3.2} | 41.2 - 52 {4.2 - 5.3} | 58.8 - 74.5 {6.0 - 7.6} |
| Болт с фланцем | M6 | 1 | 4.9 - 5.69 {0.5 - 0.58} | 8.14 - 9.51 {0.83 - 0.97} | 11.8 - 13.7 {1.2 - 1.4} |
|  |  |  | 5.98 - 7.65 {0.61 - 0.78} | 9.81 - 12.7 {10 - 1.3} | 14.7 - 18.6 {1.5 - 1.9} |
|  | M8 | 1.25 | 11.8 - 13.7 {1.2 - 1.4} | 19.6 - 23.5 {20 - 2.4} | 28.4 - 33.3 {2.9 - 3.4} |
|  |  |  | 14.7 - 18.6 {1.5 - 1.9} | 24.5 - 31.4 {2.5 - 3.2} | 35.3 - 45.1 {3.6 - 4.6} |
|  | M10 | 1.25 | 24.5 - 29.4 {2.5 - 3.0} | 41.2 - 48.1 {4.2 - 4.9} | 59.8 - 69.6 {6.1 - 7.1} |
|  |  |  | 30.4 - 39.2 {3.1 - 4.0} | 51.0 - 64.7 {5.2 - 6.6} | 73.6 - 93.2 {7.5 - 9.5} |
|  |  | 1.5 | 23.5 - 27.5 {2.4 - 2.8} | 39.2 - 46.1 {4.0 - 4.7} | 56.9 - 65.7 {5.8 - 6.7} |
|  |  |  | 29.4 - 37.3 {3.0 - 3.8} | 49.0 - 61.8 {5.0 - 6.3} | 69.6 - 89.2 {7.1 - 9.1} |

*	Не затягивать болты и гайки усилием превышающим установленное.

*	На головки болтов рельефно нанесены следующие метки.

4T — 4 7T — 7 9T — 9

Усилие затяжки конусных винтов

Единицы измерения: Нм{кгс/м}

| Материал фиксируемых частей Размер | Алюминий | Чугун |
| --- | --- | --- |
|  | Стандартное значение | Максимальное | Стандартное значение | Максимальное |
| R1/8 | 7.8 {0.796} | 11.8 {1.2} | 15.7 {1.6} | 21.6 {2.2} |
| R1/4 | 19.6 {2.0} | 29.4 {3.0} | 34.3 {3.5} | 44.1 {4.5} |
| R3/8 | 39.2 {4.0} | 54.9 {5.6} | 53.9 {5.5} | 73.5 {7.5} |

K-Series

1-7

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ

2. УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ Усилие затяжки каждой части двигателя

Единицы измерения: Нм{кгс/м}

| Фиксированная часть | Стандартное значение | Максимальное |
| --- | --- | --- |
| Головка блока (с нанесением масла) | Указывается отдельно |
| Крышка коренного подшипника (с нанесением масла) | Указывается отдельно |
| Болт шкива коленчатого вала (с нанесением масла) | 220.5 {22.5} | 240.1 {24.5} |
| Болт маховика (с нанесением масла) | 132 {13.47} | 142 {14.49} |
| Гайка шатуна (с нанесением масла) | 31.4 {3.2} | 37.3 {3.81} |
| Болт задней крышки | 44.1 {4.5} | 58.8 {6.0} |
| Болт звездочки кулака | 39.2 {4.0} | 49 {5.0} |
| Штырь масляного фильтра | 29.4 {3.0} | 39.2 {4.0} |
| Масляный фильтр | 14.7 {1.5} | 20.6 {2.1} |
| Свеча зажигания | 19.6 {2.0} | 29.4 {3.0} |
| Болт маслоотражателя | 22.6 {2.31} | 25.5 {2.6} |
| Гайка крышки коромысла | 13.7 {1.4} | 15.7 {1.6} |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 15.7 {1.6} | 19.6 {2.0} |
| Переключатель давления масла | 15.7 {1.6} | 21.6 {2.2} |
| Гайка выхлопного коллектора | 41.2 {4.2} | 48.1 {4.91} |
| Цилиндрическая резьбовая пробка (установленная верхним торцом головки) | 44.1 {4.5} | 53.9 {5.5} |
| Сливная пробка поддона картера | 29.4 {3.0} | 39.2 {4.0} |
| Конусная гайка топливопровода | 16.0 {1.63} | 23.0 {2.35} |
| Перепускная пробка термогнезда | 6.37 {0.65} | 7.45 {0.76} |

1-8

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ

Головка блока цилиндров

Помимо приложения момента усилия затяжки равного 68.6 Нм {7.0 кгс/м}, существует процесс затягивания крепежных болтов головки блока цилиндров под углом (5), показанного на рисунке слева.

Метод затяжки

(3) Шаг

| Момент затяжки (Ссылка) Нм кгс/м |
| --- |
| 1 | 19. 6~23. 52 (2. 0~2. 3) | Временно |
| 2 | 68. 6(7. 0) | затянуть |
| 3 | 0. 0 | Ослабить |
| 4 | 19. 6~23. 52 (2. 0~2. 3) | Затянуть повторно |
| 5 | 90° ~ 92° |  |

Порядок затяжки

Шкив коленчатого вала

2) ©. 1® (© . (©) (@\ .(<§» C(o

9 3 1 6 8

7

Внимание:

Очистить соприкасающиеся поверхность от масла, грязи и т.д.

Нанести антикоррозийное масло на резьбу и посадочные места болтов.

HJZ0593B

Крышка коренного подшипника

Болт крышки: 83.4 - 93.2 Нм {8.51 - 9.51 кгс/м}

- Нанести антикоррозийное масло или обычное масло на посадочные места и резьбу каждого болта.

- Не использовать инструмент с электроприводом.

Последовательность затяжки

n

©®

Шкив коленчатого вала

o\

n

HJ Z05939

K-Series

1-9

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ      СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

№

Название

Рисунок

KV111-03000

Съемник шкива

(для снятия шкива коленчатого вала)

HJ Z05943

ST052-40001

Узел крепления двигателя

HJZ05944

ST050-1S000 [1] ST050-11000 [2] ST050-12000

Подставка двигателя в сборе Стойка и подставка

HJZ05945

KV101-041S0 [1] KV101-04110 [2] ST165-12001 [3] ST167-01001

Съемник крышки коренного подшипника коленвала / съемник коренного подшипника  Адаптер / адаптер

|  | 1 f | f HJZ05946 |
| --- | --- | --- |

ST120-70000

Съемник клапанов

HJZ05947

ST152-4S000 KV101-05500 ST152-43000

Выколотка переднего масляного сальника Выколотка заднего масляного сальника Выколотка

HJZ05948

1-10

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ             ВНЕШНИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ

ВНЕШНИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

HJZ05949

K-Series

1-11

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                         ВНЕШНИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ И ДВИГАТЕЛЯ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА (СНГ)

HJZ05950

1-12

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                      ВНЕШНИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ (СНГ)

K-Series

1-13

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ             ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Название модели двигателя | Единицы изм. | K15 |
| --- | --- | --- |
| Метод управления двигателем |  | Характеристики карбюратора |
| Топливо |  | Бензин | Бензин и СНГ |
| Объем | См3 | 1,486 |
| Камера сгорания |  | Плоское дно |
| Клапанный механизм |  | Верхнее расположение клапана |
| Диаметр и ход | мм | 75.5 x 83 |
| Степень сжатия |  | 9.0 |
| Давление компрессии | МПа{кгс/см2} /обор/мин | 1.42{14.5}/250 |
| Способ контроля скорости двигателя |  | Пневматический регулятор |
| Топливо (* 1) |  | Неэтилированный | от 20 |
| Максимальная выходная мощность | кВт{лс}/обор/мин | 27.2{36.5}/2.,500 |
| Максимальный вращающий момент | Нм {кгс/м}/обор/ мин | 113{11.5}/1,600 |
|  | Впуск. открытие (ПВМТ) | градус | 14 |
| Впуск/ выпуск | Впуск. закрытие (ЗНМТ) |  | 30 |
|  | Выпуск. открытие (НМТ) |  | 32 |
|  | Выпуск. закрытие (ВМТ) |  | 12 |
| Клапанный зазор | Впускной (Горячий) | мм | 0.38 |
|  | Выпускной (Горячий) |  | 0.38 |
| Порядок распределения зажигания |  | 1-3-4-2 |
| Угол опережения зажигания (для холостого хода) | ПВМТ° | 4 |
| Частота вращения | ATM | обор/ мин | 750 - 900 |
| на холостом ходу | MTM |  | 750 - 900 |
| Частота вращения | ATM | обор/ мин | AX : 2,890 BX : 2,970 |
| на высоких оборот. | MTM |  | AX : 2,890 BX : 2,970 |
| Разрешенная макс. | Однократный без нагрузки | обор/ мин | 3,600 |
| скорость двигателя | Длительно под нагрузкой |  | 3,000 |
| Механизм отбора мощности |  | Бесшумный цепной привод, боковой метод |
| Масло двигателя | Спецификация |  | 10W-30 (класс SJ) |
| (с завода) | Количество | л | 3.7 (включая фильтр) |
| Размеры двигателя (Длина/Ширина/Высота) (* 2) | мм | 706.7 x 588.6 * 720 |
| Масса двигателя (без охлажд. жидкости, с маслом) (*2) | кг | 146 |

*1 : Топливо

- Бензин: Использовать неэтилированный бензин с октановым числом равным и более  91.

- СНГ: Использовать СНГ – 30 или выше в холодное время и СНГ - 100 или выше при температуре окружающей среды -5°C или ниже. *2 : Размер и масса двигателя зависят от характеристик.

1-14

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Название модели двигателя | Единицы изм. | K21 |
| --- | --- | --- |
| Метод управления двигателем |  | Характеристики карбюратора |
| Топливо |  | СНГ | Бензин | Бензин и СНГ |
| Объем | См3 | 2,065 |
| Камера сгорания |  | Плоское дно |
| Клапанный механизм |  | Верхнее расположение клапана |
| Диаметр и ход | мм | 89 x 83 |
| Степень сжатия |  | 8.7 |
| Давление компрессии | МПа{кгс/см2}/обор/мин | — | 1.2{12.5}/250 |
| Способ контроля скорости двигателя |  | Пневматический регулятор |
| Топливо (* 1) |  | от 20 | неэтилированный | от 20 |
| Максимальная выходная мощность | кВт{лс}/обор/ мин | — | 34.6{46.3}/2,450 |
| Максимальный вращающий момент | Нм{кгс/м}/обор/ мин | — | 152{15.5}/1,600 |
|  | Впуск. открытие (ПВМТ) | градус | 14 |
| Впуск/ выпуск | Впуск. закрытие (ЗНМТ) |  | 30 |
|  | Выпуск. открытие (НМТ) |  | 32 |
|  | Выпуск. закрытие (ВМТ) |  | 12 |
| Клапанный зазор | Впускной (Горячий) | мм | 0.38 |
|  | Выпускной (Горячий) |  | 0.38 |
| Порядок распределения зажигания |  | 1-3-4-2 |
| Угол опережения зажигания (холостого хода) |  | — | 2 |
| Частота вращения | ATM | обор/ мин | — | 750 - 900 |
| на холостом ходу | MTM |  | — | 750 - 900 |
| Частота вращения на высоких оборот. | ATM | обор/ мин | — | 2,940 |
|  | MTM |  | — | 2,940 |
| Разрешенная макс. | Однократный без нагрузки | обор/ мин | 3,600 |
| скорость двигателя | Длительно под нагрузкой |  | 3,000 |
| Механизм отбора мощности |  | Бесшумный цепной привод, боковой метод |
| Масло двигателя | Спецификация |  | 10W-30 (класс SJ) |
| (с завода) | Количество | л | 3.7 (включая фильтр) |
| Размеры двигателя (Длина/Ширина/Высота) (* 2) |  | — | 706.7 * 588.6 * 720 |
| Масса двигателя (без охлажд. жидкости, с маслом) (*2) |  | 142 |

*1 : Топливо

- Бензин: Использовать неэтилированный бензин с октановым числом равным и более  91.

- СНГ: Использовать СНГ – 30 или выше в холодное время и СНГ - 100 или выше при температуре окружающей среды -5°C или ниже. *2 : Размер и масса двигателя зависят от характеристик.

- окружающей среды -5°C или ниже. *2: Размер и масса двигателя зависят от характеристик.

K-Series

1-15

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Название модели двигателя | Единицы изм. | K25 |
| --- | --- | --- |
| Метод управления двигателем |  | Характеристики карбюратора |
| Топливо |  | СНГ | Бензин | Бензин и СНГ |
| Объем | См3 | 2,488 |
| Камера сгорания |  | Плоское дно |
| Клапанный механизм |  | Верхнее расположение клапана |
| Диаметр и ход | мм | 89 x 100 |
| Степень сжатия |  | 8.7 |
| Давление компрессии | МПа{кгс/см2}/обор/мин | — | 1.2{12.5}/250 |
| Способ контроля скорости двигателя |  | — | Пневматический регулятор |
| Топливо (* 1) |  | от 20 | неэтилированный | от 20 |
| Максимальная выходная мощность | кВт{лс}/обор/ мин | — | 42.6{57.2}/2,400 |
| Максимальный вращающий момент | Нм{кгс/м}/обор/ мин | — | 186{19}/1,600 |
|  | Впуск. открытие (ПВМТ) | градус | 14 |
| Впуск/ выпуск | Впуск. закрытие (ЗНМТ) |  | 30 |
|  | Выпуск. открытие (НМТ) |  | 32 |
|  | Выпуск. закрытие (ВМТ) |  | 12 |
| Клапанный зазор | Впускной (Горячий) | мм | 0.38 |
|  | Выпускной (Горячий) |  | 0.38 |
| Порядок распределения зажигания |  | 1-3-4-2 |
| Угол опережения зажигания (холостого хода) |  | 0 |
| Частота вращения | ATM | обор/ мин | — | 750 - 900 |
| на холостом ходу | MTM |  | — | 750 - 900 |
| Частота вращения на высоких оборот. | ATM | обор/ мин | — | 2,820 |
|  | MTM |  | — | 2,820 |
| Разрешенная макс. | Однократный без нагрузки | обор/ мин | 3,600 |
| скорость двигателя | Длительно под нагрузкой |  | 3,000 |
| Механизм отбора мощности |  | Бесшумный цепной привод, боковой метод |
| Масло двигателя | Спецификация |  | 10W-30 (классSJ) |
| (с завода) | Количество | л | 3.7 (включая фильтр) |
| Размеры двигателя (Длина/Ширина/Высота) (* 2) |  | — | 706.7 * 588.6 * 720 |
| Масса двигателя (без охлажд. жидкости, с маслом) (*2) |  | 143 |

*1 : Топливо

- Бензин: Использовать неэтилированный бензин с октановым числом равным и более  91.

- СНГ: Использовать СНГ – 30 или выше в холодное время и СНГ - 100 или выше при температуре окружающей среды -5°C или ниже. *2 : Размер и масса двигателя зависят от характеристик.

- окружающей среды -5°C или ниже. *2 : Размер и масса двигателя зависят от характеристик.

1-16

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ             ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики системы зажигания

| Название модели двигателя | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод управления двигателем | Карбюраторный | Карбюраторный | Карбюраторный |
| Топливо | Бензин | Бензин и СНГ | СНГ | Бензин | Бензин и СНГ | СНГ | Бензин | Бензин и СНГ |
| Система зажигания | Бесконтактная (*1) | Бесконтактная (*1) | Бесконтактная (*1) |
| Распределитель (Со встроенной катушкой зажигания) | MITSUBISHI ELEC. | T6T87777 | T6T87777T6T8 | T6T87779 |
| Свечи зажигания | NGK | FR2A-D | FR2A-D | FR2A-D |
|  | Зазор (мм) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

*1. Транзисторный

Топливная система и система управления оборотами

| Название модели двигателя | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод управления двигателем | Карбюраторный | Карбюраторный | Карбюраторный |
| Топливо | Бензин | Бензин и СНГ | СНГ | Бензин | Бензин и СНГ | СНГ | Бензин | Бензин и СНГ |
| Топливная система | Карбюратор | Карбюратор + адаптер СНГ | Смеситель | Карбюратор | Карбюратор + адаптер СНГ | Смеситель | Карбюратор | Карбюратор + адаптер СНГ |
| Средство облегчения пуска | Автоматическая дроссельная заслонка | Малый газ | Автоматическая дроссельная заслонка | Малый газ | Автоматическая дроссельная заслонка |
| Метод управления нагрузкой холостого хода | Повышенные обороты холостого хода | — | Повышенные обороты холостого хода | — | Повышенные обороты холостого хода |
| Способ контроля скорости двигателя | Пневматический регулятор | Пневматический регулятор | Пневматический регулятор |

Таблица агрегатов очистки отработанных газов

| Название модели двигателя | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод управления двигателем | Карбюраторный | Карбюраторный | Карбюраторный |
| Топливо | Бензин | Бензин и СНГ | СНГ | Бензин | Бензин и СНГ | СНГ | Бензин | Бензин и СНГ |
| Система управления прорыва газа | Закрытого типа | Закрытого типа | Закрытого типа |

K-Series

1-17

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕСТО УСТАНОВКИ СЕРИЙНОГО НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯ

МЕСТО УСТАНОВКИ СЕРИЙНОГО НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Серийный номер двигателя отображен на части A блока цилиндров (заштрихованная часть).

1-18

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Подробное описание см. в каждом разделе.

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения | Применимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Системы зажигания | • Неисправность конденсатора | Заменить | О |
|  | • Утечка тока через крышку бегунка и сам бегунок | Очистить или заменить | О |
|  | • Неисправность свечи зажигания | Очистить, поправить зазор, или заменить | О |
|  | • Неправильный угол опережения зажигания | Отрегулировать | О |
|  | • Неисправность катушки зажигания | Заменить | О |
|  | • Отсоединение высоковольтного провода | Заменить | О |
|  | • Ослабление основного провода | Отремонтировать или заменить | О |
| Топливной системы (для характеристик СНГ, см. главу 6) | • Недостаточно топлива | Заправить топливом | О |
|  | • Загрязнение топливного фильтра | Заменить | О |
|  | • Забивание или грязь в топливопроводе | Очистить | О |
|  | • Неисправность топливного насоса | Отремонтировать или заменить | О |
|  | • Неисправность клапана воздушной заслонки карбюратора | Проверить и отрегулировать | О |
|  | • Неправильный уровень поплавка карбюратора | Отрегулировать | О |
|  | • Неисправность холостого хода | Отрегулировать | О |
| Уменьшение давления компрессии | • Неплотно закручена свеча зажигания или дефект прокладки головки блока | Затянуть свечу установленным усилием или заменить ее | О |
|  | • Неправильный класс масла или снижение вязкости | Заменить на подходящий класс | О |
|  | • Неправильный клапанный зазор | Отрегулировать | О |
|  | • Прорыв газов через седло клапана | Демонтировать голову и притереть клапана | О |
|  | • Жесткость штока клапана | Отремонтировать или отрегулировать головку цилиндров и клапана | О |
|  | • Поломка или износ клапанной пружины | Заменить пружину | О |
|  | • Прорыв газов через прокладку головки цилиндров | Заменить прокладку | О |
|  | • Износ поршневых колец | Заменить поршневые кольца | О |
|  | • Износ поршневых колец или цилиндров | Капитальный ремонт (Процедуры определения) a. Налить немного масла в свечное отверстие и замерить компрессию b. Если давление поднимается, причина в цилиндре или кольце поршня c. Если давление не изменяется, прорыв газов через клапан, головку цилиндров или ее прокладку | О |

K-Series

1-19

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Шум коленчатого рычага или подшипника | Ослабление подшипника | Заменить |
|  |  | Заклинивание подшипника | Заменить |
|  |  | Загиб коленчатого рычага | Отремонтировать или заменить |
|  |  | Неравномерный износ шейки вала | Заменить |
|  |  | Черезмерный люфт с торцевой стороны | Заменить средний подшипник |
|  |  | Ослабление подшипника | Заменить |
|  |  | Заклинивание подшипника | Заменить |
|  | Шум поршня и | Люфт поршневого пальца | Заменить поршневой палец или втулку |
|  | шатуна | Люфт поршня в цилиндре | Подобрать подходящий цилиндр |
|  |  | Поломка поршневого кольца | Заменить |
|  |  | Смещение штока | Отрегулировать |
|  | Грохот распредвала | Ослабление подшипника | Заменить |
|  |  | Большой люфт осевого сечения | Заменить упорную шайбу |
|  |  | Шероховатость боковой поверхности зуба | Заменить |
|  |  | Поломка шестерни | Заменить |
|  | Шум цепи механизма газораспределения | Неправильное натяжение | Отрегулировать |
|  |  | Поломка или усталость цепи | Заменить |
|  |  | Износ звездочки | Заменить |
|  |  | Усталость или поломка натяжителя | Заменить |
|  |  | Большой зазор между распредвалом и подшипником | Заменить |
|  |  | Неправильный клапанный зазор | Отрегулировать |
|  |  | Усталость регулировочного винта | Заменить |
|  | Грохот системы | Износ поверхности коромысла | Заменить |
|  | клапанов | Износ направляющей втулки клапана | Заменить направляющую втулку |
|  |  | Усталость клапанной пружины | Отрегулировать |
|  |  | Заклинивание клапана | Отремонтировать или заменить |
|  | Шум водяного насоса | Люфт с торцевой стороны | Заменить |
|  |  | Неисправность рабочего колеса | Заменить |
|  | Жесткость клапана | Неправильный зазор | Отрегулировать |
|  |  | Недостаточный зазор между штоком клапана и направляющей | Очистить шток и увеличить разверткой диаметр направляющей |
|  |  | Усталость или поломка пружины | Заменить |
|  |  | Заклинивание или поломка штока клапана | Заменить или очистить |
|  |  | Топливо низкого качества | Использовать топливо хорошего качества |
|  | Выгорание седла клапана | Неправильный клапанный зазор | Отрегулировать |
|  |  | Износ клапанной пружины | Заменить |
|  |  | Заостренные края клапана | Заменить клапан |
|  |  | Узкое седло клапана | Отремонтировать седло |
|  |  | Перегрев | Отремонтировать или заменить |
|  |  | Избыточные обороты | Работать в установленных скоростных пределах |
|  |  | Жесткость направляющей втулки клапана | Отремонтировать |

1-20

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Недостаточно масла | Долить масла или заменить |
|  |  | Грязное масло | Очистить картер двигателя и заменить масляный фильтр |
|  |  | Масло плохого качества | Использовать масло установленного качества |
|  |  | Перегрев | Отремонтировать или заменить |
|  |  | Плохое совмещение поршня и шатуна | Отремонтировать или заменить |
|  | Чрезмерный износ | Неправильный зазор поршневых колец | Отрегулировать |
|  | цилиндра и поршня | Поломка кольца поршня | Заменить |
|  |  | Загрязнение воздушного фильтра | Очистить |
|  |  | Слишком обогащенная смесь бензина и воздуха | Отрегулировать |
|  |  | Избыточные обороты | Работать в установленных скоростных пределах |
|  |  | Жесткость воздушной заслонки | Очистить и отрегулировать |
|  |  | Чрезмерное использование воздушной заслонки | Осуществлять правильный запуск |
|  | Неисправность шатуна | Недостаточно масла | Долить масло |
|  |  | Уменьшение давление масла | Отремонтировать |
|  |  | Масло низкого качества | Использовать масло установленного образца |
|  |  | Шероховатость поверхности коленвала | Отшлифовать и заменить подшипник |
|  |  | Забивание масляных канавок | Очистить |
|  |  | Износ или поломка подшипника | Заменить |
|  |  | Неподходящий подшипник | Отремонтировать |
|  |  | Ослабление подшипника | Заменить |
|  |  | Смещение шатуна | Отремонтировать или заменить |
|  |  | Недостаточно масла | Долить масло или заменить |
|  |  | Уменьшение давление масла | Отремонтировать |
|  |  | Масло низкого качества | Использовать масло установленного образца |
|  | Неисправность | Неравномерный износ шейки коленвала | Отремонтировать |
|  | подшипника | Забивание масляных проходов коленвала | Очистить |
|  | коленчатого вала | Износ или поломка подшипника | Заменить |
|  |  | Неподходящий подшипник | Отремонтировать |
|  |  | Поломка подшипника | Заменить |

K-Series

1-21

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Стартер не проворачивает двигатель или скорость вращения стартера мала | • Масло низкого качества | Заменить масло другим |
|  |  | • Аккумулятор разряжен | Зарядить аккумулятор |
|  |  | • Неисправность батареи | Заменить аккумулятор |
|  |  | • Ослабление ремня вентилятора | Отрегулировать натяжение |
|  |  | • Неисправность системы подзарядки | Проверить |
|  |  | • Неисправность системы пуска | Отремонтировать |
|  |  | • Неисправность пускового включателя | Отремонтировать или заменить |
| механические неисправности |  | • Неисправность стартера | Отремонтировать или заменить (Таблица устранения неисправностей цепи стартера) При повороте пускового включателя в положение ВКЛ., включить фары, если они не горят или горят слабо, a: Проверить батарею b: Проверить проводку и ее соединения c: Проверить стартер. При повороте пускового включателя в положение ВКЛ., включить фары, если они горят ярко , a: Проверить проводку между батареей и стартером b: Проверить пусковой включатель c: Проверить стартер |
| Другие | Стартер проворачивает двигатель, но двигатель не запускается (для характеристик СНГ, см. главу 6) | Вероятные причины данной неисправности являются следующими: неисправность системы зажигания или топливной системы, однако могут быть и другие. | — |
|  |  | • Неисправность системы зажигания | (Процедура исправления) |
|  |  | • Неисправность топливной системы | Проверить свечи зажигания, согласно следующей процедуре: |
|  |  | • Нарушение работы клапанного привода | Отсоединить каждый высоковольтный провод, и удерживая его на расстояние около 10 мм от металлической части двигателя, прокрутить двигатель. Проверить все провода. Если вырабатывается хорошая искра, a. Проверить свечи зажигания b. Проверить зажигание c. Проверить топливную систему d. Проверить компрессию. Если не вырабатывается хорошая искра, a. Проверить ток первичной сети b. Если высокий, проверить основной провод, на предмет короткого замыкания. |
|  |  | • Уменьшение давления компрессии |  |
|  | Неисправности топливной системы (для характеристик СНГ, см. главу 6) | • Засорение или поломка жиклера карбюратора | Очистить или заменить |
|  |  | • Неправильная регулировка холостого хода | Отрегулировать |
|  |  | • Засорение воздушного фильтра | Заменить очищающий элемент |
|  |  | • Неисправность прокладки коллектора или теплоизолирующей прокладки под карбюратором | Заменить прокладку или изолятор |
|  |  | • Неправильное положение поплавков карбюратора | Отрегулировать |
|  | Уменьшение давления компрессии | — | Объяснение приведено выше (см. стр. 1 - 23) |
|  | Маленькая выходная мощность двигателя | — | Отрегулировать |

1-22

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Неисправность системы зажигания | • Неправильное зажигание | Отрегулировать |
|  |  | • Неисправность свечи зажигания | Очистить, отрегулировать или заменить |
|  | Неисправность системы питания (для характеристик СНГ, см. главу 6) | • Неисправность воздушной заслонки карбюратора | Отрегулировать |
|  |  | • Засорение топливопровода | Очистить |
|  |  | • Засорение или грязь в топливном фильтре | Заменить |
|  |  | • Неисправность топливного насоса | Отремонтировать или заменить |
|  |  | • Засорение жиклера карбюратора или игольчатого клапана | Разобрать и очистить |
|  |  | • Недостаточная работа дроссельного клапана | Отрегулировать |
|  |  | • Неисправность топливного насоса | Отрегулировать |
|  | Неисправность впуска воздуха | • Забивание воздушного фильтра | Заменить элемент |
|  |  | • Прорыв воздуха через прокладку коллектора или теплоизолирующую прокладку | Заменить прокладку или изолятор |
|  | Перегрев | • Недостаточно охлаждающей жидкости | Долить охлаждающей жидкости |
|  |  | • Ослабление ремня вентилятора | Отрегулировать натяжение ремня |
|  |  | • Ослабление или износ ремня вентилятора | Заменить |
|  |  | • Неисправность термостата | Заменить |
|  |  | • Неисправность водяного насоса | Заменить |
|  |  | • Засорение или течь радиатора | Очистить, отремонтировать или заменить |
|  |  | • Дефект крышки радиатора | Заменить |
|  |  | • Воздух в трубопроводах охлаждающей системы | Перезатянуть каждую деталь трубопроводов системы и стравить воздух |
|  |  | • Масло низкого качества | Использовать масло установленного качества |
|  |  | • Неправильное зажигание | Отрегулировать |
|  |  | • Дефект карбюратора (Бедная смесь) | Полностью перебрать карбюратор |
|  | Переохлаждение | • Неисправность термостата | Заменить |
|  | Другие неисправности | • Неверное октановое число | Заменить топливо с определенным октановым числом |
|  |  | • Неправильное давление в шинах | Накачать колесо определенным давлением |
|  |  | • Прихватывание тормоза | Отрегулировать |
|  |  | • Пробуксовывание сцепления | Отрегулировать |
| Шум от двигателя | Детонация | • Перегрузка двигателя | Не перегружать |
|  |  | • Детонация вызвана накоплением нагара | Демонтировать головку блока и удалить нагар |
|  |  | • Детонация вызвана неправильным зажиганием | Отрегулировать зажигание |
|  |  | • Детонация вызвана неправильным октановым числом топлива | Использовать топливо с определенным октановым числом |
|  |  | • Ранее зажигание (Использование неподходящих свечей) | Использовать установленный тип свечей зажигания |
| Стук, вызванный механикой | Шум подшипника коленвала | • Сильный и глухой звук слышится из двигателя в момент ускорения | Износ, поломка подшипника или неравномерный износ коленвала |
|  |  | • Чтобы найти неисправность, позвольте цилиндру пропустить зажигание | Заменить подшипник, и отрегулируйте или замените коленвал |
|  |  | • Источник звука тот цилиндр, с проверкой которого, звук пропал | — |

K-Series

1-23

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Шум от шатуна | • Шум слышится от двигателя в момент ускорения, но при меньших промежутках, чем шум коленчатого рычага | Используйте способ для устранения неисправности подшипника коленвала |
|  |  | • Чтобы найти неисправность, позвольте цилиндру пропустить зажигание | — |
|  |  | • Источник звука тот цилиндр, с проверкой которого, звук пропал | — |
|  | Стук от поршня и цилиндра | • Если легкий стук усиливается при повышении оборотов двигателя и уменьшается по мере прогрева двигателя, то он создан поршнем и цилиндром | Причина – чрезмерный износ цилиндров. Следствие: малая мощность и высокое потребление масла. |
|  |  | • Чтобы найти неисправность, позвольте цилиндру пропустить зажигание | Капитальный ремонт двигателя |
|  | Стук пальца поршня | • Данный звук слышится в ВМТ и НМТ поршня | Износ отверстия пальца поршня или самого пальца |
|  |  | • Чтобы найти неисправность, позвольте цилиндру пропустить зажигание | Заменить поршень и палец поршня в сборе |
|  | Шум от водяного насоса | • Звук происходит из-за поломки или износа подшипника | Заменить водяной насос |
| Высокий расход масла | Течь масла | • Износ канавки поршневого кольца или самого кольца | Заменить поршень и поршневые кольца |
|  |  | • Износ кромки сальника клапана | Заменить сальника клапана |
|  |  | • Износ штока клапана | Заменить клапан |
|  | Другие неисправности | • Масло низкого качества | Использовать масло установленного образца |
|  |  | • Перегрев двигателя | Описано выше |
|  | См. пункт уменьшение выходной мощности. Другие неисправности для характеристик СНГ, см. главу 6 | • Высокие обороты холостого хода | Отрегулировать |
| Расход топлива |  | • Неисправность дроссельной заслонки | Отрегулировать |
|  |  | • Течь топлива | Отремонтировать топливопровод и затянуть узлы |
|  | Уменьшение масляного давления | • Масло низкого качества | Заменить масло установленным образцом |
|  |  | • Перегрев | Описано выше |
|  |  | • Неисправность перепускного клапана масляного насоса | Перебрать или заменить масляный насос |
|  |  | • Неисправность масляного насоса | Перебрать или заменить масляный насос |
| Другие факторы |  | • Неисправность масляного фильтра | Заменить |
|  |  | • Большой зазор трущихся деталей | Перебрать и заменить изношенные детали |
|  |  | • Засорение сетки маслозаборника | Очистить |
|  |  | • Неисправность включателя датчика масляного давления | Заменить |
|  | Чрезмерный износ трущихся деталей | • Уменьшение масляного давления | Описано выше |
|  |  | • Масло низкого качества или инородный предмет масла | Заменить очищающий элемент и масло |
|  |  | • Неподходящий объем воздушного фильтра | Проверить очищающий элемент |
|  |  | • Перегрев и переохлаждения | Описано выше |
|  |  | • Неподходящее соотношение горючей смеси | Проверить топливную систему |
|  | Задиры трущихся деталей | • Уменьшение масляного давления | Описано выше |
|  |  | • Большой зазор | Отрегулировать зазор |
|  |  | • Перегрев | Описано выше |
|  |  | • Неподходящее соотношение горючей смеси | Проверить топливную систему |

1-24

K-Series

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

2.  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА СНГ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Ненормальный запах | • Ослабленность соединений трубопроводов | Затянуть |
|  |  | • Неисправность испарителя | Отремонтировать и отрегулировать |
|  |  | • Дефект соединения плунжера соленоидного клапана и седла клапана или попадание инородного материала между ними | Очистить и подогнать |
|  |  | • Неисправность блокировочного механизма | Отрегулировать |
|  |  | • Ослабленность соединений трубопроводов | Затянуть и отрегулировать |
|  | Повышенный расход топлива | • Слишком высокое давление в основной камере, при работе двигателя в холостом режиме | Очистить или отрегулировать |
|  |  | • Засорение воздушного фильтра | Очистить |
|  |  | • Неправильная регулировка винта смесителя СНГ | Отрегулировать |
|  | Снижение мощности | • Неисправность испарителя | Отремонтировать и отрегулировать |
|  |  | • Ослабленность соединений трубопроводов или засорение фильтра | Очистить и затянуть |
|  |  | • Неправильная регулировка давления первичной и вторичной камеры испарителя | Отрегулировать |
|  |  | • Неправильная регулировка винта смесителя СНГ | Отрегулировать |
|  |  | • Использование неподходящего топлива | Использовать топливо установленного качества |
|  |  | • Засорение топливопроводов | Очистить |
|  | Нестабильные или неправильно отрегулированные | • Неправильная регулировка клапана дроссельной заслонки или неисправность дроссельной заслонки с электрическим приводом | Отрегулировать |
|  | обороты холостого хода | • Неисправность испарителя | Отремонтировать и отрегулировать |
|  |  | • Неисправность клапана испарителя (Не до конца закрыт) | Очистить, отрегулировать или заменить |
|  | Неравномерная работа двигателя | • Неисправность испарителя | Отрегулировать |
|  |  | • Неправильно отрегулированные обороты холостого хода | Отрегулировать |
|  |  | • Недостаточный уровень топлива | Добавить топливо |
|  |  | • Неправильная работа | Проверить клапан с ручным управлением |
|  | Неполадки пуска двигателя | • Неисправность соленоидного клапана | Проверить и починить провода, включатели и соленоидные клапана |
|  |  | • Неисправность испарителя | Заменить |
|  |  | • Неисправность водяного насоса | Отремонтировать и отрегулировать |
|  |  | • Неправильно отрегулированные обороты холостого хода | Отрегулировать |
|  | Неисправность испарителя | • Неправильная регулировка давления первичной и вторичной камеры испарителя | Отрегулировать |
|  |  | • Течь через первичное и вторичное седло клапана испарителя | Очистить, отрегулировать или заменить |
|  |  | • Неисправность мембраны | Заменить |
|  |  | • Инородный предмет в испарителе | Очистить или отрегулировать |
|  |  | • Течь, вызванная ослаблением винтов | Затянуть |
|  |  | • Переохлаждение испарителя (Образование накипи, обрыв шланга дефект циркуляции охлаждающей жидкости) | Очистить, отрегулировать или заменить |
|  |  | • Образование смол на клапане | Удалить смолы и очистить |

K-Series

1-25

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание двигателя	2-2

K-Series	2-1

ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель двигателя Предмет | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | линия H |  | л | 3.7 |
|  | линия L |  | л | 2.7 |
|  | (Объем масляного фильтра) |  | л | 0.3 |
|  | Прогиб ремня вентилятора (сила нажатия около 98Н {10 кгс}) | Стандарт. значение | мм | 11 - 13 |
| регулировк | Компрессия | Стандарт. значение | МПа{кгс/см2}/обор/ мин | 1.27{13.0}/250 | 1.23{12.5}/250 | 1.27{13.0}/250 |
|  | Расстояние между цилиндрами | Ограничение | {кгс/м}/ обор/ мин | 1.0/300 |
| рка и | Свечной зазор | Стандарт. значение | мм | 0.8 - 0.9 |
| Прове | Распределитель (транзисторный) искровой промежуток | Стандарт. значение | мм | 0.35 - 0.45 |
|  | Клапанный зазор (горячий) Впускной | Стандарт. значение | мм | 0.38 |
|  | Выпускной | Стандарт. значение | мм | 0.38 |
|  | Температура открытия термостата (Стандарт) | Стандарт. значение | °C | 76.5 |
|  | Угол опережения зажигания и холостые обороты | Стандарт. значение | ПВМТ°/ обор/мин | 4/750 - 900 | 2/750 - 900 | 02/750 - 900 |
| Голова блока | Головка блока цилиндров (Материал: алюминиевый сплав) | Предельная величина | мм | 0.1 |
| Блок цилиндров | Верх блока | Предельная величина | мм | 0.1 |
|  | Диаметр отверстия | Стандарт. значение | мм | 75.50 - 75.55 | 89.00 - 89.05 |
|  | Износ внутренней поверхности цилиндра | Ограничение | мм | 0.2 |
|  | Эллипс цилиндра | Стандарт. значение | мм | Макс. 0.02 |
|  | Конусность цилиндра | Стандарт. значение | мм | Макс. 0.02 |
|  | Эллипс и конусность цилиндра | Ограничение | мм | 0.1 |

2-2

K-Series

ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

| Модель двигателя Предмет | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип |  |  | конструкция теплоотводного типа |
|  | Поршень Материал |  |  | алюминиевый сплав |
|  | Внешний диаметр | Стандарт. значение | мм | 75.465 - 75.515 | 88.965 - 89.015 |
|  | Зазор между поршнем и цилиндром (Выборная подгонка) | Стандарт. значение | мм | 0.025 - 0.045 |
|  | Внешний диаметр поршневого пальца | Стандарт. значение | мм | 19.993 - 19.998 |
|  | Уровень подгонки поршневого пальца | Стандарт. значение | мм | движимый пальцем |
|  | Закрытый зазор Верхний поршневого кольца Второй Масляный | Стандарт. значение | мм | 0.28 - 0.43 |
|  |  | Стандарт. значение | мм | 0.45 - 0.60 |
| Поршень |  | Стандарт. значение | мм | 0.20 - 0.60 |
|  | Ограничение каждого | Стандарт. значение | мм | 1.00 |
|  | Зазор между поршневым кольцом и канавкой кольца Верхний | Стандарт. значение | мм | 0.045 - 0.080 |
|  |  | Огранич. | мм | 0.10 |
|  | Второй | Стандарт. значение | мм | 0.030 - 0.070 |
|  |  | Огранич. | мм | 0.10 |
|  | Масляный | Стандарт. значение | мм | 0.65 - 0.135 |
|  |  | Огранич. | мм | — |
|  | Расстояние между центрами обоих концов отверстий | Стандарт. значение | мм | 152.470 - 152.530 | 143.970 — 144.030 |
|  | Диаметр большой головки шатуна | Стандарт. значение | мм | 48.0 - 48.013 |
|  | Диаметр отверстия шатуна | Стандарт. значение | мм | 19.965 - 19.978 |
|  | Изгиб (в 100 мм) | Огранич. | мм | 0.05 |
| Шатун | Угол закручивания (в 100 мм) | Огранич. | мм | 0.05 |
|  | Упорный зазор большой головки | Стандарт. значение | мм | 0.2 - 0.3 |
|  |  | Огранич. | мм | 0.40 |
|  | Масляный зазор большой головки | Стандарт. значение | мм | 0.030 - 0.066 |
|  |  | Огранич. | мм | 0.10 |
|  | Разница в количестве (Комбинация поршней) | Стандарт. значение | гр | Макс. 4 |

K-Series

2-3

ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

| Модель двигателя Предмет | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коленвал | Изгиб | Огранич. | мм | 0.05 |
|  | Осевой зазор | Стандарт. значение | мм | 0.05 - 0.18 |
|  |  | Огранич. | мм | 0.20 |
|  | Размеры шейки вала | Стандарт. значение | мм | 62.942 - 62.955 |
|  | Стандартные размеры пальца | Стандарт. значение | мм | 44.961 - 44.974 |
|  | Масляный зазор шейки вала | Стандарт. значение | мм | 0.020 - 0.073 |
|  |  | Огранич. | мм | 0.10 |
|  | Масляный зазор пальца | Стандарт. значение | мм | 0.032 - 0.066 |
|  | Торцевое биение маховика | Огранич. | мм | 0.10 |
|  | Торцевое биение зубчатого венца | Огранич. | мм | 0.50 |
|  | Торцевое биение | Огранич. | мм | 0.30 |
| Распредвал | Изгиб | Огранич. | мм | 0.05 |
|  | Высота кулака | Стандарт. значение | мм | 36.750 - 36.800 (впускного и выпускного) |
|  |  | Предел износа | мм | 36.5 |
|  | Перед Размеры шейки вала Центр Зад | Стандарт. значение | мм | 45.434 - 45.447 |
|  |  | Стандарт. значение | мм | 43.897 - 43.910 |
|  |  | Стандарт. значение | мм | 41.218 - 41.231 |
|  | Осевой зазор | Стандарт. значение | мм | 0.025 - 0.255 |
|  |  | Огранич. | мм | 0.40 |
|  | Перед Масляный зазор Шейки вала Центр Зад | Стандарт. значение | мм | 0.025 - 0.051 |
|  |  | Огранич. | мм | 0.10 |
|  |  | Стандарт. значение | мм | 0.038 - 0.064 |
|  |  | Огранич. | мм | 0.15 |
|  |  | Стандарт. значение | мм | 0.025 - 0.051 |
|  |  | Огранич. | мм | 0.10 |

2-4

K-Series

ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

| Модель двигателя Предмет | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Клапан | Внешний диаметр Впуск | Стандарт. значение | мм | 38.0 - 38.3 |
|  | головки Выпуск | Стандарт. значение | мм | 32.0 - 32.3 |
|  | Внешний диаметр Впуск | Стандарт. значение | мм | 6.97 - 6.985 |
|  | штока Выпуск | Стандарт. значение | мм | 6.945 - 6.960 |
|  | Внутренний диаметр Впуск | Стандарт. значение | мм | 7.0 - 7.018 |
|  | Направляющей клапана Выпуск | Стандарт. значение | мм | 7.0 - 7.018 |
|  | Зазор между штоком и Впуск направляющей Выпуск | Стандарт. значение | мм | 0.020 - 0.053 |
|  |  | Огранич | мм | 0.10 |
|  |  | Стандарт. значение | мм | 0.040 - 0.073 |
|  |  | Огранич | мм | 0.10 |
|  | Зазор между кулачком подъема клапана и направляющей толкателя | Стандарт. значение | мм | 0.016 - 0.052 |
|  | Зазор между коленвалом и маховиком | Стандарт. значение | мм | 0 - 0.038 |
|  | Зазор между валиком коромысла и коромыслом | Стандарт. значение | мм | 0.020 - 0.054 |
|  | Зазор между клапанами Впуск (Горяч) Выпуск | Стандарт. значение | мм | 0.38 ± 0.03 |
|  |  | Стандарт. значение | мм | 0.38 ± 0.03 |
| Клапанная пружина | Свободная длина Впуск и выпуск В сжатом состоянии для открытия клапана Впуск и выпуск | Стандарт. значение | мм | 45.9 |
|  |  | Стандарт. значение | мм/Н {кгс} | 25.0/347.0 - 391.2 {35.4 - 39.9} |
|  | Установлена с закрытым клапаном Впуск и выпуск | Стандарт. значение | мм/Н {кгс} | 33.8/177.9 - 200.7 {18.1 - 20.5} |
|  | Наклон Впуск и выпуск | Огранич | мм | 1.5 |
|  | Зазор между кулачком подъема клапана и направляющей толкателя | Стандарт. значение | мм | 0.016 - 0.052 |
|  | Зазор между коленвалом и маховиком | Стандарт. значение | мм | 0 - 0.038 |
|  | Зазор между валиком коромысла и коромыслом | Стандарт. значение | мм | 0.020 - 0.054 |
|  | Впускной коллектор | Предел | мм | 0.1 |
|  | Выпускной коллектор | Предел | мм | 0.3 |

K-Series

2-5

ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

1. УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ

Верхняя линия: Смазанные болты (резьба и фрикционная поверхность посадочного места смазана антикоррозийным маслом) Нижняя линия: Несмазанные болты (резьба и посадочное место сухое)

Единицы измерения: Нм{кгс/м}

|  | Размер резьбы | 4T (Болт) | 7T (Болт) | 9T (Болт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр | Шаг |  |  |  |
| Болт с шестигранной головкой | M6 | 1 | 3.82 - 4.41 {0.39 - 0.45} | 6.37 - 7.45 {0.65 - 0.76} | 9.22 - 10.8 {0.94 - 1.1} |
|  |  |  | 5.00 - 6.47 {0.51 - 0.66} | 8.43 - 10.8 {0.86 - 1.1} | 11.8 - 15.7 {1.2 - 1.6} |
|  | M8 | 1.25 | 9.32 - 10.8 {0.95 - 1.1} | 15.7 - 17.7 {1.6 - 1.8} | 22.6 - 25.5 {2.3 - 2.6} |
|  |  |  | 12.7 - 15.7 {1.3 - 1.6} | 20.6 - 26.5 {2.1 - 2.7} | 29.4 - 37.3 {3.0 - 3.8} |
|  | M10 | 1.25 | 19.6 - 22.6 {2.0 - 2.3} | 32.4 - 38.2 {3.3 - 3.9} | 47.1 - 53.9 {4.8 - 5.5} |
|  |  |  | 25.5 - 33.3 {2.6 - 3.4} | 43.1 - 54.9 {4.4 - 5.6} | 61.8 - 78.5 {6.3 - 8.0} |
|  |  | 1.5 | 18.6 - 21.6 {1.9 - 2.2} | 30.4 - 36.3 {3.1 - 3.7} | 44.1 - 52 {4.5 - 5.3} |
|  |  |  | 24.5 - 31.4 {2.5 - 3.2} | 41.2 - 52 {4.2 - 5.3} | 58.8 - 74.5 {6.0 - 7.6} |
| Болт с фланцем | M6 | 1 | 4.9 - 5.69 {0.5 - 0.58} | 8.14 - 9.51 {0.83 - 0.97} | 11.8 - 13.7 {1.2 - 1.4} |
|  |  |  | 5.98 - 7.65 {0.61 - 0.78} | 9.81 - 12.7 {10 - 1.3} | 14.7 - 18.6 {1.5 - 1.9} |
|  | M8 | 1.25 | 11.8 - 13.7 {1.2 - 1.4} | 19.6 - 23.5 {20 - 2.4} | 28.4 - 33.3 {2.9 - 3.4} |
|  |  |  | 14.7 - 18.6 {1.5 - 1.9} | 24.5 - 31.4 {2.5 - 3.2} | 35.3 - 45.1 {3.6 - 4.6} |
|  | M10 | 1.25 | 24.5 - 29.4 {2.5 - 3.0} | 41.2 - 48.1 {4.2 - 4.9} | 59.8 - 69.6 {6.1 - 7.1} |
|  |  |  | 30.4 - 39.2 {3.1 - 4.0} | 51.0 - 64.7 {5.2 - 6.6} | 73.6 - 93.2 {7.5 - 9.5} |
|  |  | 1.5 | 23.5 - 27.5 {2.4 - 2.8} | 39.2 - 46.1 {4.0 - 4.7} | 56.9 - 65.7 {5.8 - 6.7} |
|  |  |  | 29.4 - 37.3 {3.0 - 3.8} | 49.0 - 61.8 {5.0 - 6.3} | 69.6 - 89.2 {7.1 - 9.1} |

*	Не затягивать болты и гайки усилием превышающим установленное.

*	На головки болтов рельефно нанесены следующие метки.

4T — 4 7T — 7 9T — 9

2-6

K-Series

ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Единицы измерения: Нм{кгс/м}

| Деталь | Стандартная величина |  | Макс. величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Головка цилиндра (с нанесением масла) | См. страницы 2-9 |  |
| Болт шкива коленчатого вала (с нанесением масла) | 220.5 {22.5} |  | 240.1 {24.5} |
| Масляный фильтр | 14.7 {1.5} |  | 20.6 {2.1} |
| Свеча зажигания | 19.6 {2.0} |  | 29.4 {3.0} |
| Болт маслоотражателя | 22.6 {2.31} |  | 25.5 {2.6} |
| Гайка крышки коромысла | 13.7 {1.4} |  | 15.7 {1.6} |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 15.7 {1.6} |  | 19.6 {2.0} |
| Включатель масляного давления | 15.7 {1.6} |  | 21.6 {2.2} |
| Гайка выпускного коллектора | См. страницы 2-9 |  |
| Сливная пробка поддона картера | 29.4 {3.0} |  | 39.2 {4.0} |
| Перепускная пробка термогнезда | 6.37 {0.65} |  | 7.45 {0.76} |

K-Series

2-7

ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

3.  ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТО

Несомненно, техническое обслуживание и сервисные работы необходимы для поддержания первоначальных характеристик двигателя.

1)   Выполнение проверок

Проверяйте каждый погрузчик согласно количеству истекших месяцев и моточасов.

— Время проверки

|  |  |  |  |  |  |  | Провер. | двиг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предмет проверки | Количество истекших месяцев | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 100 моточасов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1 | Зазор впускных/выпускных клапанов |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |
| 2 | Натяжение ремня вспомогательных устройств |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | Масло двигателя | (*1) | R' |  | R' |  |  | R' |  |  | R' |  |  | R' |
| 4 | Масляный фильтр | it- | R' |  | R' |  |  | R' |  |  | R' |  |  | R' |
| 5 | Охлаждающая жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Топливный фильтр | it- | C |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  | C |
| 7 | Холостые обороты двигателя |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |
| 8 | Регулировка зажигания |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 9 | Свечи зажигания |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 10 | Распределитель, крышку и бегунок |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 11 | Внутри распределителя | (*1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |
| 12 | Клапан принудительной вентиляции картера | it- |  |  | I |  |  | I |  |  | I |  |  | I |
| 13 | Шланг принудительной вентиляции картера |  |  |  | I |  |  | I |  |  | I |  |  | I |

|  |  |  | Проверка | двигателя | (Модель | СНГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предмет проверки | Количество истекших месяцев | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 100 моточасов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1 | Утечки газа через соединения трубопроводов | (*2) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 | Неисправность соединений трубопроводов |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | Смола в испарителе |  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 4 | Фильтр СНГ |  |  |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  | R |

*1. Периоды ТО должны быть сокращены, при условии эксплуатации погрузчика в загрязненной окружающей среде.

*2. При замене цилиндра СНГ, нанести мыльного раствора на соединения шлангов, для проверки утечки газа. Расшифровка сокращений:

I   : Проверка. Отремонтировать и заменить, по необходимости.

R : Заменить

A : Отрегулировать

C : Очистить

D : Удалить

T : Затянуть (Повторно затянуть)

R': Заменять, каждые 500 часов (каждые 3 месяца), масло в двигателе, масляный фильтр

2-8

K-Series

ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

4. МАСЛА, СМАЗКИ И ИХ КОЛИЧЕСТВО           1)   Масло и  смазка

*1. Заводская заправка.                                                    2)   Количество масла (Приблизительно)

| Предмет | Specification | Remarks |
| --- | --- | --- |
| Масло | Бензин | (*1) 10W-30 (класс SJ) | См. Таблицу вязкости масел SAE. (SE и SH могут использоваться.) |
| Антифриз | — | — | оригинальная охлаждающая жидкость фирмы "KOMATSU» |

| Предмет | Количество (л) |
| --- | --- |
| Масло в двигатель | K15 | 3.7 (включая фильтр) |
|  | K21 | 3.7 (включая фильтр) |
|  | K25 | 3.7 (включая фильтр) |

Способ затяжки            2     5

3 Шаг

Порядок затяжки

Шкив коленчатого вала

4   10

7  5

5.  ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА

1)   Затяжка болтов головки

Затягивать в последовательности, указанной на рисунке (от центра).

68.6 Нм {7.0 кгс/м}

(Болты могут быть затянуты способом [5])

• Проверяйте угол затяжки  ключ с повернутым зевом (специнструмент) или контактным гониометром. Запрещается проверять затяжку визуально.

| Усилие затяжки (Ссылка) Нм (кгс/м) |
| --- |
|  | 19. 6~23. 52 (2. 0~2. 31 | Наживить |
| © | 68. 6(7. 0) |  |
| © | 0. 0 | Возврат |
| © | 19. 6~23. 52 (2. 0~2. 3) | Повторная затяжка |
| © | 90° ~ 92° |  |

2)   Повторная затяжка болтов и гаек коллектора

* Для того чтобы не обжечься, необходимо подождать пока не остынет коллектор. 3)   Усилие затяжки болтов и гаек коллектора

Внимание:

- Очистить соприкасающиеся поверхности от масла, грязи и т.д.

- Нанести антикоррозийное масло на резьбу и посадочные места болтов.

HJZ05938

| Модель |  |  | Нм {кгс | /м | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K15 | 41 | 2 | - 48.1 {4 | 2 - | 4 | 91} |
| K21 | 41 | 2 | - 48.1 {4 | 2 - | 4 | 91} |
| K25 | 41 | 2 | - 48.1 {4 | 2 - | 4 | 91} |

- (Не использовать инструмент с электроприводом).

K-Series

2-9

ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

4)  Регулировка зазора впускных и выпускных клапанов

Регулировать только на теплый двигатель.

- Прогревать двигатель, до тех пор, пока стрелка датчика охлаждающей жидкости не достигнет центра. Заглушить двигатель.

- Снять крышку клапанного механизма.

- Проворачивать коленвал.

4.

4.

5.

5.

• Проворачивая коленвал стартером, отстыкуйте высоковольтный провод от катушки зажигания.

Установить поршень первого цилиндра в ВМТ и отрегулируйте клапана [1], [2], [3], и [5].

Проверните коленвал и установите поршень четвертого цилиндра в ВМТ и отрегулируйте клапана [4], [6], [7], и [8]. Зазоры впускных и выпускных клапанов (теплое состояние).

(мм)

| Модель | Впускной | Выпускной |
| --- | --- | --- |
| K15 | 0.38 | 0.38 |
| K21 | 0.38 | 0.38 |
| K25 | 0.38 | 0.38 |

Шкив коленчатого вала

шаг   I

1 2 3

6 7 8

шаг 2

HJZ0594I

5)	Проверка и регулировка ремня вспомогательных устройств

! • Остановить двигатель. Очистить руки.

- Визуально проверить наличие износа, трещин ремня вентилятора.  Ремень должен контактировать с дном канавки шкива.

- Нажать на центр ремня между шкивами. Прогиб ремня: 11 - 13 мм. Сила нажатия: 98 Н {10 кгс}

6)	Замена масла и фильтра

- Прогрейте двигатель.

- Выкрутить сливную пробку поддона картера и масляный фильтр и слить масло.

! * Осторожно не обожгитесь горячим маслом.

! *     Масло, имеющее цвет сливок, означает, что в него попала охлаждающая жидкость. Устранить неполадку.

! *    Масло очень низкой вязкости, означает попадание в него бензина. Устранить неполадку.

2-10

K-Series

ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

3.	вытереть поверхность вокруг сливного отверстия и закрутить пробку.

Усилие затяжки:

29.4 - 39.2 Нм {3.0 - 4.0 кгс/м}

4.	Открутить масляный фильтр.

Используя ключ A (специнструмент ST193- 20000).

Чистой ветошью очистить посадочное место.

•

Смазать прокладку нового фильтра тонким слоем масла.

Закрутить фильтр (1) руками до соприкосновения с посадочным местом (3), затем повернуть фильтр еще на 2/3 поворота.

- Фильтр

- Шпилька

- Посадочное место

- Перепускной клапан

5.   Налить масло установленного количества.  Стандартное количество масла

| Включая фильтр | 3.7 l |
| --- | --- |

| Без фильтра | 3.4 l |
| --- | --- |

6. Запустить двигатель и проверить места вокруг пробки и фильтра на предмет течи масла. В случае присутствия течи, переустановить фильтр.

7.

Прогревать двигатель, до тех пор, пока стрелка датчика охлаждающей жидкости не достигнет центра. Заглушить двигатель, подождать несколько минут и проверить уровень масла. При необходимости долить масло.

K-Series

2-11

3. РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Характеристики	3- 2

Усилие затяжки	3- 3

Способы устранения неисправностей	3- 4

Проверка и регулировка двигателя	3- 9

Специнструмент	3-22

K-Series	3-1

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель двигателя Предмет | Единицы измерения | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зазор клапанов Впускной (Горячий двигатель) Выпускной | мм | 0.38 |
|  | мм | 0.38 |
| Прогиб ремня | мм | 11-13 |
| Сила нажатия на ремень | Н{кгс} | 98 {10} |
| Количество масла в двигателе Включая фильтр Без фильтра | Л | 3.7 |
|  | л | 3.4 |
| Компрессия Стандартная Минимум | МПа{кгс/см2}/ обор/мин | 1.27 {13.0}/250 | 1.23 {12.5}/250 | 1.27 {13.0}/250 |
|  | МПа{кгс/см2}/ обор/мин | 1.07 {11.0}/250 | 1.03 {10.5}/250 | 1.07 {11.0}/250 |
| Модель свечи зажигания |  | FR2A-D |
| Зазор свечи | мм | 0.9 |
| Крышка распределителя | мм | 0.35 - 0.45 |
| Сопротивление высоковольтного провода | O | Макс. 30,000 |
| Угол опережения зажигания/ Обороты холостого хода | ПВМТ°/ обор/мин | 4/750 - 900 | 2/750 - 900 | 02/750 - 900 |
| Макс. обороты двигателя без нагрузки (Однократное) | обор/мин | 3,600 |
| Макс. обороты двигателя под нагрузкой | обор/мин | 3,000 |

3-2

K-Series

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ

УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ

Единица измерения: Нм{кгс/м}

| Болт головки блока | См. рис. справа |
| --- | --- |
| Гайка коллектора | 41.2 - 48.1 {4.2 - 4.91} |
| Сливная пробка поддона | 29.4 - 39.2 {3.0 - 4.0} |
| Свеча зажигания | 19.6 - 29.9 {2.0 - 3.0} |

Затяжка болтов головки

Затягивать в последовательности, указанной на рисунке (от центра).

68.6 Нм {7.0 кгс/м}

(Болты могут быть затянуты способом [5])

• Проверяйте угол затяжки  ключ с повернутым зевом (специнструмент) или контактным гониометром. Запрещается проверять затяжку визуально.

Метод затяжки    2     5

3 шаг

| Усилие затяжки (Ссылка) Нм (кгс/м) |
| --- |
| 1 | 19. 6~23. 52 (2. 0~2. 31 | Наживить |
| 2 | 68. 6(7. 01 |  |
| 3 | 0. 0 | Возврат |
| 4 | 19. 6~23. 52 (2. 0~2. 31 | Повторная затяжка |
| 5 | 90° ~ 92° |  |

7   5

Порядок затяжки

Шкив коленвала

4   10

Внимание:

- Очистить соприкасающиеся поверхности от масла, грязи и т.д.

- Нанести антикоррозийное масло на резьбу и посадочные места болтов.

HJZ05938

K-Series

3-3

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Стартер не проворачивает двигатель или скорость вращения стартера мала | • Масло низкого качества | Заменить масло другим |
|  |  | • Аккумулятор разряжен | Зарядить аккумулятор |
|  |  | • Неисправность батареи | Заменить аккумулятор |
|  |  | • Ослабление ремня вентилятора | Отрегулировать натяжение |
|  |  | • Неисправность системы подзарядки | Проверить |
|  |  | • Неисправность системы пуска | Отремонтировать |
|  |  | • Неисправность пускового включателя | Отремонтировать или заменить |
| механические неисправности |  | • Неисправность стартера | Отремонтировать или заменить (Таблица устранения неисправностей цепи стартера) При повороте пускового включателя в положение ВКЛ., включить фары, если они не горят или горят слабо, a: Проверить батарею b: Проверить проводку и ее соединения c: Проверить стартер. При повороте пускового включателя в положение ВКЛ., включить фары, если они горят ярко , a: Проверить проводку между батареей и стартером b: Проверить пусковой включатель c: Проверить стартер |
| Другие | Стартер проворачивает двигатель, но двигатель не запускается (для характеристик СНГ, см. главу 6) | Вероятные причины данной неисправности являются следующими: неисправность системы зажигания или топливной системы, однако могут быть и другие. | — |
|  |  | • Неисправность системы зажигания | (Процедура исправления) |
|  |  | • Неисправность топливной системы | Проверить свечи зажигания, согласно следующей процедуре: |
|  |  | • Нарушение работы клапанного привода | Отсоединить каждый высоковольтный провод, и удерживая его на расстояние около 10 мм от металлической части двигателя, прокрутить двигатель. Проверить все провода. Если вырабатывается хорошая искра, a. Проверить свечи зажигания b. Проверить зажигание c. Проверить топливную систему d. Проверить компрессию. Если не вырабатывается хорошая искра, a. Проверить ток первичной сети b. Если высокий, проверить основной провод, на предмет короткого замыкания. |
|  |  | • Уменьшение давления компрессии |  |

3-4

K-Series

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Причина | Способ устранения | Применимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обычная | Карбюраторная |
|  | Неисправность системы зажигания | • Неисправность конденсатора | Заменить | 0 |  |
|  |  | • Утечка тока через крышку бегунка и сам бегунок | Очистить или заменить |  | 0 |
|  |  | • Неисправность свечи зажигания | Очистить, поправить зазор, или заменить | 0 |  |
|  |  | • Неправильный угол опережения зажигания | Отрегулировать |  | 0 |
|  |  | • Неисправность катушки зажигания | Заменить | 0 |  |
|  |  | • Отсоединение высоковольтного провода | Заменить |  | 0 |
|  |  | • Ослабление основного провода | Отремонтировать или заменить | 0 |  |
|  | Неисправность топливной системы (для характеристик СНГ, см. главу 6) | • Недостаточно топлива | Заправить топливом | 0 |  |
|  |  | • Загрязнение топливного фильтра | Заменить | 0 |  |
|  |  | • Забивание или грязь в топливопроводе | Очистить | 0 |  |
|  |  | • Неисправность топливного насоса | Отремонтировать или заменить | 0 |  |
|  |  | • Неисправность клапана воздушной заслонки карбюратора | Проверить и отрегулировать |  | 0 |
|  |  | • Неправильный уровень поплавка карбюратора | Отрегулировать |  | 0 |
|  |  | • Неисправность холостого хода | Отрегулировать |  | 0 |
|  | Уменьшение давления компрессии | • Неплотно закручена свеча зажигания или дефект прокладки головки блока | Затянуть свечу установленным усилием или заменить ее | 0 |  |
|  |  | • Неправильный класс масла или снижение вязкости | Заменить подходящим классом | 0 |  |
|  |  | • Неправильный клапанный зазор | Отрегулировать | 0 |  |
|  |  | • Прорыв газов через седло клапана | Демонтировать голову и притереть клапана | 0 |  |
|  |  | • Жесткость штока клапана | Отремонтировать или отрегулировать головку цилиндров и клапана | 0 |  |
|  |  | • Поломка или износ клапанной пружины | Заменить пружину | 0 |  |
|  |  | • Прорыв газов через прокладку головки цилиндров | Заменить прокладку | 0 |  |
|  |  | • Износ поршневых колец | Заменить поршневые кольца | 0 |  |
|  |  | • Износ поршневых колец или цилиндров | Капитальный ремонт (Процедуры определения) a. Налить немного масла в свечное отверстие и замерить компрессию b. Если давление поднимается, причина в цилиндре или кольце поршня c. Если давление не изменяется, прорыв газов через клапан, головку цилиндров или ее прокладку | 0 |  |

K-Series

3-5

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Неисправности топливной системы (для характеристик СНГ, см. главу 6) | • Засорение или поломка жиклера карбюратора | Очистить или заменить |
|  |  | • Неправильная регулировка холостого хода | Отрегулировать |
|  |  | • Засорение воздушного фильтра | Заменить очищающий элемент |
|  |  | • Неисправность прокладки коллектора или теплоизолирующей прокладки под карбюратором | Заменить прокладку или изолятор |
|  |  | • Неправильное положение поплавков карбюратора | Отрегулировать |
|  | Уменьшение давления компрессии | — | Объяснение приведено выше (см. стр. 1 - 23) |
|  | Маленькая выходная мощность двигателя | — | Отрегулировать |
|  | Неисправность системы зажигания | • Неправильное зажигание | Отрегулировать |
|  |  | • Неисправность свечи зажигания | Очистить, отрегулировать или заменить |
|  | Неисправность системы питания (для характеристик СНГ, см. главу 6) | • Неисправность воздушной заслонки карбюратора | Отрегулировать |
|  |  | • Засорение топливопровода | Очистить |
|  |  | • Засорение или грязь в топливном фильтре | Заменить |
|  |  | • Неисправность топливного насоса | Отремонтировать или заменить |
|  |  | • Засорение жиклера карбюратора или игольчатого клапана | Разобрать и очистить |
|  |  | • Недостаточная работа дроссельного клапана | Отрегулировать |
|  |  | • Неисправность топливного насоса | Отрегулировать |
|  | Неисправность впуска воздуха | • Забивание воздушного фильтра | Заменить элемент |
|  |  | • Прорыв воздуха через прокладку коллектора или теплоизолирующую прокладку | Заменить прокладку или изолятор |
|  | Перегрев | • Недостаточно охлаждающей жидкости | Долить охлаждающей жидкости |
|  |  | • Ослабление ремня вентилятора | Отрегулировать натяжение ремня |
|  |  | • Ослабление или износ ремня вентилятора | Заменить |
|  |  | • Неисправность термостата | Заменить |
|  |  | • Неисправность водяного насоса | Заменить |
|  |  | • Засорение или течь радиатора | Очистить, отремонтировать или заменить |
|  |  | • Дефект крышки радиатора | Заменить |
|  |  | • Воздух в трубопроводах охлаждающей системы | Перезатянуть каждую деталь трубопроводов системы и стравить воздух |
|  |  | • Масло низкого качества | Использовать масло установленного качества |
|  |  | • Неправильное зажигание | Отрегулировать |
|  |  | • Дефект карбюратора (Бедная смесь) | Полностью перебрать карбюратор |
|  | Переохлаждение | • Неисправность термостата | Заменить |
|  | Другие неисправности | • Неверное октановое число | Заменить топливо с определенным октановым числом |
|  |  | • Неправильное давление в шинах | Накачать колесо определенным давлением |
|  |  | • Прихватывание тормоза | Отрегулировать |
|  |  | • Пробуксовывание сцепления | Отрегулировать |

3-6

K-Series

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Детонация | • Перегрузка двигателя | Не перегружать |
| Шум от двигателя |  | • Детонация вызвана накоплением нагара | Демонтировать головку блока и удалить нагар |
|  |  | • Детонация вызвана неправильным зажиганием | Отрегулировать зажигание |
|  |  | • Детонация вызвана неправильным октановым числом топлива | Использовать топливо с определенным октановым числом |
|  |  | • Ранее зажигание (Использование неподходящих свечей) | Использовать установленный тип свечей зажигания |
|  | Шум подшипника коленвала | • Сильный и глухой звук слышится из двигателя в момент ускорения | Износ, поломка подшипника или неравномерный износ коленвала |
|  |  | • Чтобы найти неисправность, позвольте цилиндру пропустить зажигание | Заменить подшипник, и отрегулируйте или замените коленвал |
| Вызванный механической системой |  | • Источник звука тот цилиндр, с проверкой которого, звук пропал | — |
|  | Шум от шатуна | • Шум слышится от двигателя в момент ускорения, но при меньших промежутках, чем шум коленчатого рычага | Используйте способ для устранения неисправности подшипника коленвала |
|  |  | • Чтобы найти неисправность, позвольте цилиндру пропустить зажигание | — |
|  |  | • Источник звука тот цилиндр, с проверкой которого, звук пропал | — |
|  | Стук от поршня и цилиндра | • Если легкий стук усиливается при повышении оборотов двигателя и уменьшается по мере прогрева двигателя, то он создан поршнем и цилиндром | Причина – чрезмерный износ цилиндров. Следствие: малая мощность и высокое потребление масла. |
| Стук |  | • Чтобы найти неисправность, позвольте цилиндру пропустить зажигание | Капитальный ремонт двигателя |
|  | Стук пальца поршня | • Данный звук слышится в ВМТ и НМТ поршня | Износ отверстия пальца поршня или самого пальца |
|  |  | • Чтобы найти неисправность, позвольте цилиндру пропустить зажигание | Заменить поршень и палец поршня в сборе |
|  | Шум от водяного насоса | • Звук происходит из-за поломки или износа подшипника | Заменить водяной насос |
| Чрезмерный расход масла | Течь масла | • Износ канавки поршневого кольца или самого кольца | Заменить поршень и поршневые кольца |
|  |  | • Износ кромки сальника клапана | Заменить сальника клапана |
|  |  | • Износ штока клапана | Заменить клапан |
|  | Другие неисправности | • Масло низкого качества | Использовать масло установленного образца |
|  |  | • Перегрев двигателя | Описано выше |
| . | См. пункт уменьшение выходной мощности. Другие неисправности для характеристик СНГ, см. главу 6 | • Высокие обороты холостого хода | Отрегулировать |
| Потребление топлива |  | • Неисправность дроссельной заслонки | Отрегулировать |
|  |  | • Течь топлива | Отремонтировать топливопровод и затянуть узлы |

K-Series

3-7

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Уменьшение масляного давления | • Масло низкого качества | Заменить масло установленным образцом |
|  |  | • Перегрев | Описано выше |
|  |  | • Неисправность перепускного клапана масляного насоса | Перебрать или заменить масляный насос |
|  |  | • Неисправность масляного насоса | Перебрать или заменить масляный насос |
|  |  | • Неисправность масляного фильтра | Заменить |
|  |  | • Большой зазор трущихся деталей | Перебрать и заменить изношенные детали |
|  |  | • Засорение сетки маслозаборника | Очистить |
|  |  | • Неисправность включателя датчика масляного давления | Заменить |
|  | Чрезмерный износ трущихся деталей | • Уменьшение масляного давления | Описано выше |
|  |  | • Масло низкого качества или инородный предмет масла | Заменить очищающий элемент и масло |
|  |  | • Неподходящий объем воздушного фильтра | Проверить очищающий элемент |
|  |  | • Перегрев и переохлаждения | Описано выше |
|  |  | • Неподходящее соотношение горючей смеси | Проверить топливную систему |
|  | Задиры трущихся деталей | • Уменьшение масляного давления | Описано выше |
|  |  | • Большой зазор | Отрегулировать зазор |
|  |  | • Перегрев | Описано выше |
|  |  | • Неподходящее соотношение горючей смеси | Проверить топливную систему |

3-8

K-Series

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

1.  УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ

1)	Повторная затяжка болтов головки блока

Затяните повторно болты головки блока в последовательности, указанной на рисунке, на холодном двигателе. Болт головки цилиндров:

68.6 Нм {7.0 кгс/м}

2)	Повторная затяжка гаек коллектора

Для предотвращения прорыва воздуха и выхлопного газа через коллектора, повторно затяните гайки. Гайки коллектора:

41.2 - 48.1 Нм {4.2 - 4.91 кгс/м} (От 1 месяца или  200 моточасов)

3)	Регулировка клапанов

- Прогреть двигатель и заглушить его.

- Снять клапанную крышку.

- Провернуть коленвал.

1)	Установить поршень первого цилиндра в ВМТ и отрегулировать клапана [1], [2], [3], и [5], согласно шагу (1) рисунка, отображенного справа.

2)	Установить поршень четвертого цилиндра в ВМТ и отрегулировать клапана [4], [6], [7], и [8] согласно шагу (2) рисунка, отображенного справа.

Шкив коленвала

7 5 2

шаг   I

1 2 3

4   10

5

HJZ05956

©    © © ©

шаг 2

HJZ05941

4)  Регулировку клапанов проводить только на горячий двигатель. Впускной и выпускной клапан: 0.38 мм

K-Series

3-9

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

5)	Проверка и регулировка ремня вспомогательных устройств

! • Остановить двигатель. Очистить руки.

1. Визуально проверить наличие износа, трещин ремня вентилятора.  Ремень должен контактировать с дном канавки шкива.

2. Нажать на центр ремня между шкивами. Прогиб ремня: 11 - 13 мм. Сила нажатия: 98 Н {10 кгс}

6)	Замена масла и фильтра

- Разогрейте двигатель.

- Выкрутить сливную пробку поддона картера и масляный фильтр и слить масло.

! * Осторожно не обожгитесь горячим маслом.

! *     Масло, имеющее цвет сливок, означает, что в него попала охлаждающая жидкость. Устранить неполадку.

! *    Масло очень низкой вязкости, означает попадание в него бензина. Устранить неполадку.

3.	вытереть поверхность вокруг сливного отверстия и закрутить пробку.

Усилие затяжки:

29.4 - 39.2 Нм {3.0 - 4.0 кгс/м}

4.	Открутить масляный фильтр.

Используя ключ A (специнструмент ST193- 20000).

Чистой ветошью очистить посадочное место.

5.

Смазать прокладку нового фильтра тонким слоем масла.

6. Закрутить фильтр (1) руками до соприкосновения с посадочным местом (3), затем повернуть фильтр еще на 2/3 поворота.

3-10

K-Series

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

|  | 0 | I I eve | gauge |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [L |  | Of] ITU |
| Add |  |  |  |
|  |  | 0. K. |  |

8. Залить масло рекомендованной марки и проверить уровень масляным щупом.

| Количество масла | Единицы измерения:л |
| --- | --- |
| С фильтром | 3.7 |
| Без фильтра | 3.4 |

• Лампочка давления масла на приборной панели должна потухнуть после запуска двигателя.

9. Запустить двигатель и проверить места вокруг пробки и фильтра на предмет течи масла. В случае присутствия течи, переустановить фильтр.

10.

Хорошо прогреть двигатель. Заглушить его, подождать несколько минут и проверить уровень масла. При необходимости долить.

Проверка уровня масла должна осуществляться на двигателе, установленном в горизонтальное положение.

7)   Замена охлаждающей жидкости

•	Не сливать жидкость на горячем двигателе. Вы можете ошпариться.

•	Смешивайте концентрат антифриза с водой согласно указаниям производителя.

Сливайте охлаждающую жидкость через пробку, расположенную на блоке цилиндров, в случае если двигатель уже демонтирован.

8)	Очистка радиатора.

Очистить внешнюю часть радиатора сжатым воздухом.

9)	Проверка шлангов и соединений охлаждающей жидкости.

Проверить ослабления соединений и износ шлангов. По необходимости заменить.

HJ Z0595S

K-Series

3-11

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

10) Проверка давления компрессии

- Хорошо прогрейте двигатель и заглушите его.

- Выкрутить свечу зажигания из тестируемого цилиндра.

- Вставить компрессометр в свечное отверстие.

- Полностью откройте дроссельный клапан.   Нажмите до конца педаль акселератора.

- Проворачивайте двигатель и снимите показания.
(Измерения для погрузчиков, как карбюраторного типа, так и для погрузчиков с электронным приводом.)

Вращайте двигатель со скоростью в 250 оборотов в минуту. Измеряйте давление как можно быстрее.

Стандартная величина компрессии

| K15 | 1.27 МПа {13.0 кг/см2}/250 обормин |
| --- | --- |
| K21 | 1.23 МПа {12.5 кг/см2}/250 обормин |
| K25 | 1.27 МПа {13.0 кг/см2}/250 обормин |

6. Разница компрессионного давления между цилиндрами не должна превышать  98 КПа  {1 кгс/см2}/ 250 оборот/мин. Если величина компрессионного давления цилиндра мала, налейте небольшое количество масла  через свечное отверстие и произведите повторный размер.

Если после добавления масла давление поднялось, значит, присутствует износ или повреждение поршневого кольца.  Если после добавления масла давление не поднялось, значит, клапан тугой или ненормальное расположение клапана.

Если давление в двух соседних цилиндрах небольшое и оно не увеличивается после добавления масла, значит, воздух проходит через прокладку. В этом случае, масло и охлаждающая жидкость поступает в камеру сгорания.

3-12

K-Series

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

2.  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

1)   Очистка и замена воздушного фильтра

Фильтр с сухим бумажным фильтрующим элементом

Проводить чистку и замену фильтра в установленные интервалы. Периоды замены должны быть сокращены, при условии эксплуатации погрузчика в загрязненной окружающей среде.

2)   Топливный фильтр

Проверяйте, чистите и заменяйте топливный фильтр в установленные интервалы.  Проверяйте топливопроводы (Шланги, трубки, соединения и т.д.) Проверить трубопроводы на предмет течи, наличия трещин, ослаблений соединений и т.д. Заменить дефектные детали.

- Колпачок монтажной гайки

- Чехол

- Топливный насос

K-Series

3-13

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

3)   Проверка смесителя

4)	Проверка клапанов и рычажного механизма

Снять воздухонаправляющее устройство и проверить визуально рычажный механизм.

Проверить руками ось дросселя. Он не должен двигаться.

Проверить функционирование воздушной заслонки и дроссельного клапана.  (Открытие и закрытие)

5)	Смеситель

Демонтируйте и очистите смеситель, если он очень грязный.

Замените рычажный механизм в случае его сильного износа или неисправности. Если ось дроссельной заслонки сильно изношена или загнута, замените ее.

6)	Проверка высоких оборотов холостого хода – (ВОХХ) (приспособление увеличения оборотов холостого хода)

- Хорошо прогрейте двигатель.

- Проверить функционирование устройства обогрева горячей воды.
Снять шланг DIST VC и заткнуть смеситель.

- Проверить, чтобы приспособление ВОХХ не касалось рычага управления дроссельной заслонкой.

- Отрегулировать холостые обороты регулировочным винтом поступления воздуха. (1).

Холостые обороты: 850 оборот/мин                    *   Поставить обратно шланг DIST VC.

- Регулировочный винт поступления воздуха

- Трубопровод отрицательного давления устройства ВОХХ

- Штанга толкателя устройства ВОХХ

- Рычаг дроссельной заслонки

Ссылка

Поворачивая влево регулировочный винт (1),  повышаете обороты двигателя. (Угол открытия дроссельной заслонки установлен на  0.5°.   Не меняйте его.)

3-14

K-Series

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

7)   Проверка карбюратора

- Устройство обогрева горячей воды дроссельной заслонки

- Насос-ускоритель

- Регулировочный винт холостого хода

- Регулировочный винт дроссельной заслонки

- Барабан дроссельной заслонки

- Соленоидный клапан отсечки топлива

- Трубопровод отрицательного давления устройства ВОХХ

- Регулировочный винт холостого хода

- Регулировочный винт дроссельной заслонки

- Рычаг дроссельной заслонки

- Штанга толкателя устройства ВОХХ

8)	Проверка клапанов и рычажного механизма

Снять воздухонаправляющее устройство и проверить визуально рычажный механизм.

Проверить руками ось дросселя. Он не должен двигаться.

Проверить функционирование воздушной заслонки и дроссельного клапана.  (Открытие и закрытие)

9)	Карбюратор

Демонтируйте и очистите карбюратор, если он очень грязный.

Замените рычажный механизм в случае его сильного износа или неисправности. Если ось дроссельной заслонки сильно изношена или загнута, замените ее.

10)	Проверка высоких оборотов холостого хода – (ВОХХ) (приспособление увеличения оборотов холостого хода)

- Хорошо прогрейте двигатель.

2.   Проверить функционирование устройства обогрева горячей воды.
* Снять шланг DIST VC и заткнуть смеситель.

- Проверить, чтобы приспособление ВОХХ не касалось рычага управления дроссельной заслонкой карбюратора (10).

- Отрегулировать холостые обороты регулировочным винтом дроссельной заслонки (9) и регулировочным винтом оборотов холостого хода (8).
Холостые обороты: 850 оборот/мин                    *	Касательно модели с бензином и СНГ,  отрегулировать холостые обороты регулировочным винтом дроссельной заслонки (9) и отрегулировать соотношение компонентов горючей смеси регулировочным винтом оборотов холостого хода (8) испарителя.

Ссылка

Поворачивая влево регулировочный винт оборотов холостого хода (8), вы делаете топливно-воздушную смесь небогатой.

*	Поставить обратно шланг DIST VC.

K-Series

3-15

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Передняя крышка

Шкив вала

Метка

5.	Отрегулировать угол опережения зажигания.
Угол зажигания:

- K15:ПВМТ 4°

- K21 : ПВМТ 2°

- K25 : ПВМТ 0°

- Отсоединить негативный трубопровод от устройства ВОХХ и заткните отверстие, чтобы не поступал воздух.

- В этом состоянии штанга толкателя устройства ВОХХ приводит в действие рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора.
Затем поднимите обороты двигателя до уровня 1,200 - 1,500 оборотов в минуту регулировочным винтом рычага управления дроссельной заслонкой.

- После этого подсоедините негативный трубопровод и проверьте уровень холостых оборотов двигателя.

11)	Проверка и замена свечей зажигания

1.	Проверка

Визуально проверить электроды на предмет поломки, загрязнения и износа.

Используя шаблон проверки свечного зазора, проверить зазор свечи. Стандартное значение: 0.9 мм.  Отрегулировать зазор.

2.	Установка

Монтаж производить в обратном порядке. 19.6 - 29.4 Нм {2.0 - 3.0 кгс/м}

- Проверка распределителя

- Проверка катушки зажигания

Используя прибор проверки электрических цепей, измерить сопротивление между  зажимами первичной обмотки [1], [2] и между зажимами вторичной обмотки [1], [2].         Сопротивление основной обмотки: 0.9 - 1.2          Сопротивление вторичной обмотки: 20 - 29

Зажим вторичной обмотки

HJZ05966

Изолятор   Зажим

Катушка зажигания

HJZ059B7

HJ Z05969

14) Проверка воспринимающей катушки

Используя прибор проверки электрических цепей, измерить сопротивление воспринимающей катушки.

Установленное сопротивление: 420 - 540

3-16

K-Series

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Двигайте плоской отверткой справа и слева рядом с сердечником воспринимающей катушки и проверьте, отклонилась ли стрелка прибора.

15)	Проверка крышки распределителя и зажимов угольного электрода

Заменить крышку, если есть износ поверхностей зажимов.

16)	Проверка головки ротора

Проверить на предмет наличия трещин и поломок.

17)	Проверка сигнального ротора

Проверить на предмет наличия изгибов, поломок.

18)	Проверка механизма управления негативным давлением

Используя насос отрицательного давления, приложить негативное давление к мембране и проверить  движение перемычки.

19)	Проверка заново собранного распределителя

Измерить зазор между ротором и воспринимающей катушкой.

Установленный зазор: 0.35 - 0.45 мм

20) Чистка внутри распределителя

Выдуть грязь из внутреннего пространства распределителя сухим сжатым воздухом.

21) Измерение оборотов двигателя

Проводка переходника для измерения оборотов двигателя сделана под распределитель двигателя модели «К»  с катушкой зажигания.

K-Series

3-17

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

1.   Отстыкуйте разъем распределителя (12).

2. Подсоедините провода переходника (13) для катушки зажигания (Специнструмент № EG111-40000) с разъемом распределителя и  соединителем.

Соединить красный зажим  (15) тахометра с положительной клеммой (+) аккумулятора (14) и соединить черный зажим

- с отрицательной клеммой (-).
Соединить измерительный зеленый зажим (17) с измерительным проводом по центру проводки переходника.

3-18

K-Series

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

22) Проверка и регулировка опережения зажигания, холостого хода и соотношения компонентов горючей смеси

a.	Холостые обороты отрегулированы на заводе. Если все-таки необходимо их отрегулировать, выполните следующие пункты.

b.	Не закручивайте полностью регулировочный винт, так как вы можете обломать его.

Запуск

Подготовка:

1.	Проверить состояние следующих частей.

- Система зажигания

- Уровень масла и охлаждающей жидкости

- Клапанный зазор

- Уровень топлива в процессе работы двигателя на холостых оборотах

2.	Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Хорошо прогрейте двигатель. Разогрейте гидравлическое масло и масло гидротрансформатора.

Дать двигателю поработать две минуты на холостых оборотах.

2-3 раза поднять обороты двигателя до  2,000 - 3,000 без нагрузки, затем вернуться к холостому ходу.

Проверить холостые обороты.

обороты: 750 - 900

OK

NG

(Особенности бензинового и двигателя СНГ)

Отрегулировать обороты двигателя винтом регулировки дроссельной заслонки.

Проверить  момент зажигания и холостые обороты

(Особенности СНГ)

Отрегулировать обороты двигателя винтом регулировки воздуха.

Момент зажигания

(ПВМТ°)

K15: 4°, K21: 2°, K25: 0°

OK

NG

Поворачивайте распределитель для установки момента зажигания.

2 -- 3 раза поднять обороты двигателя до 2,000 - 3,000 без нагрузки, затем вернуться к холостому ходу.

Отрегулировать холостые обороты регулировочным винтом дроссельной заслонки.

Обороты: 750 - 900

Конец

K-Series

3-19

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

23) Проверка и регулировка соотношения горючей смеси

Начало

Проверить и отрегулировать холостые обороты и зажигание.

Закрутить регулировочный винт холостых оборотов до упора, а затем на два оборота  повернуть его назад.

Отрегулировать обороты двигателя регулировочным винтом.

Обороты: 750 - 900

Повысить обороты до максимума регулировочным винтом.

(Касательно двигателя СНГ, отрегулировать с                          помощью регулировочных винтов горючей смеси и воздуха.)

Да

Повысились ли обороты двигателя после вращения регулировочного винта?

Нет

Отрегулировать холостые обороты регулировочным винтом.

Холостые обороты: 750 - 900

Конец

24)	Регулятор

Регулятор уже настроен на заводе, если по какой-то причине требуется регулировка, выполните следующие пункты.

25)	Регулировка максимальных оборотов двигателя без нагрузки

Установить рычаг КПП в нейтральное положение.

- Запустить двигатель и полностью открыть клапан дроссельной заслонки и проверить обороты двигателя.  Максимальные обороты двигателя без нагрузки (оборот/мин)

| K15 | AX: 2,890 |
| --- | --- |
| K21 | 2,940 ± 50 |
| K25 | 2,820 ± 50 |

3. Если уровень оборотов не совпадает со значением, приведенным в таблице, отрегулировать с помощью регулировочной ручки регулятора.

- Установочная риска

- Регулировочный винт

- Регулировочная ручка

3-20

K-Series

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Шкив коленчатого вала

Установочная метка

26) Проверка ВОХХ (прибор повышения холостых оборотов)

- Основательно прогреть двигатель.

Передняя крышка

- Проверить, чтобы устройство ВОХХ не контактировало с рычагом дроссельной заслонки карбюратора.

- Отрегулировать холостые обороты с помощью регулировочного винта.

Обороты: 700 ± 50

4.	Отрегулировать зажигание холостого хода.
Обороты:

K15: ПВМТ 4° K21: ПВМТ 2° K25: ПВМТ 0°

- Отсоединить негативный трубопровод от устройства ВОХХ и заткните отверстие, чтобы не поступал воздух.

- В этом состоянии штанга толкателя устройства ВОХХ приводит в действие рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора.
Затем поднимите обороты двигателя до уровня 1,200 - 1,500 оборотов в минуту регулировочным винтом рычага управления дроссельной заслонкой.

- После этого подсоедините негативный трубопровод и проверьте уровень холостых оборотов двигателя.

HJZ05966

K-Series

3-21

РЕГУЛИРОВКА  ДВИГАТЕЛЯ

СПЕЦИНСТРУМЕНТ

СПЕЦИНСТРУМЕНТ

№

Название

Рисунок

EG111-40000

Проводка переходника катушки зажигания. (Для проверки частоты вращения двигателя)

3-22

K-Series

4. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Меры безопасности	4- 2

Внешний вид двигателя	4- 4

Основные характеристики	4- 7

Регулировочные величины	4-10

Усилие затяжки	4-14

Способы устранения неисправностей	4-17

Специальный инструмент	4-19

Демонтаж и установка двигателя	4-20

Обслуживание двигателя	4-22

K-Series	4-1

ДВИГАТЕЛЬ	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1.	СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Слив осуществлять только после достаточного уменьшения температуры.

2.	ОТСТЫКОВКА ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК

Запрещается работать вблизи с источником огня.

По возможности стравить давление из топливной системы.

Вставьте пробку в топливную трубку, для предотвращения вытекания топлива.

3.	ОТСТЫКОВКА И ДЕМОНТАЖ

Используйте только определенный инструмент. Не применять чрезмерное усилие. Соблюдайте максимальную точность. Монтируя стыковочные и скользящие поверхности.   Прикрывайте лентой или другими материалами отверстия двигателя, чтобы предотвратить попадание внутрь инородных предметов. Наносите сборочные риски на детали для упрощения процесса последующей сборки. Соблюдайте порядок откручивания болтов и гаек, если таковой установлен.

4.	ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Проводите проверку в соответствии с процедурой перед ремонтом или заменой деталей.   Аналогичным образом проверяйте и новые детали, перед заменой.

5.	МОНТАЖ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ

Обязательно используйте динамометрический ключ, закручивая установленным моментом болты и гайки.  Соблюдайте моменты затяжек, если таковые установлены. Заменяйте прокладки, уплотнители, масляные сальники и Ô-кольца новыми. Очищайте каждую деталь и обдуйте ее воздухом компрессора. Следить, чтобы не забивались масляные каналы и отверстия охлаждающей жидкости. Старайтесь не повредить скользящие и стыкующиеся поверхности и следить за чистотой последних. Наносите достаточное количество масла на трущиеся поверхности перед их сборкой. Стравите воздух из охлаждающей системы, после слития жидкости. После ремонта дать поработать двигателю на высоких оборотах, затем проверить наличие течей топлив, масла, жидкости и неисправностей выпускной системы.

6.	УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Используйте только ключ с повернутым зевом (специнструмент) для затяжки крепежных болтов головки блока. Проверить отсутсутствие масла, грязи, ниток, посторонних материалов на соприкасающихся поверхностях головки блока, блока цилиндров и прокладки.

7.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Используйте инструмент с электроприводом только для демонтажа. Запрещается его использование в целях сборки.

4-2	K-Series

ДВИГАТЕЛЬ	                                 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРМЕТИКА ДЛЯ ПРОКЛАДОК

Отделение частей, покрытых герметиком

Открутив крепежные болты и гайки, срежьте и удалите герметик с прокладки, используя резак A (специнструмент KV101-11100), следуя данной процедуре.

[1] Ведите резак в направление стрелок.

[2] Проведите резаком в направление стрелки.

[3] Проведите резаком в направление стрелки.

! •  Не повредите стыковочные поверхности.

• Если трудно удалить герметик с помощью резака, используйте пластмассовый молоток, слегка нанося им удары по плоскости

! • Используя плоскую отвертку, будьте осторожны не повредите стыковочные поверхности.

Процедура нанесения герметика для прокладок

1.	Удалить со стыковочных поверхностей старый герметик  скребком B.

Удалить также весь герметик с канавок, крепежных болтов и их отверстий.

- Обработать поверхности изопарафином или другим веществом, чтобы удалить воду, масло и  т.д.

- Вставить оригинальный герметик в прессующее устройство C (обычный инструмент).

- Нанести герметик на определенные части деталей, установленным количеством непрерывной полосой.

- Нанести герметик и в канавки, если такое требуется.

- Как правило, герметик наносится с внутренней стороны отверстия болта, так как внешняя часть используется для нанесения смазки. См. указания инструкции.

- Состыкуйте детали в течение пяти минут после нанесения герметика. Сразу удалите остатки герметика. Повторно не затягивайте болты после установки детали.

•	Не заливайте масло и охлаждающую жидкость сразу после установки детали. Необходимо подождать минимум 30 минут.

•  Если инструкцией установлено направление, соблюдайте его.

K-Series

4-3

ДВИГАТЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ

ВНЕШНИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ

1. БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

HJZ0594S

4-4

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ

2. БЕНЗИНОВЫЙ И СНГ

K-Series

4-5

ДВИГАТЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ

3.  ДВИГАТЕЛЬ СНГ

HJZ0595I

4-6

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Название модели двигателя | Единицы изм. | K15 |
| --- | --- | --- |
| Метод управления двигателем |  | Характеристики карбюратора |
| Топливо |  | Бензин | Бензин и СНГ |
| Объем | См3 | 1,486 |
| Камера сгорания |  | Плоское дно |
| Клапанный механизм |  | Верхнее расположение клапана |
| Диаметр и ход | мм | 75.5 x 83 |
| Степень сжатия |  | 9.0 |
| Давление компрессии | МПа{кгс/см2}/обор/мин | 1.42{14.5}/250 |
| Способ контроля скорости двигателя |  | Пневматический регулятор |
| Топливо (* 1) |  | Неэтилированный | от 20 |
| Максимальная выходная мощность | кВт{лс}/обор/мин | 27.2{36.5}/2.,500 |
| Максимальный вращающий момент | Нм{кгс/м}/обор/ мин | 113{11.5}/1,600 |
|  | Впуск. открытие (ПВМТ) | градус | 14 |
| Впуск/ выпуск | Впуск. закрытие (ЗНМТ) |  | 30 |
|  | Выпуск. открытие (НМТ) |  | 32 |
|  | Выпуск. закрытие (ВМТ) |  | 12 |
| Клапанный зазор | Впускной (Горячий) | мм | 0.38 |
|  | Выпускной (Горячий) |  | 0.38 |
| Порядок распределения зажигания |  | 1-3-4-2 |
| Угол опережения зажигания (для холостого хода) | ПВМТ° | 4 |
| Частота вращения | ATM | обор/ мин | 750 - 900 |
| на холостом ходу | MTM |  | 750 - 900 |
| Частота вращения | ATM | обор/ мин | AX : 2,890 BX : 2,970 |
| на высоких оборот. | MTM |  | AX : 2,890 BX : 2,970 |
| Разрешенная макс. | Однократный без нагрузки | обор/ мин | 3,600 |
| скорость двигателя | Длительно под нагрузкой |  | 3,000 |
| Механизм отбора мощности |  | Бесшумный цепной привод, боковой метод |
| Масло двигателя | Спецификация |  | 10W-30 (класс SJ) |
| (с завода) | Количество | л | 3.7 (включая фильтр) |
| Размеры двигателя (Длина/Ширина/Высота) (* 2) | мм | 706.7 x 588.6 * 720 |
| Масса двигателя (без охлажд. жидкости, с маслом) (*2) | кг | 146 |

*1 : Топливо

- Бензин: Использовать неэтилированный бензин с октановым числом равным и более  91.

- СНГ: Использовать СНГ – 30 или выше в холодное время и СНГ - 100 или выше при температуре окружающей среды -5°C или ниже. *2 : Размер и масса двигателя зависят от характеристик.

жающей среды -5°C или ниже. *2 : Размер и масса двигателя зависят от характеристик.

K-Series

4-7

ДВИГАТЕЛЬ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Название модели двигателя | Единицы изм. | K21 |
| --- | --- | --- |
| Метод управления двигателем |  | Характеристики карбюратора |
| Топливо |  | СНГ | Бензин | Бензин и СНГ |
| Объем | См3 | 2,065 |
| Камера сгорания |  | Плоское дно |
| Клапанный механизм |  | Верхнее расположение клапана |
| Диаметр и ход | мм | 89 x 83 |
| Степень сжатия |  | 8.7 |
| Давление компрессии | МПа{кгс/см2}/обор/мин | — | 1.2{12.5}/250 |
| Способ контроля скорости двигателя |  | Пневматический регулятор |
| Топливо (* 1) |  | от 20 | неэтилированный | от 20 |
| Максимальная выходная мощность | кВт{лс}/обор/ мин | — | 34.6{46.3}/2,450 |
| Максимальный вращающий момент | Нм{кгс/м}/обор/ мин | — | 152{15.5}/1,600 |
|  | Впуск. открытие (ПВМТ) | градус | 14 |
| Впуск/ выпуск | Впуск. закрытие (ЗНМТ) |  | 30 |
|  | Выпуск. открытие (НМТ) |  | 32 |
|  | Выпуск. закрытие (ВМТ) |  | 12 |
| Клапанный зазор | Впускной (Горячий) | мм | 0.38 |
|  | Выпускной (Горячий) |  | 0.38 |
| Порядок распределения зажигания |  | 1-3-4-2 |
| Угол опережения зажигания (холостого хода) |  | — | 2 |
| Частота вращения | ATM | обор/ мин | — | 750 - 900 |
| на холостом ходу | MTM |  | — | 750 - 900 |
| Частота вращения на высоких оборот. | ATM | обор/ мин | — | 2,940 |
|  | MTM |  | — | 2,940 |
| Разрешенная макс. | Однократный без нагрузки | обор/ мин | 3,600 |
| скорость двигателя | Длительно под нагрузкой |  | 3,000 |
| Механизм отбора мощности |  | Бесшумный цепной привод, боковой метод |
| Масло двигателя | Спецификация |  | 10W-30 (класс SJ) |
| (с завода) | Количество | л | 3.7 (включая фильтр) |
| Размеры двигателя (Длина/Ширина/Высота) (* 2) |  | — | 706.7 * 588.6 * 720 |
| Масса двигателя (без охлажд. жидкости, с маслом) (*2) |  | 142 |

*1 : Топливо

- Бензин: Использовать неэтилированный бензин с октановым числом равным и более  91.

СНГ: Использовать СНГ – 30 или выше в холодное время и СНГ - 100 или выше при температуре окружающей среды -5°C или ниже. *2 : Размер и масса двигателя зависят от характеристик.

4-8

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Название модели двигателя | Единицы изм. | K25 |
| --- | --- | --- |
| Метод управления двигателем |  | Характеристики карбюратора |
| Топливо |  | СНГ | Бензин | Бензин и СНГ |
| Объем | См3 | 2,488 |
| Камера сгорания |  | Плоское дно |
| Клапанный механизм |  | Верхнее расположение клапана |
| Диаметр и ход | мм | 89 x 100 |
| Степень сжатия |  | 8.7 |
| Давление компрессии | МПа{кгс/см2}/обор/мин | — | 1.2{12.5}/250 |
| Способ контроля скорости двигателя |  | — | Пневматический регулятор |
| Топливо (* 1) |  | от 20 | неэтилированный | от 20 |
| Максимальная выходная мощность | кВт{лс}/обор/ мин | — | 42.6{57.2}/2,400 |
| Максимальный вращающий момент | Нм{кгс/м}/обор/ мин | — | 186{19}/1,600 |
|  | Впуск. открытие (ПВМТ) | градус | 14 |
| Впуск/ выпуск | Впуск. закрытие (ЗНМТ) |  | 30 |
|  | Выпуск. открытие (НМТ) |  | 32 |
|  | Выпуск. закрытие (ВМТ) |  | 12 |
| Клапанный зазор | Впускной (Горячий) | мм | 0.38 |
|  | Выпускной (Горячий) |  | 0.38 |
| Порядок распределения зажигания |  | 1-3-4-2 |
| Угол опережения зажигания (холостого хода) |  | 0 |
| Частота вращения | ATM | обор/ мин | — | 750 - 900 |
| на холостом ходу | MTM |  | — | 750 - 900 |
| Частота вращения на высоких оборот. | ATM | обор/ мин | — | 2,820 |
|  | MTM |  | — | 2,820 |
| Разрешенная макс. | Однократный без нагрузки | обор/ мин | 3,600 |
| скорость двигателя | Длительно под нагрузкой |  | 3,000 |
| Механизм отбора мощности |  | Бесшумный цепной привод, боковой метод |
| Масло двигателя | Спецификация |  | 10W-30 (классSJ) |
| (с завода) | Количество | л | 3.7 (включая фильтр) |
| Размеры двигателя (Длина/Ширина/Высота) (* 2) |  | — | 706.7 * 588.6 * 720 |
| Масса двигателя (без охлажд. жидкости, с маслом) (*2) |  | 143 |

*1 : Топливо

- Бензин: Использовать неэтилированный бензин с октановым числом равным и более  91.

СНГ: Использовать СНГ – 30 или выше в холодное время и СНГ - 100 или выше при температуре окружающей среды -5°C или ниже. *2 : Размер и масса двигателя зависят от характеристик.

K-Series

4-9

ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

| Модель двигателя Предмет | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Впускной Клапанный зазор (горячее состояние) Выпускной | Стандартная величина | мм | 0.38 |
| Клап-ый |  | Стандартная величина | мм | 0.38 |
|  | Впускной Внешний диаметр головки Выпускной | Стандартная величина | мм | 38.0 - 38.3 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 32.0 - 32.3 |
|  | Впускной Общая длина клапана Выпускной | Стандартная величина | мм | 98.85 - 99.45 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 98.95 - 99.55 |
|  | Впускной Внешний диаметр штока клапана Выпускной | Стандартная величина | мм | 6.97 - 6.985 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 6.945 - 6.960 |
|  | Свободная длина Впускной пружины клапана и Выпускной | Стандартная величина | мм | 45.9 |
|  | Длина сжатия Впускной клапан открыт Выпускной | Стандартная величина | Мм/Н {кгс} | 25.0/347.0 - 391.2 {35.4 - 39.9} |
|  | Установленная Впускной длина пружины (клапан закрыт) Выпускной | Стандартная величина | мм/Н {кгс} | 33.8/177.9 - 200.7 {18.1 - 20.5} |
| Клапана | Наклон клапанной Впускной пружины Выпускной | Стандартная величина | мм | 1.5 |
|  | Впускной Зазор между штоком и направляющей Выпускной | Стандартная величина | мм | 0.015 - 0.048 |
|  |  | Предел | мм | 0.10 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 0.040 - 0.073 |
|  |  | Предел | мм | 0.10 |
|  | Ширина седла Клапана Впускной Выпускной | Стандартная величина | мм | 1.1 - 1.4 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 1.8 - 2.2 |
|  | Впускной Угол седла клапана и Выпускной | Стандартная величина |  | 44° 23' - 45° 07' |
|  | Угол фаски клапана Впускной Выпускной | Стандартная величина |  | 45° 15' - 45° 45' |
|  |  | Стандартная величина |  | 44° 30' - 45° |

4-10

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

| Модель двигателя Предмет | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Распредвал | Загиб | Предел | мм | 0.05 |
|  | Осевой зазор | Стандартная величина | мм | 0.15 - 0.23 |
|  |  | Предел | мм | 0.40 |
|  | Перед Размеры шейки вала Центр Зад | Стандартная величина | мм | 45.434 - 45.447 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 43.897 - 43.910 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 41.218 - 41.231 |
|  | Front Масляный зазор на Шейке вала Center Rear | Стандартная величина | мм | 0.025 - 0.051 |
|  |  | Предел | мм | 0.10 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 0.038 - 0.064 |
|  |  | Предел | мм | 0.15 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 0.025 - 0.051 |
|  |  | Предел | мм | 0.10 |
|  | Высота кулака | Стандартная величина | мм | 36.750 - 36.800 (оба впускной и выпускной) |
|  |  | Предел износа | мм | 36.5 |
| Коленвал | Загиб | Предел | мм | 0.05 |
|  | Осевой зазор | Стандартная величина | мм | 0.05 - 0.18 |
|  |  | Предел | мм | 0.20 |
|  | Размеры шейки вала | Стандартная величина | мм | 62.942 - 62.955 |
|  | Стандартные размеры оси | Стандартная величина | мм | 44.961 - 44.974 |
|  | Масляный зазор на Шейке вала | Стандартная величина | мм | 0.020 - 0.073 |
|  |  | Предел | мм | 0.10 |
| Маховика и ведущего диска | Торцевое биение маховика | Предел | мм | 0.10 |
|  | Биение наружного диаметра ведущего диска | Предел | мм | 0.20 |
|  | Торцевое биение зубчатого венца | Предел | мм | 0.50 |
| Торцевое биение | Торцевое биение | Предел | мм | 0.30 |

K-Series

4-11

ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

| Модель двигателя Предмет | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расстояние между центрами обеих отверстий | Стандартная величина | мм | 152.47 - 152.53 | 143.970 — 144.030 |
|  | Диаметр отверстия большой головки шатуна | Стандартная величина | мм | 48.0 - 48.013 |
|  | Диаметр отверстия шатуна | Стандартная величина | мм | 19.965 - 19.978 |
|  | Загиб (в 100 мм) | Предел | мм | 0.05 |
| Шатун | Угол кручения (в 100 мм) | Предел | мм | 0.05 |
|  | Осевая нагрузка большой головки | Стандартная величина | мм | 0.2 - 0.3 |
|  |  | Предел | мм | 0.40 |
|  | Масляный зазор большой головки | Стандартная величина | мм | 0.032 - 0.06 |
|  |  | Предел | мм | 0.10 |
|  | Разница в количестве (Комбинация поршней) | Стандартная величина | g | Макс. 5 |
|  | Тип Поршень Материал Внешний диаметр |  |  | конструкция теплоотводного типа |
|  |  |  |  | алюминиевый сплав |
|  |  | Стандартная величина | мм | 75.465 - 75.515 | 88.965 - 89.015 |
|  | Зазор между поршнем и цилиндром | Стандартная величина | мм | 0.025 - 0.045 |
|  | Внешний диаметр поршневого пальца | Стандартная величина | мм | 19.993 - 19.998 |
|  | Уровень подгонки поршневого пальца | Стандартная величина |  | Движимый пальцем |
|  | Верхний Второй Закрытый зазор поршневого кольца Масляный | Стандартная величина | мм | 0.25 - 0.35 | 0.28 - 0.43 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 0.15 - 0.25 | 0.45 - 0.60 |
| Поршень |  | Стандартная величина | мм | 0.20 - 0.60 |
|  |  | Предел каждого | мм | 1.00 |
|  | Верхний Зазор между поршневым кольцом и канавкой кольца Второй Масляный | Стандартная величина | мм | 0.04 - 0.08 |
|  |  | Предел | мм | 0.10 |
|  |  | Стандартная величина | мм | 0.03 - 0.07 |
|  |  | Предел | мм | 0.10 |
|  |  | Стандартная величина | мм | — |
|  |  | Предел | мм | — |
|  | Внешний диаметр пальца | Стандартная величина | мм | 19.993 - 19.998 |

4-12

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

| Модель двигателя Предмет | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Головка цилиндров | Направляющая втулка клапана | Стандартная величина | мм | 7.000 - 7.018 (Общее значение для впускного и выпускного) |
|  | Зазор между штоком клапана и направляющей клапана | Предел | мм | 0.10 (Общее значение для впускного и выпускного) |
|  | Диаметр отверстия цилиндра | Стандартная величина | мм | 75.5 - 75.55 | 89.00 - 89.05 |
|  |  | Предел износа | мм | 0.2 |
| Блок цил. | Конус и эллипс канала | Стандартная величина | мм | 0.2 |
|  | Напряжение | Верхняя поверхность | Предел | мм | 0.05 |
|  |  | Впускной коллектор | Предел | мм | 0.1 |
|  |  | Выпускной коллектор | Предел | мм | 0.3 |
|  |  | Головка блока | Предел | мм | 0.1 |
|  |  | Блок цилиндров | Предел | мм | 0.1 |

K-Series

4-13

ДВИГАТЕЛЬ	ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

! *	Помните о безопасности не выполняйте трудную работу.

- Не проводить работы, в то время как температура выпускной и охлаждающей систем остается высокой.

- Двигатель поднимать только за предназначенные для этого места.

- Для проведения работ, несвязанных с двигателем, смотрите соответствующие разделы инструкции.

1.	ДЕМОНТАЖ

[План работ]

Отстыковать трансмиссию и поднять двигатель.

[Подготовка к работе]

- Слить охлаждающую жидкость через сливное отверстие радиатора.

- Демонтировать следующие детали

Нижнюю защиту и аккумулятор

Радиатор, кожух и шланги радиатора

Ремень вспомогательного оборудования и вентилятор охлаждения

3.	Отсоединить трос ускорителя от регулятора положения дроссельной заслонки и вынуть его

[Левая сторона отделения двигателя]

4.	Снять воздухопровод и корпус воздушного фильтра.

[Правая сторона отделения двигателя]

- Отстыковать вакуумный шланг (усилителя тормоза и устройства блокировки дифференциала)  от двигателя.

- Отстыковать топливный шланг.

! *  Немедленно зафиксируйте шланг, чтобы остановить течь топлива.

- Отсоединить все разъемы проводки от двигателя и убрать их в направлении шасси.

- Снять стартер.

- Демонтировать трансмиссию.

[Работы по демонтажу]

10. Установите крюки подъемного цепного блока в передние и задние петли двигателя для его поднятия.

! * Устанавливая крюки в петли, убедитесь, что цепи не зацепились за трубопроводы и детали шасси.

11.	Выкрутить крепежные гайки левой и правой подушек опоры двигателя.
12. Немного отрегулируйте положение двигателя и поднимите его.

! * В ходе работы проверить, все ли провода и шланги отстыкованы.

•	Следите, чтобы двигатель не зацепился за детали шасси.

4-20											K-Series

ДВИГАТЕЛЬ	ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

2.  УСТАНОВКА

Сборка проводится в обратном демонтажу порядке. Проверьте, чтобы подушки опор двигателя небыли повреждены или замаслены.

3. ПРОВЕРКА

Перед запуском двигателя, проверить уровни охлаждающей жидкости, масла и смазки. По необходимости долить до установленного уровня.

Запустите двигатель и проверьте наличие посторонних звуков и вибраций. Хорошо прогрейте двигатель и проверьте наличие течей масла, жидкости и прорыва газов.

K-Series	4-21

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

1.  РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Используйте только определенные инструменты, чтобы не повредить детали.  Использование узла крепления (1) (специнструмент) и стойки подставки двигателя (2) (специнструмент) облегчит работу.

1.	Подготовка к разборке двигателя

Слить охлаждающую жидкость и масло двигателя.

2.	Установка узла крепления подставки к двигателю

Демонтируйте следующие детали с блока цилиндров для установки крепления (1).

•    Масляный фильтр

Кронштейн крепления двигателя (правая сторона), бензопровод (и бензонасос, если карбюраторная модель)

Включатель масляного давления

Удалить регулировочную планку генератора и генератор.

Прикрутить узел крепления к двигателю как минимум в четырех местах.

3.	Демонтаж внешних и электрических деталей.  Установить двигатель на подставке (2) (специнструмент) и демонтировать следующие детали:

Провода системы зажигания,  распределитель, свечи зажигания, масляный щуп, вентилятор охлаждения,  шкив со стартером, сцепление и маховик, заднюю пластину,  крышку коромысла и карбюратор.

4-22

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

•

Вынуть ведущий вал масляного насоса  (вместе с распределителем).

4.   Демонтаж коллектора

Открутить крепежные болты коллектора и снять впускной и выпускной коллектор.

HJZ0598I

5.   Демонтаж клапанной крышки и прокладки

Открутить гайки крепления клапанной крышки. Снять крышку.

6.   Демонтаж оси клапанного коромысла в сборе

Ослабить четыре болта оси коромысла (1) и снять ось клапанного коромысла (2). Снять штанги толкателя клапана и разложить их по порядку вместе с другими деталями.

Демонтируя ось клапанного коромысла (2), немного сжать цилиндрические пружины (3) и обвязать их проволокой  A (ø0.5 - 0.8), это облегчит его установку. Равномерно ослаблять четыре болта (1).

HJZ05982

K-Series

Свечи зажигания

4-23

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

7.   Демонтаж головки цилиндра в сборе

Снять штанги толкателя клапана.

Ослаблять болты головки цилиндров согласно рисунку справа.

<

Шкив коленвала

HJZ05983

Снять головку цилиндров.

- Снять поддон картера и прокладку.

- Снять масляный насос вместе с сетчатым фильтром.

4-24

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

10. Демонтаж механизма отбора мощности (МОМ)

12

•

•

•

•

- Болт шкива коленвала

- Сальник

- Болт крепления переднего кожуха

- Шарикоподшипник

- Звездочка (ведомая сторона)

- Цепь

- Звездочка цепного привода синхронизации

- Звездочка отбора мощности (ведущая сторона)

- Втулка

- Передний кожух

- Шкив коленвала

Выкрутить болт шкива коленвала (1). Снять шкив коленвала (11).

Снять передний кожух (12), выкрутив болты и слегка ударив по нему пластмассовым молотком.

*   Устанавливая кожух обратно. Нанести герметик (герметик для прокладок) на посадочную плоскость.

HJZ059B7

K-Series

4-25

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

11. Снять звездочки МОМ, цепь МОМ и подшипник вместе.

•  Не повредите цепь.

Звездочка коленвала

Втулка

Шпонка

HJZ05989

12. Отделяя звездочку и подшипник на гидронасосе, используйте специнструмент и тиски.

ST3D0-31000: Съемник для подшипника ST223-60002: Выколотка для подшипника

13. Крышка цепи синхронизации

Снять передний сальник. Используя выколотку переднего сальника (специнструмент), демонтируйте крышку цепи синхронизации из переднего кожуха.

Специнструмент:

ST1524-S000: Выколотка переднего сальника

ST1524-3000: Направляющая выколотки

4-26

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

- Снять крышку цепи синхронизации.

- Снять натяжитель цепи (13).

- Открутить болт звездочки.

- Снять вместе звездочку (15), звездочку коленвала (14) и цепь (16).

- Если установлена шайба на шестерне коленвала, снимите ее.

- Снятие распредвала

Удалить установочную пластину. Установить блок цилиндров вверх дном и уменьшить высоту подъема клапана. Выкрутить два крепежных болта установочной пластины распредвала  и выньте сам распредвал. Будьте внимательны, не поцарапайте антифрикционный сплав. Разложите детали по порядку размещения цилиндров.

20.	Демонтаж поршня и шатуна

Снять крышку большой головки шатуна и выбить поршень, например ручкой молотка,  головкой вперед. Не уроните поршень.

Установите обратно крышку шатуна, чтобы случайно не перепутать. Поместить детали по порядку.

- Открутить болт маховика и снять его.

- Снять заднюю крышку.

- Демонтаж коленвала

Выкрутить четыре болта (18) и снять держатель заднего сальника (17).

Выкрутить болты крышки коренного подшипника и снять крышку, слегка ударяя по ней деревянным молотком.

Поместить детали по порядку.

K-Series

4-27

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

24. Используя выколотку для снятия заднего сальника A (специнструмент), демонтировать сальник из держателя (17). Специнструмент A: KV101-05500

25. Вынуть коленвал.

Снять вкладыши и разложить их рядом с соответствующими крышками по порядку.

26. Разборка головки цилиндров

С помощью съемника клапанов B (специнструмент), снять клапанные пружины.

Специнструмент B: ST120-70000

С помощью съемника (специнструмент), удалите маслоотражательные колпачки

•	Заменяйте маслоотражательные колпачки новыми.

Расставьте по порядку демонтированные клапана, сухари клапана, тарелки клапанной пружины и сами пружины.                                              27. Разборка поршня и шатуна

Разобрать поршень и шатун. Снять поршневые кольца. Маслосъемные кольца комбинированного типа: снять его верхний и нижний диск и  расширитель по порядку.

*	Расставьте по порядку демонтированные поршни,  пальцы,  шатуны, чтобы не перепутать их в дальнейшем.

4-28

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

28. Удаление поршневого пальца.

Палец запрессован в шатун.

Сначала снимите пружинящее кольцо и разогрейте поршень до температуры 80°C, и демонтируйте поршневой палец на стенде для запрессовки C (специнструмент ST130-30001).

2. ПРОВЕРКА И РЕМОНТ

1.   Основные правила

Проверить каждую деталь на предмет поломки,  износа, загиба, люфта и т.д. Если размеры превышают установленные пределы, отремонтировать или заменить деталь. Перед чисткой головки блока и самого блока цилиндров  проверить каналы охлаждающей жидкости и очистить их от накипи, герметика, нагара и т.д.

• Не поцарапайте поверхности соприкасающихся деталей, используя скребок для удаления нагара и металлическую щетку.

2. Водяная рубашка впускного коллектора

2.

Очищая масляные каналы, продуйте каждый канал сжатым воздухом. Они не должны быть забиты. Не перепутайте комбинированные детали. Для длительного хранения очищенных деталей, необходимо нанести на их обработанные поверхности слой масла, для предотвращения образования коррозии.

Проверить штуцер водяной рубашки.   Если есть течь отремонтировать или заменить его.                                                  Проверить водяные шланги и хомуты соединений. Заменить или затянуть по необходимости.

K-Series

4-29

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

3.   Головка цилиндров

1)   Удаление нагара

Удалить нагар из камеры сгорания и посадочной плоскости коллектора. Затем проверить наличие трещин и поломок. Очистить скребком головку от масла, накипи, остаток прокладки, герметика и т.д.

•  Кусочки прокладки и герметика не должны попасть в водяные и масленые каналы.

2)   Проверка деформации плоскости головки блока

Проверить визуально наличие трещин и неисправностей.

С помощью лекальной линейки D и набора щупов E измерьте деформацию в шести местах по диагонали на плоскости головки блока. Если деформация превышает предельное значение, отремонтируйте головку на плоскошлифовальном станке или замените ее.
Изменение поперечного уровня: Макс. 0.1 мм
Предел шлифования: Макс. 0.2 мм

3)   Контакт клапанного седла

Сначала проверьте зазор между клапаном и направляющей втулкой, затем нанесите DAIKATOL PL-1 на контактную поверхность клапанного седла для проверки контакта клапана.

Не должно быть трещин по всей окружности контактной поверхности.

Если существует дефект контакта, вставьте клапан и проверьте еще раз. Если не удается исправить контакт, замените головку блока.

4-30

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

4.   Блок цилиндров

Измерить деформацию плоскости блока цилиндров по диагонали и в продольных направлениях.                                                        Измерение деформации блока цилиндров

Очистить блок цилиндров от нагара и других инородных материалов.

Проверить визуально наличие трещин и неисправностей.

С помощью лекальной линейки D и набора щупов E измерьте деформацию в шести местах по диагонали на плоскости головки блока. Если деформация превышает предельное значение, отремонтируйте головку на плоскошлифовальном станке или замените ее.                  Предел деформации: 0.1 мм

(мм)

| Предмет | Стандартная величина | Предел |
| --- | --- | --- |
| Поверхность блока цилин- | Продольно | 0.05 | 0.10 |
| дров | По диагонали | 0.02 | 0.04 |

5.   Измерение диаметра цилиндра

С помощью калибра для измерения диаметра цилиндра (нутромера), измерьте диаметр в трех местах в направлениях A и B, как показано на рисунке.

Макс. разница между A и B: Цилиндричность Макс. разница между верхом, серединой и низом: Конусность

(мм)

| Предмет |  | Стандарт | Предел |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | K15 | 75 | .5 | - 75 | .55 | 75.7 |
| цилиндра | K21.K25 | 89 | .0 | - 89 | .05 | 89.20 |
| Цилин-ость |  |  | - |  |  | 0.2 |
| Конусность |  |  | - |  |  | 0.2 |
| Разница между диаметрами цилиндров |  | - |  |  | 0.2 |

|  | — B- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V A J |
| VJ |  | 0 |
|  |  |  | " ' 1 |
|  |  |  |  | 65 |
|  |  |  | ;■■ tii |
| >,-; |  | *; 1 |

HJZ06005

K-Series

4-31

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

6.   Расточка и хонинговка

1)   Подобрать поршень подходящего размера соответствующего износу внутренней стенки цилиндра. Измерить диаметр юбки поршня расточите цилиндр, увеличив диаметр на 0.02 мм.

Подберите поршень и цилиндр таким образом, чтобы зазор между ними составлял 0.025 -0.045 мм. Измерять зазор при нормальной окружающей температуре. Если необходимо расточить какой-либо цилиндр, растачивайте все цилиндры.  2)   Рассчитайте диаметр каждого цилиндра.

Диаметр юбки поршня ремонтного размера  (ремонтная деталь): Измерить размер H. Рассчитайте диаметр расточки цилиндра от размера поршня H. Диаметр расточки: R = H + C - M Припуск на растачивание: M = 0.02 мм Зазор между поршнем и цилиндром: C = 0.025 - 0.045 мм (20 °C) .-. R = H + (0.005 - 0.025) мм Расточите цилиндр до размера R.              Список ремонтных поршней

|  | STD |
| --- | --- |
| 0. | 50 | OS |
| 1. | 00 | OS |

3)   Предосторожности при расточке

Установить глубину реза на 0.05 мм.  Сразу много не срезать, резать постепенно. Измеряя диаметр расточенного цилиндра,  помните, что размер изменяется при нагревании. Чтобы предотвратить деформацию, вызванную расточкой, работайте с цилиндрами в следующем порядке № 2, 4, 1 и 3.

Ставьте метки на цилиндрах, для того чтобы не перепутать их с другими.

4-32

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

- После хонинговки, измерить конусность и окружность цилиндра.

- Измерьте зазор между поршнем и цилиндром. 
Вставьте поршень без пальца вверх дном в цилиндр и вставьте калибр толщиной  в 0.04 мм в скользящую поверхность поршня и тяните его вертикально пружинным динамометром. Если зазор нормальный, показания динамометра будут равны  0.5 - 1.5 кг.

Поршень ремонтного размера

(мм)

| Размер поршня |  |  |  | Диаметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K15 |  | K21 | , K25 |
| STD | 75 | .465 | - 75 | .515 | 88.965 | - 89.015 |
| 0.50 OS | 75 | .965 | - 76 | .015 | 89.465 | - 89.515 |
| 1.00 OS | 76 | .465 | - 76 | .515 | 89.965 | - 90.015 |

Стандартныке значение поршня и цилиндра

| Стандартный зазор | мм | 0.025 - 0.045 [20 °C] |
| --- | --- | --- |
| Сила извлечения калибра | Н{кгс} | 4.9 - 14.7 {0.5 - 1.5} |
| Толщина используемого калибра | мм | 0.04 |

7.   Измерения износа поршня

Проверить скользящую поверхность поршня. Если на ней видны канавки и заметен износ, замените поршень. Замерить зазор между канавкой кольца поршня и поршневым кольцом. Если значение превышает предел, заменить вместе поршень и кольца.

(мм)

| Предмет | Стандартное значение | Предел |
| --- | --- | --- |
| Верхнее кольцо | 0.045 - 0.080 | 0.1 |
| Второе кольцо | 0.030 - 0.070 | 0.1 |
| Маслосъемное кольцо | 0.065 - 0.135 |  |

K-Series

4-33

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

8.   Кольцо поршня

Измерение закрытой канавки поршневого кольца

Вставить кольцо в отверстие цилиндра и измерить с помощью калибров толщины закрытую канавку.

(мм)

| Предмет | Стандартное значение | Предел |
| --- | --- | --- |
|  | K15 | K21, K25 |  |
| Верхнее кольцо | 0.25 - 0.30 | 0.28 - 0.43 | 1.0 |
| Второе кольцо | 0.15 - 0.25 | 0.45 - 0.60 | 1.0 |
| Маслосъемное кольцо | 0.20 - 0.60 | 0.20 - 0.60 | 1.0 |

Если размеры превышают 1 мм, заменить поршневое кольцо, если значение равно  0.15 мм или меньше, отремонтируйте концы поршневого кольца оселком для правки с маслом или замените кольцо.

9. 1)

• Заменяя только поршневое кольцо, не проводя ремонта отверстия цилиндра, замерьте закрытую канавку  в нижней части цилиндра, где износ стенки наименьший. Поршневой палец

Подгонка поршня и поршневого пальца            Поршневой палец должен вращаться при нормальной температуре или он должен свободно входить без заеданий.  Если есть дефект поршневого пальца, заменить его и поршень в сборе.

Модель двигателя

K15, K21, K25

Внешний диаметр поршневого пальца

19.993 - 19.998 мм

10. Шатун

1)   Измерение загиба и угла закручивания

Измерить загиб и угол закручивания шатуна с помощью приспособления для проверки соосности головок шатуна и отсутствия искривлений. Если загиб или угол закручивания превышает предел, замените шатун.

Ремонтный предел: Загиб: 0.05 мм (в 100 мм) Закручивание: 0.05 мм (в 100 мм)

*  Расстояние между центрами обеих головок: 152.47 - 152.53 мм(K15, K21) 143.97 - 144.03 мм (K25)

(мм)

| Предмет | Стандартное значение | Предел |
| --- | --- | --- |
| Загиб, закручивание, паралельность | 0.025 | (B) 0.05 |
| (в 100 мм) |  | (T) 0.05 |

4-34

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

11. Вес шатуна

1)	Регулировка веса

Заменяя шатун, убедитесь, что разница веса нового шатуна в сборе равна 4 гр. или меньше.

2)	Измерение зазора шатуна
С помощью калибров толщины, измерить зазор шатуна.

Измерить боковой зазор шатуна, если он превышает предел, заменить шатун.

Стандартный зазор: 0.1 - 0.3 мм

Предельный зазор: 0.4 мм

12. Подшипники шатуна

Проверить каждый подшипник на предмет загиба, износа и т.д. Если неисправен, заменить его. Используя пластигейдж G(инструмент для измерения зазоров в подшипниках скольжения), измерьте масляный зазор.                                                     1)   Измерение масляного зазора

Как пользоваться пластигейджем G, описывается ниже.

a.	Очистить от масла внешнюю и внутреннюю поверхности подшипника и шейки вала. С помощью линейки F, отрезать пластигейдж  G немногим короче, чем ширина подшипника и положить его на поверхность шейки вала, обойдя масляное отверстие.

b.	Установить крышку корпуса подшипника и затянуть ее установленным усилием.

•  Запрещается вращать коленвал, когда пластигейдж находится на поверхности шейки вала.

K-Series

4-35

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

c.	Снять крышку и замерить ширину пластигейджа масштабной линейкой, расположенной на нем.

d.	Если масляный зазор больше чем предел, используйте вкладыш уменьшенного ремонтного размера. Теперь, шейка вала или ось должен быть отшлифована.

2)

Стандартные значения

(мм)

| Предмет | Стандар. масляный зазор | Предел | Усилие затяжки крышки |
| --- | --- | --- | --- |
| Коренной подшипник | 0.02 - 0.073 | 0.1 | Нанести масло. 83.4 - 93.2 Нм {8.51 -9.51 кгс/м} |
| Шатунный подшипник | 0.032 -0.066 | 0.1 | Нанести масло. 31.4 - 37.3 Нм {3.2 - 3.81 кгс/м} |

Если масляный зазор больше предела, отшлифуйте шейку вала и ось с помощью плоскошлифовального станка, затем используйте вкладыш уменьшенного ремонтного размера.

3)  Список  вкладышей  уменьшенного ремонтного размера(мм)

| Коренной подшипник | Шатунный | подшипник |
| --- | --- | --- |
|  | K15, K21, K25 | Диаметр шатунной шейки |
| STD | STD | 44.974 - 44.96 |
|  | 0.08 | 44.894 - 44.8 |
| 0.02 | 0.12 | 44.854 - 44.89 |
| 0.25 | 0.25 | 44.724 - 44.71 |
| 0.50 |  |  |
| 0.75 |  |  |
| 1.00 |  |  |

13. Коленвал и вкладыши

1)   Проверка коленвала

Проверить шейку вала и ось коленвала на предмет поломки и износа, отремонтировать или заменить.

Измерить диаметр в четырех местах каждой шейки вала или оси с помощью микрометра. Предел эллипса и конуса шейки вала и оси: 0.03 мм  •  Эллипс это разница между измеренными значениями в направлениях X и  Y, показанных на рисунке с лева.

Конус это разница между измеренными значениями в направлениях A и B, показанных на рисунке с лева.            (мм)

| Предмет | Стандарт | Предел |
| --- | --- | --- |
| Эллипс и конус | 0.01 | 0.03 |

|  | Y | -x AB 11 i |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | J |  |  |  |
|  |  | tt | \ |
|  |  |  |  | \ |  |
|  |  |  | W | _L HJZ060I6 |
|  |  | u |  |  |

4-36

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

2)   Измерение деформации

Упереть ножку индикатора в середину одной из средних шеек и проверните коленвал. Если деформация превышает предельное значение, заменить коленвал.

(мм)

| Предмет | Стандарт | Предел |
| --- | --- | --- |
| Биение коленвала | 0.02 | 0.05 |

3)	Измерение осевого зазора коленвала

Измеряйте осевой зазор коленвала сразу после затяжки болтов, установленным усилием. Если осевой зазор превышает предел, заменить центральный вкладыш коренного подшипника.

4)	Измерения осевого зазора коренного вкладыша                                                (мм)

| Предмет | Стандарт | Предел |
| --- | --- | --- |
| Осевой зазор | 0.05 - 0.18 | 0.2 |

5)   Выступание вкладыша

Установив коренной вкладыш (19), затяните крышку корпуса подшипника  определенным усилием, и после этого открутите ее снова.  Теперь конец вкладыша должен выступать. Стандарт: H - это высота выступания.

|  | H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Z | IS |  |
|  |  | -f/i |  |  |  |
|  | , s', |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HJZ060I9 |

6)   Коренные вкладыши коленвала

Проверить коренные вкладыши. Они подразделяются на два типа. Номер  1, 2, 4, 5 - одинаковые. Номер 3 (центральный) имеет                 упорную втулку.

Проверить каждый комплект вкладышей на предмет деформации, трещин, усталости, отслаивания и т.д. По необходимости заменить.

K-Series

4-37

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

7)   Крышка коренного подшипника и вкладыши

•	Измерение масляного зазора

- Снять крышку и замерить ширину пластигейджа масштабной линейкой, расположенной на его упаковке. Если масляный зазор больше чем предел, используйте вкладыш уменьшенного ремонтного размера. Теперь, шейка вала или ось должен быть отшлифована.

•	Стандартные значения

(мм)

| Item | Стандар. масляный зазор | Предел | Усилие затяжки крышки |
| --- | --- | --- | --- |
| Коренной подшипник | 0.02 - 0.06 | 0.1 | Нанести масло. 83.4 - 93.2 Нм {8.51 -9.51 кгс/м} |

• Список характеристик коренного подшипника

(мм)

| Уменьшенный ремонтный размер | Диаметр шейки вала |
| --- | --- |
| 0.02 | 62.922 - 62.935 |
| 0.25 | 62.692 - 62.705 |
| 0.50 | 62.422 - 62.455 |
| 0.75 | 62.192 - 62.205 |
| 1.00 | 61.942 - 61.955 |

14. Распредвал

1)	Проверка деформации распредвала

Упереть ножку индикатора в центральную шейку и провернуть распредвал. Если биение превышает предельное значение, замените распредвал.

2)	Измерения биения распредвала

(мм)

| Предмет | Стандарт | Предел |
| --- | --- | --- |
| Биение распредвала | Макс. 0.02 | 0.05 |

3)	Проверка шейки распредвала

Проверить шейку распредвала на наличие поломок, неравномерного износа и т.д. Заменить распредвал при наличии неисправностей.

Если износ, промеренный микрометром, больше чем предел, заменить распредвал.

4)	Проверка шейки распредвала

(мм)

| Шейка распредвала | Стандарт | Предел |
| --- | --- | --- |
| Конус и эллипс | Макс. 0.01 | 0.03 |
| Износ шейки вала | — | 0.05 |

4-38

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

5)   Проверка высоты кулачка распредвала

Высота кулачка замеряется с помощью микрометра.

(мм)

| Предмет | Стандарт | Предел |
| --- | --- | --- |
| Высота кулачка (Впускного и выпускного) | 36.750 - 36.800 | 36.5 |

Кроме того, проверить масляный насос и приводную шестерню распределителя. Если существует большой износ или поломки, заменить распредвал.

6)	Фазы газораспределения

Изображение на рисунке справа применимо ко всем цилиндрам. Если положение клапанов не совпадает сданными характеристиками, это означает, что изношен рабочий выступ кулачка. Поэтому необходимо заменить распредвал.

7)	Проверка втулки распредвала

Проверить втулку распредвала на износ, царапины и т.д.

8)	Измерение зазора шейки распредвала
Измерить внутренний диаметр втулки распредвала и  внешний диаметр шейки вала.  Заменить втулку по необходимости.

(мм)

ВМТ

HJZ06024

| Предмет | J № шейки вала | Стандарт | Предел |
| --- | --- | --- | --- |
| Зазор | 1 | 0.025 - 0.051 | 0.1 |
|  | 3 |  |  |
|  | 2 | 0.038 - 0.064 | 0.15 |
| Внутренний диаметр втулки | 1 | 45.472 - 45.485 |
|  | 2 | 43.948 - 43.961 |
|  | 3 | 41.256 - 41.269 |
| Внешний диаметр шейки вала | 1 | 45.434 - 45.447 |
|  | 2 | 43.897 - 43.910 |
|  | 3 | 41.218 - 41.231 |

Заменяя втулку, аккуратно совместите масляные отверстия.

K-Series

4-39

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

15.	Звездочка распредвала

Проверить деформацию шестерни распредвала. Установите распредвал в сборе со звездочкой на призмы и измерьте  биение.  Если оно превышает 0.1 мм, отремонтируйте или замените звездочку. Проверить зубья и посадочную плоскость.

16.	Передняя крышка и кожух цепи газораспределения

Проверить привалочную плоскость и сальник.

17.	Кулачок подъема клапана

Проверить тело и контактную поверхность кулачка подъема клапана. Заменить те, что с большим износом. Проверить правильность установки кулачков подъема клапанов. Он должен быть покрыт маслом, и медленно входить в отверстие под действием своего веса.  Измерение кулачка

(мм)

| Предмет | Стандарт (границы) | Предел |
| --- | --- | --- |
| Зазор между кулачком и отверстием блока цилиндров | 0.016 - 0.052 | 0.1 |

Измерение штанги толкателя

Призма

18.	Штанга толкателя

Проверить штангу толкателя. Если его деформация больше чем 0.05 мм, отремонтировать или заменить его.

19.	Ось коромысла

Проверить ось коромысла. Если его деформация больше чем 0.05 мм, заменить его.

20.	Коромысло и регулировочный болт

Проверить контактную поверхность  коромысла (20) и регулировочного болта (21) напротив штока клапана и оси коромысла (22).

(мм)

| Предмет | Стандарт | Предел |
| --- | --- | --- |
| Зазор между коромыслом и осью | 0.020 - 0.054 | 0.1 |

HJZ0B02E

4-40

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

21. Маховик

Проверить скользящую поверхность маховика и зубья зубчатого венца.  При неисправности маховика и его большом износе, провести ремонтные работы или заменить маховик.  При небольшом износе зубчатого венца, изменить на 45 градусов его положение установки. Заменяя зубчатый венец, нагреть его до 180°C и установить способом горячей посадки.

1)   Измерение биения

С помощью индикатора, вращая маховик, измерить его торцевое биение. Предел торцевого биения J: Макс. 0.1 мм

3. СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

1.   Основные правила сборки

Нанести достаточное количество масла на скользящую поверхность деталей перед их установкой.

Хорошо очистить каждую деталь, в особенности масляные каналы. Обязательно заменяйте прокладки, набивку и сальники новыми. Замените стопорные пластины. Соблюдайте установленные усилия затяжки и правила использования герметика для прокладок.

K-Series

4-41

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

2.   Монтаж поршня и шатуна.

Установить каждый шатун и поршень в сборе в определенный цилиндр. Используя стенд для запрессовки поршневых пальцев C (специнструмент ST130-30001), запрессовать палец в поршень усилием 4.9 - 14.7 кН {0.5 - 1.5 тон}. В этот момент нанесите небольшое количество масла на поршневой палец и верхнюю головку  шатуна.

•

•

Передняя метка поршня (K) находится на  круглой выемке днища поршня.             Установить шатун в поршень таким образом, чтобы выступ (L) находился слева, когда смотришь с передней стороны.

3.   Установка поршневых колец

Установить сначала маслосъемное кольцо, затем среднее (второе) кольцо и только потом верхнее кольцо.

HJ70B033

•

•

Трущаяся поверхность верхнего кольца хромирована.

Установить компрессионные кольца заводской меткой (М) к верху.

4-42

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

4.   Монтаж клапанов и клапанных пружин

С помощью оправки (специнструмент), установить маслоотражательные колпачки, вставить клапан, установить клапанную пружину и тарелку.

Используя толкатель клапана (N) (специнструмент), сжать пружину и вставить сухари.

•	Не изменять комбинацию каждого клапана и цилиндра.  Скользящие поверхности цилиндров изнашиваются неодинаково.

- Вставлять клапанную пружину укороченным концом (помечен краской) к головке блока цилиндров.

- Проверить положение установленного клапана.

| N * | X e | "^ HJZ06035 |
| --- | --- | --- |

5.   Сборка оси клапанного механизма

Внешняя клапанная пружина (2 штуки)

Коромысло ЛВ (в 4 местах помечено ©)

Коромысло ПВ (в 4 местах помечено звездочкой)

Пружины оси (3 штуки

Регулировочная шайба (8 штук)

Регулировочный винт (8 штук)

Метка (на верхней стороне и стороны  шкива коленвала)

Шайбы оси клапанного (2 штуки)

Два стопорных кольца

HJZ0B037

•

•

•

Нанести масло на скользящие поверхности коромысла клапанов и собрать согласно рисунку. Существуют два типа коромысла клапанов. Уделите внимание положению относительно оси клапанного механизма и меток на каждом коромысле.

После сборки, немного сожмите спиральную пружину и стяните проволокой (P) коромысла. Это облегчит установку оси коромысла. Толщина проволоки (P): ø0.5 - ø0.8

K-Series

4-43

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

6.   Установка втулки распредвала                 Установка задних вкладышей

С помощью оправки Q, установить задний вкладыш (23). В данный момент установить положение стрелки вверх, чтобы она совпала с масляным отверстием, расположенным на блоке цилиндров.

7.   Установка коленвала

Установить вкладыш в крышку коренного подшипника. Вкладыши коренных подшипников классифицируются по двум типам, см. рисунок. Номера 1, 2, 4 и 5 одинаковые. Номер 3 (центральный) имеет упорные фланцы. Установите коленвал, крышки коренных подшипников, нанеся масло на болты крышек. Затянуть болты крышек установленным усилием из нутрии наружу, как показано на рисунке слева. После затяжки проверить вращение коленвала. Он должен легко вращаться. 83.4 - 93.2 Нм {8.5 - 9.5 кгс/м}

Ссылка:

Крутящий момент коленвала: Макс. 14.7 Нм{1.5 кгс/м}

Передняя сторона указана стрелкой и номерами пропечатанными на крышках.

8.   Установка заднего держателя сальника

Установка сальника к заднему держателю (17). Используйте специнструмент A (KV101-05500) для запрессовки.

4-44

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

•

•

Монтировать задний держатель сальника (17) к блоку цилиндров.

Усилие затяжки крепежных болтов (18): 20.6 - 26.5 Нм {2.1 - 3.7 кгс/м}

*   Нанести герметик на держатель сальника, как показано на рисунке.

- Запрещается повторно раскручивать и закручивать крепежные болты держателя.

- Установить держатель сальника в течение 5 минут после нанесения герметика.

Перед нанесением герметика: Удалить воду, масло, грязь, смазку, пыль и т.д. с установочной поверхности (с обеих сторон). При повторной установке держателя сальника необходимо удалить весь герметик с обеих прилегающих поверхностей и крепежных болтов.

9.   Установка поршня

- Установить вкладыши в шатуны.

- Установить шатун и подузел поршня в определенный цилиндр.

- Устанавливать поршень передней меткой, направленной вперед.

- Установить шейку коленвала в НМТ.

- С помощью приспособления для установки поршневых колец (R) (специнструмент 
EM034-70000), вставить поршень в блок цилиндров.

•  Не перепутайте направление поршня.

6)   При установке совместить монтажные метки шатуна и его крышек.

Установить полиэтиленовые колпачки на концы болтов шатуна для предохранения шеек коленвала от повреждения.

|  | ( |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | \ |  | // B \ |  |
| A | t | R6 |  | 02. 5±0. | 5 |
|  | A | 2 |  |  |  |
|  |  | u A- | A | B- B | HJZ06041 |

K-Series

4-45

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

7)   Затянуть шатунные крышки. Усилие затяжки болтов:

31.4 - 37.3 Нм {3.2 - 3.8 кгс/м}     (K15, K21, K25)

10.	Установка толкателя клапана

Нанести небольшое количество масла на толкатель и вставить его в отверстие правильной стороной.

11.	Установка распредвала

- Аккуратно установить распредвал. Важно не повредить втулку подшипника.

- Закрутить болт установочной пластины определенным усилием.

M6 с телом 16.7 :

Темно синий

8.43 - 10.8 Нм {0.86 - 1.1 кгс/м}

12. Установка цепи механизма газораспределения и звездочки

1)	Затянуть болт распредвала.

: 39.2 - 49 Нм {4.0 - 5.0 кгс/м}

- Проверить высоту концов шестерни распредвала и коленвала. По необходимости вставить шайбы со стороны коленвала.

- Одновременно установить звездочку и цепь механизма газораспределения, совмещая их установочные метки, как показано на рисунке.
Метка (Темно синий)

HJZ06045

13. Установка натяжителя цепи

Установить натяжитель (24). Устанавливая натяжитель цепи (24), совместить его масляное отверстие с отверстием на блоке и установить башмак натяжителя (сделанного из синтетического каучука) параллельно цепи.

• При неправильной установке башмака, болт натяжителя не может быть закручен и можно сломать натяжитель.

M6 с телом 35:

8.43 - 10.8 Нм {0.86 - 1.1 кгс/м}

S:Мак. 1 5мм

HJ Z06046

4-46

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

14. Установка кожуха цепи

Устанавливая кожух цепи, нанести герметик в места, указанные на рисунке справа.

Подшипник

Шлицы

Подшипник

15. Проверка и установка звездочки гидравлического насоса и цепи

Механизм отбора мощности (МОМ)

Проверка

Звездочка (Сторона гидронасоса). Заменить звездочку при наличии опасного дефекта, износа зубьев или неравномерного износа шлицевого соединения.

Звездочка (Сторона коленвала). Заменить звездочку при наличии износа зубьев.         Шарикоподшипник, заменить при наличии люфта.

Цепь

Заменить при наличии дефекта звеньев цепи, ее сильного растяжения (появлении постороннего звука, грохота), износа.

Сборка

Установить сальник в переднюю крышку с помощью оправки (специнструмент: ST152-

4S000).

• Нанести смазку на кромку сальника и вставить его.

Вставить подшипники в зубчатое колесо     со стороны загрузки насосаолезо и  переднюю крышкуа зубьев или неравномерного износа шлицевого соединения. их поверхностей и крепежных болтов..

Оба подшипника зубчатого колеса являются одинаковыми. Устанавливайте их с помощью того же инструмента, который использовался для разборки.

HJZ0B04S

K-Series

4-47

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

Установить звездочку и цепь в сборе.

Вытереть использованную смазку со шлицов гидравлического насоса и нанести новую  молибденовую смазку.

Установить переднюю крышку.

Установить подшипник шкива коленвала (25) для датчика угла поворота коленвала.

Устанавливая переднюю крышку, нанести на нее герметик, как показано на рисунке справа.

*   См. раздел установка заднего держателя сальника.

Болт M8 с телом 25.7T:

20.6 - 26.5 Нм {2.1 - 2.7 кгс/м}

Bolt

16.	Установка шкива коленвала

- Установить шкив коленвала, совместив  его монтажный зубец с канавкой на втулке.

- Вставить шайбу, нанести масло на болт шкива и затянуть его.
Болт шкива коленвала:

220.5 - 240.1 Нм {22.5 - 24.5 кгс/м}

17.	Установка головки цилиндров

- Вставить две направляющие шпильки по обеим сторонам блока цилиндров в отверстия для крепежных болтов.

- Установить правильной стороной прокладку головки блока.

HJZ06052

4-48

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

Установить головку блока, нанести масло на болты и затягивать в последовательности, указанной на рисунке (от центра).

68.6 Нм {7.0 кгс/м}

(Болты могут быть затянуты способом [5])

• Проверяйте угол затяжки  ключ с повернутым зевом (специнструмент) или контактным гониометром. Запрещается проверять затяжку визуально.

Метод затяжки    2     5

3 шаг

| Усилие затяжки(Ссылка) Нм (кгс/м) |
| --- |
| 1 | 19. 6~23. 52 (2. 0~2. 31 | Наживить |
| 2 | 68. 6(7. 01 |  |
| 3 | 0. 0 | Возврат |
| 4 | 19. 6~23. 52 (2. 0~2. 31 | Повторная затяжка |
| 5 | 90° ~ 92° |  |

7   5

Порядок затяжки

Шкив коленвала

4   10

Внимание:

- Очистить соприкасающиеся поверхности от масла, грязи и т.д.

- Нанести антикоррозийное масло на резьбу и посадочные места болтов.

HJZ0593B

4)   Установка штанги толкателя

18. Установка оси коромысла в сборе

- Надежно установить штангу толкателя на приемную часть толкателя.

- Установить ось коромысла в сборе.

17.64 - 21.56 Нм {1.8 - 2.2 кгс/м}

Затянуть крепежные болты оси коромысла равномерно от центра в стороны.

K-Series

4-49

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

3)   Отрегулировать зазор клапанов.

Зазор (впускного и выпускного клапана): 0.38 мм (в горячем состоянии)

• Зазор регулируется на разогретый двигатель. Однако временно он должен быть отрегулирован в холодном состоянии, для облегчения повторной регулировки.

4)   Установить клапанную крышку.

13.7-15.7 Нм {1.4-1.6 кгс/м}

19. Установка навесных узлов

Установить датчик давления масла. Установка масляного насоса (для всех типов) и распределитель (карбюраторный двигатель)

1)   Установить угол поворота коленвала в ВМТ цилиндра № 1.

Передняя крышка

Метка шкива

HJZ06056

2) Вставить распределитель таким образом, чтобы центр отверстия фланца находился примерно по центру отверстия винта, расположенного на блоке цилиндров.  (Не поворачивайте распределитель).

3)   Совместите риску ведущего вала масляного насоса.

Вертикально установите риску вала масляного насоса в части (U).

4-50

K-Series

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

4)   Совместить метку на распределителе с короткой меткой, расположенной на корпусе.

•  Не совмещать метку распределителя с  монтажным штифтом шестерни или длиной меткой.

5) 6)

Временно затяните крепежные болты.              После установки двигателя на шасси, отрегулировать зажигание с помощью стробоскопа.    Затем окончательно затяните болты крепления.

|  | Обороты холостого хода и момент зажигания (ПВМТ°/обормин) | Карбюраторный тип |
| --- | --- | --- |
|  |  | K15 | 4/850 |
|  |  | K21 | 2/850 |
|  |  | K25 | 0/850 |

|  | k |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  |  |  |  |
|  | \ |  |  |  |  | HJZ06059 |

7)   Установка поддона картера

Нанести герметик на фланец поддона картера, как показано на рисунке.

Затянуть болты крепления поддона картера в порядке, указанном на рисунке справа. Крепежный болт (M6 с телом 12 7T):

8.43 - 10.8 Нм {0.86 - 1.1 кгс/м}

8)   Установка картера маховика (или задней пластины). Болт картера:

44.1 - 58.8 Нм {4.5 - 6.0 кгс/м}

9)   Установка маховика. Болт маховика:

132 - 142 Нм {13.47 - 14.49 кгс/м} (Нанести масло на резьбу болта.)

Поворачивайте коленвал и проверьте биение маховика циферблатным индикатором.

| Точа измерения | Ограничение |
| --- | --- |
| Часть - X | 0.1 мм |

маховик

Коленвал

HJ Z060B2

K-Series

4-51

ДВИГАТЕЛЬ

РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ

20. Другие детали

Установить топливный насос и трубопроводы (Карбюраторный тип).

Установить масляный фильтр.

(См. способ установки на стр. 2-10.)

Установить указатель уровня масла.   (только карбюраторный тип)

Установить термостат.

тепловой

датчикr

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Установить тепловой датчик и соединитель отопителя

Установить свечи зажигания: 18 - 24 Нм {1.8 - 2.4 кгс/м}

Установить  трубку подачи негативного давления (Карбюраторный тип)

Установить провода высокого напряжения

Снять двигатель со стенда.

Установить левый кронштейн крепления двигателя.

Установить правый кронштейн крепления двигателя.

Установить генератор вместе с регулировочной планкой.

Установить ремень вентилятора и вентилятор.

Отрегулировать ремень вентилятора.

(Процедуры регулировки см. раздел 2.)

Нанести герметик на резьбу.

;2 Установить пробку  на моделях, отличных от СНГ.

HJZ06065

4-52

K-Series

5. СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Система смазки	5-2

Система охлаждения двигателя	5-6

K-Series	5-1

СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМА СМАЗКИ

СИСТЕМА СМАЗКИ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные характеристики

| Метод смазки | Принудительный способ подачи |
| --- | --- |
| Масляный насос | Цилиндрическая зубчатая передача |
| Масляный фильтр | Полнопоточный, патронного типа |

2. РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Масляный насос

Ед измер: мм

| Зазор между шестерней и корпусом | Макс. 0.4 |
| --- | --- |
| Зазор по окружности шестерни | Макс. 0.5 |
| Вертикальный зазор | Макс. 0.3 |

3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА

| Давление масла |  |  |  |  |  | ЕИ: КПа | {кгс/см2} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление на выходе |  | Хо | ло | стые |  | 98 {1.0} |  |
| (Температура масла: 80° C) |  | При 200 | 0 | об/мин | 274 | - 313 {2.8 - | 3.2} |

4. УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ

ЕИ: Нм {кгс/м}

| Болт крепления масляного насоса | 15.7 - 17.7 {1.6 - 1.81} |
| --- | --- |
| Болт крышки масляного насоса | 6.37 - 7.45 {0.65 - 0.76} |
| Болт поддона картера | 6.37 - 7.45 {0.65 - 0.76} |
| Сливная пробка | 29.4 - 39.2 {3.0 - 4.0} |

5-2

K-Series

СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМА СМАЗКИ

5. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | • Трещина или поломка крышки корпуса насоса | Заменить |
|  | • Течь масла через прокладку и сальник | Заменить |
|  | • Через шпиндель опоры | Заменить прокладку и О-кольцо или проверить и заменить шпиндель опоры по необходимости |
|  | • Через распределитель | Заменить прокладку и О-кольцо или проверить и заменить по необходимости распределитель |
|  | • Между кожухом цепи и блоком цилиндров | Разобрать и собрать заново и нанести новый слой герметика |
| Течь масла | • Вызвана ослаблением крепежных гаек клапанной крышки | Перезатянуть |
|  | • Вызвана ослаблением болтов крепления крышки картера | Перезатянуть |
|  | • Через передний сальник коленвала | Заменить |
|  | • Через задний сальник коленвала | Заменить |
|  | • Через регуляторный клапан | Перезатянуть или заменить |
|  | • Через заглушку системы смазки | Заменить или перезатянуть |
|  | • Ослабления масляного фильтра | Перезатянуть |
|  | • Использование масла неподходящего качества | Заменить установленной маркой |
|  | • Перегрев | См. выше |
|  | • Неисправность регуляторного клапана масляного насоса | Перебрать или заменить масляный насос |
|  | • Неисправность масляного насоса | Перебрать или заменить масляный насос |
|  | • Неправильная установка масляного насоса | Перезатянуть |
|  | • Неисправность прокладки насоса | Заменить |
| Загорелась лапа предупреждения работы двигателя | • Неисправность масляного фильтра • Большой зазор трущихся деталей | Заменить Перебрать или заменить изношенные детали |
|  | • Ослабление кронштейна оси коромысла | Перезатянуть болты крепления |
|  | • Засорение сетчатого фильтра | Очистить |
|  | • Неисправность масляного датчика | Заменить |
|  | • Неисправность выключателя давления масла | Заменить |
|  | • Недостаточно масла в поддоне картера | Долить масло и устранить причину |
|  | • Ослабление сливной пробки или неисправность прокладки | Перезатянуть или заменить |
|  | • Неисправность электрической системы | Проверить электроцепь |
| Шум | • Увеличение бокового зазора ротора насоса | Заменить |

K-Series

5-3

СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМА СМАЗКИ

6.  СХЕМА СИСТЕМЫ СМАЗКИ

ПОДДОН КАРТЕРА

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

масляный насос

регуляторный клапан

ФИЛЬТР

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН

КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК

ВАЛИК ПРИВОДА НАСОСА

ШЕЙКИ РАСПРЕДВАЛА	 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА

НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ

КОЛЕНВАЛ

ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ НАСОСА

ЗАДНИЙ КРОНШТЕЙН ОСИ КОРОМЫСЛА

ЦЕПЬ ПРМ

ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК

ОСЬ КОРОМЫСЛА

ШАТУННАЯ МАСЛЯНАЯ ФОРСУНКА

КОРОМЫСЛО

/	\

ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ, СТЕНКИ ЦИЛИНДРА

ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ

КЛАПАН

HJZ06067

5-4

K-Series

СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМА СМАЗКИ

7. МАСЛЯНЫЙ НАСОС Схема демонтажа

Валик насоса spindle

Прокладка

6. 37-7. 45Нм

(0. 65-0. 76кгс/м)

20. 6-26. 5Нм {2. 1-2. 7кгс/м}

6. 37-7. 45Нм

(0. 65-0. 76кгс/м)

Ведущий вал

Регуляторный клапан

Сетчатый фильтр

HJZ06069

Шайба

Проверка:

1.	Проверить следующие детали на предмет износа и неисправности.

Корпус и крышка насоса

Шестерня насоса

Ведущий валик

Шестерня и корпус насоса не может быть заменен отдельно друг от друга.

2.	С помощью калибров толщины, проверить следующие зазоры.

Если какой либо из зазоров превышает предел, заменить комплект ведущей шестерни или  комплект масляного насоса. Зазор между шестернями насоса и корпусом:

Макс. 0.4 мм

Боковой зазор между шестернями насоса: Макс. 0.5 мм Вертикальный зазор шестернями насоса: Макс. 0.3 мм

3.	Проверить пружину регуляторного клапана масляного насоса.
Свободная длина: 41.5 ± 1 мм

Предел: 40.0 мм

HJZ06072

K-Series

5-5

СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Способ охлаждения | Принудительное охлаждение |
| --- | --- |
| Водяной насос | Центробежный |
| Термостат | Термостат с твердым наполнителем |

2. РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Водяной насос

ЕИ: мм

| Прогиб ремня вентилятора (Сила нажатия 98 Н {10 кгс}) |  | 11 - 13 |
| --- | --- | --- |
| Термостат |  |  |
| Предмет |  |  | Стандартные значения |
| Угол открытия клапана |  | °C | 76.5 |
| Макс. подъем |  | мм/°C | 8/90 |

3. УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ

ЕИ: Нм {кгс/м}

| Болт крепления водяного насоса M8 | 15.7 - 17.7 {1.6 - 1.81} |
| --- | --- |
| Болт крепления водяного насоса M6 | 6.37 - 7.45 {0.65 - 0.76} |
| Болт корпуса термостата | 15.7 - 17.7 {1.6 - 1.81} |

5-6

K-Series

СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

4. СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Течь охлаждающей жидкости | • Через уплотнение вала водяного насоса • Через прокладку посадочной плоскости насоса • Через крышку радиатора • Через датчик охлаждающей жидкости • Ослабление соединений • Неисправность прокладки головки блока • Трещина в блоке цилиндров • Трещина головки цилиндров • Ослабление болтов головки блока | Заменить водяной насос в сборе Перезатянуть или заменить прокладку Заменить прокладку или узел Перезатянуть или заменить Перезатянуть Заменить и проверить чистоту масла Заменить и проверить чистоту масла Заменить Перезатянуть |
| Дефект циркуляции охлаждающей жидкости | • Недостаточный поток в контуре охлаждения • Недостаточно охлаждающей жидкости • Неисправность водяного насоса • Ослабление ремня вентилятора • Неисправность термостата | Удалить грязь и коррозию из охлаждающей цепи и проверить хомуты патрубков Добавить охлаждающей жидкости Заменить Отрегулировать натяжение Заменить |
| Коррозия | • Большой осадок в системе • Недостаточное очищение контура охлаждающей жидкости | Использовать чистую мягкую воду Промывать цепь регулярно |
| Перегрев | • Неисправность термостата • Загрязнение пластины радиатора • Неисправность зажигания и фаз газораспределения • Грязь и эмульсия масла двигателя • Неисправность водяного насоса • Ослабление ремня вентилятора • Засорение радиатора • Плохая точность показаний датчика температуры • Недостаточно охлаждающей жидкости • Воздух в системе охлаждения • Загрязнение охлаждающей жидкости | Заменить Очистить сжатым воздухом Отрегулировать зажигание и зазор клапанов Промыть внутри двигателя и долить масло Заменить Отрегулировать натяжение Промыть радиатор Заменить Добавить охлаждающей жидкости Стравить воздух Использовать чистую мягкую воду |
| Переохлаждение | • Неисправность термостата | Заменить |
|  | • Неисправность датчика температуры | Заменить |
| Шум | • Необычный звук механического уплотнения водяного насоса | Заменить |
|  | • Неисправность подшипника водяного насоса | Заменить |

K-Series

5-7

СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

5. ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМА

Пробка спуска воздуха

В радиатор

Регулятор (карбюраторный тип)

Перепускной шланг

Водяной насос

Впускной коллектор

Термостат housing

Перепускной шланг

Впускной патрубок

HJZ06074

6. ВОДЯНОЙ НАСОС

1.   Открутить сливную пробку и слить жидкость.

*  Не сливать жидкость пока двигатель не остыл. Вы можете обжечься.

- Снять кожух радиатора.

- Ослабить ремень радиатора.

Ослабить регулировочный болт генератора. Сдвинуть генератор полностью в сторону двигателя. Снять вентилятор и шкив вентилятора. Снять водяной насос вместе с прокладкой.

5-8

K-Series

СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Проверка

Водяной насос разобрать невозможно. При  наличии неисправностей замените его.

1.   Проверить крыльчатку водяного насоса. На ней не должно быть точечной коррозии.

|  |  | .y \ [ | 1: | 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ^— |  |  | o] |  |
|  |  | ^^ | HJZ06076 |

2.   Проверить осевой зазор и работу подшипника водяного насоса.

Установка

- Установка производится в обратном разборке порядке. Обязательно установите новую прокладку.

- Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора.

(для этого смотри раздел 2)

•	Не забывайте ослабить пробку стравливания воздуха перед заполнением системы новой жидкостью, а после закрутить ее.

7. ТЕРМОСТАТ

Демонтаж

1.   Отсоединить верхний патрубок радиатора и слить охлаждающую жидкость.

*  Не сливать жидкость пока двигатель не остыл. Вы можете обжечься.

2.   Снять впускной патрубок и термостат.

K-Series

5-9

СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Проверка

Проверяйте термостат согласно следующей процедуре.

- Проверить положение клапана при нормальной температуре. Клапан должен контактировать с гнездом.

- Положить термостат в сосуд с водой и нагрейте ее. С помощью термометра проверьте температуру открытия клапана и максимальный его ход.

! • Не трогать термостат, сосуд и воду до тех пор, пока они не остынут. Вы можете обжечься.

3.	Клапан должен закрываться при температуре на 5°C ниже, чем температура открытия.
Выполните данную проверку прежде, чем устанавливать новый термостат.

Установка

Сборка производится в обратном разборке порядке. Обязательно установите новую прокладку.

5-10

K-Series

6. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Внешний вид 	6- 2

Данные и основные характеристики 	6- 6

Неисправности топливной системы СНГ	6- 7

Монтаж и демонтаж топливной системы	6- 8

Структура и функционирование испарителя	6-11

K-Series	6-1

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВНЕШНИЙ ВИД

СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ

ТОЛЬКО БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

СНГ И БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

6-2

K-Series

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВНЕШНИЙ ВИД

СНГ ДВИГАТЕЛЬ

HJ Z0B081

K-Series

6-3

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВНЕШНИЙ ВИД

ВНЕШНИЙ ВИД ВАКУУМНОГО ТРУБОПРОВОДА

Карбюраторный тип

1)   Спецификация СНГ

Вакуумный включатель itch

HJZO6OB3

2)   Характеристики бензинового двигателя

Черный

HJZ06085

6-4

K-Series

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВНЕШНИЙ ВИД

(ТОЛЬКО ХАРАКТЕРИСТИКИ СНГ И БЕНЗИН И СНГ)

1)   Схема гибких трубопроводов

Распределитель в сборе

Тройник

Клапан задержки

Вакуумная трубка

Соленоидный клапан в сборе        Вакуумные трубки

Трубка регулятора  Тройной соединитель

HJZ06087

2)   Бензиновый трубопровод

Водоотвод

Топливная трубка

Топливный шланг

Маслоотражатель

Карбюратор

Топливный насос

HJZO6O89

K-Series

6-5

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБЮРАТОРА

Топливный насос: Мин. 1,100 мл (при 2,000 оборот/мин)

Давление нагнетания: 16.7 - 23.5 кПа {0.17 - 0.24 кгс/см2}

Давление слива топлива: Атмосферное давление

Испаритель (с камерой и встроенным нагревателем воды)

1)   Карбюратор

| Модель двигателя | K15 | K21 | K25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель карбюратора |  | 210030-40 | 210030-4021 | 210030-402 |
| Тип воздушной заслонки |  | Автоматический клапан (Возвратного типа) | Автоматический клапан (Возвратного типа) | Автоматический клапан (Возвратного типа) |
| Впускной диаметр | мм | 57 | 57 | 57 |
| Выпускной диаметр | мм | 30 | 30 | 30 |
| Диаметр расходомера Вентури | Большой |  | 22 | 24 | 26 |
|  | Малый (Внутренний диаметр/ Внешний) |  | 12/16.5 | 12/16.5 | 12/16.5 |
| Топливный жиклер |  | № 110 | № 116 | № 122 |
| Воздушный жиклер |  | № 80 | № 60 | № 60 |
| Жиклер холостого хода |  | № 44 | № 48 | № 54 |
| Жиклер воздухоотвода (№ 1/№ 2) |  | № 80/№ 240 | № 80/№140 | №80/№150 |
| Верхнее положение (H1) от верха поплавковой камеры | мм | 22 | 22 | 22 |
| Нижнее положение (H2) от низа отверстия сопла | мм | 14.9 | 14.9 | 14.9 |

2)   Регулятор

| Тип | Пневматический |
| --- | --- |
| Метод управления скоростью |  | Количеством горючей смеси |
| Механизм управления |  | Тип отрицательного давления |
| Допустимая однократная макс. скорость двигателя без нагрузки | об/мин | 3,600 |
| Допустимая длительная скорость двигателя под нагрузкой | об/мин | 3,000 |
| Допустимое число колебаний |  | 3 (макс.) |

6-6

K-Series

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Топливный шланг

Установите топливный шланг согласно следующей процедуре.

- Затягивать хомут как минимум 1 мм от конца шланга, в то время как он находится в положении, показанном на рисунке.

- После установки топливного шланга его начальный радиус должен быть не менее 70.

- Топливный шланг не должен перекручиваться после его установки.

Топливный шланг

| M i n. 1mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cl amp | '— | ■ |  |  |
| s |  |  |  |  |
| Cl earance:Mi n. 1 mm |  |  |  |
|  |  |  | HJZ06090 |

Топливная трубка – Топливный шланг

| Cl amp | 1 | ' 7" |
| --- | --- | --- |
| s |  |  | *—-V |
|  |  |  | -Jmm |
|  | HJ Z0B091 |

4. После установки топливных шлангов, перепад уровней (смещение) между ними не должно превышать 3 мм.

| Max. 3mm | h==^^ ' 1 |
| --- | --- |
| t _fj±i |  | -4 |
|  | i 1 HJZ06092 |

Затягивание хомутов

Хомут не должен быть установлен на выплукости топливной трубки. (Прекратить работу если такое обнаружится.)

6-8

K-Series

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

1. СХЕМА ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК СНГ И БЕНЗИН / СНГ

Испаритель

Вакуумный шланг

Предохранители

Клапан изменения СНГ/Бензин

Соленоидный клапан

Соединитель

Цилиндр СНГ

Двигатель

Топливный насос

Выкл

Включатель зажигания

Батарея (12В)

FБензиновый фильтр

Соленоидный клапан для бензина

HJ Z0B095

K-Series

6-9

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

2.  ДЕТАЛИ КАРБЮРАТОРА И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА (КАРБЮРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ)

| 1 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | — ' |
|  |  | n* | a |

HJZOBO96

- Воздухонаправляющее устройство

- Гайка

- O-кольцо

- Распорная втулка

- O-кольцо

- Шпилька

- Изолятор

- Изолятор

- Пневматический регулятор

- Волнистая шайба

- Гайка

- Карбюратор

6-10

K-Series

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

1.  ПЕРВИЧНАЯ КАМЕРА (ПОНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ)

В данной камере высокое давление топлива, поступающего из цилиндра СНГ, понижается до  29.4 кПа {0.3 кгс/см2} и испаряется.

HJZ06097

- Первичная камера (понижения давления)

- Первичная мембрана

- Крюк

- Пружина первичной мембраны

- Рычаг первичного клапана

- Первичный клапан

- Гнездо первичного клапана

Топливо поступает от цилиндра СНГ через соленоидный клапан в испаритель А.   Для понижения давления топлива, топливо от соленоидного клапана поступает через зазор между первичным клапаном (6) и гнездом первичного клапана (7) в первичную камеру понижения давления.  Так как давление топлива поступающего в первичную камеру выше чем 29.4 кПа {0.3 кгс/ см2},  то первичная мембрана (2) действует на пружину (4).

Соответственно, крюк (3) движется, чтобы поднять одну сторону рычага первичного клапана (5). В результате увеличивается сила, которая действует на первичный клапан (6) против гнезда первичного клапана (7) и поток топлива прерывается. В момент конечного расхода топлива в первичной камере давление уменьшается  менее чем 29.4 кПа {0.3 кгс/см2}, напряжение пружины мембраныA.	От цилиндра СНГ

B.	Во вторичную камеру

(4) становиться больше чем давление топлива и  первичная мембрана (2) выталкивается.

Соответственно крюк (3) действует на одну сторону рычага первичного клапана (5) и открывает клапан (6), впуская поток топлива

Давление в первичной камере сохраняется на уровне около 29.4 кПа {0.3 кгс/см2} вышеизложенной операцией.

K-Series

6-11

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА                                СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

14-15  мм	5

Установите рычаг первичного клапана (5) в положение, показанное на рисунке справа.

HJZ06098

1)	Проверка давления

Проверить давление в первичной камере согласно следующей процедуре:

- Снять пробку из  контрольного отверстия первичной камеры и подсоединить к нему манометр через переходник.

- Запустить двигатель и проверить давление в первичной камере.

Стандартное давление:

19.6 - 35.3 кПа {0.20 - 0.36 кгс/см2}

3.	Отрегулировать давление регулировочным винтом по необходимости.

! •   Устанавливая обратно пробку контрольного отверстия, нанести герметик для обеспечения герметичности.

2)	Регулировка холостого хода карбюратора/СНГ

- Повернуть регулировочный винт холостого хода испарителя таким образом, чтобы скорость двигателя стала наивысшей.

- Отрегулировать холостой ход регулировочным винтом дроссельной заслонки карбюратора.

- Повторять пункты 1 и 2 до тех пор, пока не стабилизируютсяобороты холостого хода.

3)   Удаление грязи

СНГ содержит несгораемые материалы, например смолы. Она накапливается в испарителе и может повлечь неисправность топливной системы.

Для предотвращения вышесказанного, периодически открывайте пробку выпускного отверстия, когда двигатель еще горячий,  для   выпуска этих материалов. На холодном двигателе данные смолы застывают.

6-12

K-Series

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

4)   Монтаж, демонтаж и проверка

После сборки всех деталей, проверить все узлы соединений на предмет наличия течи.

5)   Демонтаж основной камеры

- Выкрутить крепежные винты крышки основной камеры (17).

- Снять пружину первичной мембраны (2).

- Осторожно снять первичную мембрану (3) в обратном направлении движения потока СНГ.

- Демонтировать рычаг первичного клапана в сборе (16).

- Сдуть сжатым воздухом всю пыль и грязь с демонтированных деталей.

- Очистить все детали от серы и смолы.

- Сборку проводить в порядке обратном демонтажу.

Проверить, что крюк мембраны надежно зашел в зацепление с рычагом.  В ходе монтажа, потянуть на себя рычаг (16) и продуть сжатым воздухом в 392 кПа {4 кгс/см2} через впускное отверстие испарителя, для проверки посадки первичного клапана. Если воздух проходит, заменить детали.

- Регулировочный винт основного давления

- Пружина первичной мембраны

- Первичная мембрана

- Впускной штуцер СНГ

- Выпускной штуцер СНГ

- Пробка отверстия проверки давления

- Рычаг вторичного клапана в сборе

- Регулировочный винт холостого хода

- Крышка вторичной камеры

- Вторичная мембрана

- Замковая мембрана отрицательного давления

- Замковая пружина отрицательного давления

- Корпус

- Выпускной клапан

- Патрубок радиатора

- Рычаг первичного клапана в сборе

- Крышка первичной камеры

K-Series

6-13

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

2. СХЕМА

Испаритель выполняет три функции: испаряет топливо, понижает давление топлива и поддерживает его постоянным.

Испаритель карбюраторного типа

Горячая вода из радиатора используется для предотвращения  замерзания испарителя, вызванного теплотой парообразования топлива.

HJZ06101

6-14

K-Series

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

3. КАМЕРА ВТОРИЧНОГО КЛАПАНА

В этой камере давление топлива понижается до атмосферного, тем самым не позволяя поступать большому количеству топлива в ссасываемый воздух в карбюратор.

3. 0~4. Omm

5      4

HJ Z06102

- Гнездо вторичного клапана

- Пружина мембраны вакуумного затвора

- Камера вакуумного затвора

- Мембрана вакуумного затвора

- Вторичная мембрана

- Уравновешивающая пружина

- Вторичная камера (понижения давления)

- Рычаг вторичного клапана

- Рычаг весов

- Пружина рычага вторичного клапана

- Вторичный клапан

Каждая деталь:

Конусная гайка насоса СНГ: 18 - 26 Нм {1.8 - 2.7 кгс/м}

Хомут трубопровода горячей воды: 35 - 83 Нм {3.5 - 8.5 кгс/см}      Хомут между шлангом и переходником:

53 - 113 Нм {5.4 - 11.6 кгс/м}

• Топливо пониженного давления до уровня 29.4 кПа {0.3 кгс/см2} поступает через зазор между вторичным клапаном (11) и гнездом клапана (1) во вторичную камеру (7), где давление топлива выравнивается до почти атмосферного. Во время работы двигателя, вторичная мембрана (5) приподнята отрицательным давлением от воздухозаборного коллектора. Рычаг вторичного клапана  (8) также поднят для перемещения вторичной мембраны (5).

A.	От первичной камеры

B.	Выход газа

В результате открывается вторичный клапан (11) и туда поступает топливо.

Когда двигатель остановлен, отрицательное давление не поступает от воздухозаборного коллектора. Соответственно, вторичная мембрана (5) прижата вниз пружиной рычага клапана (10). В результате, вторичный клапан закрыт и не пропускает топливо.

K-Series

6-15

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

1)  Механизм вакуумного затвора

При запуске двигателя, мембрана вакуумного запора (4) выдвинута в направлении камеры вакуумного затвора (3), и когда рычаг вторичного клапана (8) двигается против пружины мембраны вакуумного запора.

Данная операция действует на уравновешивающую пружину (6), установленную на рычаге весов вторичного клапана (9) и действует на пружину рычага вторичного клапана (10), чтобы она подняла вторичный клапан (11) на небольшое расстояние от гнезда клапана (1). В результате, топливо течет из первичной камеры во вторичную камеру и двигатель запускается.

Двигатель работает, мембрана вакуумного затвора (4) выдвигается в направлении камеры вакуумного затвора (3). В результате функционирует рычаг вторичного клапана (8), несмотря на положение мембраны вакуумного затвора (4).

2)   Демонтаж и установка

- Полностью закройте клапан выпуска цилиндра СНГ.

- Запустите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока не используется все топлива в шлангах.

- Слить охлаждающую жидкость из двигателя.

- Демонтировать шланг горячей воды от испарителя.

- Выкрутить штуцер и отстыковать шланг отрицательного давления  испарителя.

7.

- Выкрутить крепежные болты испарителя и снять его из кронштейна.

- Сборку проводить в порядке обратном демонтажу.

3. 0 - 4.0 мм

• При установке штуцера СНГ после отстыковки его от испарителя, используйте специальный герметик.

Отрегулировать рычаг вторичного клапана на расстояние, указанное на рисунке справа.

HJZ06I03

6-16

K-Series

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА                                             СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

3)   Демонтаж, проверка и монтаж вторичной камеры

- Снять крышку камеры вторичного клапана.

- Снять вторичную мембрану. Не поцарапайте ее.

- Снять рычаг вторичного клапана в сборе и пружину.

- Снять мембрану отрицательного давления и пружину.

- Проверить состояние демонтированных деталей.

- Сборку проводить в порядке обратном демонтажу.

Проверить надежность соединения вторичной мембраны и рычага вторичного клапана.

• Продуть сжатым воздухом в  392 кПа {4 кгс/см2} через топливозаборное отверстие первичной камеры для проверки течи. При наличии свищей, заменить рычаг вторичного клапана в сборе.

K-Series	6-17

7. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

Правила безопасности	7-2

Способы устранения неисправностей	7-3

Система управления прорыва газа	7-6

K-Series	7-1

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТО

Даже если ключ зажигания находится в положении ВЫКЛ., напряжение аккумулятора может вывести из строя блок управления. Соответственно, при отключении и присоединении проводки блока управления,  поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ. и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора (-).

HJZ05932

Проверка детали

Тестер эл. цепи

В ходе измерения штырями тестера электроцепи, может произойти короткое замыкание между ними, из-за их соприкосновения. Значит, напряжение аккумулятора может передаться на блок управления и вывести из строя  мощные транзисторы. Соответственно, выбирайте точки измерения, расположенные как можно дальше друг от друга.

HJZO6IO5

7-2

K-Series

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОРЫВОМ ГАЗА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОРЫВОМ ГАЗА

1. СХЕМА СИСТЕМЫ

Небольшая нагрузка

Прорыв газа через регулирующий клапан

Канал прохождения газов

(6 мест в прередней части двигателя и отверстия штанги толкателя)

Воздух           Газ

HJ Z06109

2. ПРОВЕРКА СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Вентилятор

Клапанная крышка

1)   Регулирующий клапан прорыва газа

Регулирующий клапан

- Во время работы двигателя на холостых оборотах, демонтируйте клапан вместе со шлангом с клапанной крышки.

Воздухонаправляющее

устройство

- Если через воздуховод услышите шипящий звук, это значит, клапан функционирует нормально.

HJZ06I11

Впускной коллектор

3.   Определение положения регулирующего клапана. Когда воздух входит внутрь: клапан закрыт. Когда клапан засасывает: он открыт.

7-6

K-Series

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

Регулировочные величины	8- 2

Способы устранения неисправностей	8- 3

Распределитель (карбюраторные модели)	8- 3

Стартер	8- 8

Генератор	8-13

K-Series	8-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

| Деталь | Предмет | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Распределитель | • Встроенная катушка зажигания | Сопротивление основной катушки: 0.9 - 1.2 z Сопротивление вторичной катушки: 20 - 29 z |
|  | • Датчик в сборе | Сопротивление воспринимающей катушки: 420 - 540 z |
|  | • Воздушный зазор между сигнальным ротором и датчиком в сборе | 0.35 - 0.45 мм |
| Стартер | • Размеры щетки | 10.0 - 18.0 мм (Допуск износа: 8 мм) |
|  | • Давление пружины щетки | 13.7 - 17.6 Н {1.4 - 1.8 кгс} |
| Генератор | • Статор | Сопротивление между выводными проводами: Макс. 1 z Сопротивление между сердечником статора и выводными проводами: c |
|  | • Обмотка ротора | Стандартное сопротивление между кольцами генератора: 2.9 z Стандартное сопротивление между кольцом генератора и сердечником ротора: c |
|  | • Кольцо генератора | Стандартный внешний диаметр кольца генератора: 14.4 мм Предел: 14.0 мм |
|  | • Щетка | Защита от держателя: Стандартное значение: 10.0 мм Предел: 2.0 мм |

8-2

K-Series

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (КАРБЮРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ)

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправность | Возможные неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Стартер не проворачивает двигатель или скорость вращения стартера мала | • Разряжен аккумулятор | Проверить и отремонтировать систему зарядки, проверить и отрегулировать натяжение ремня вентилятора или заменить аккумулятор |
|  | • Неисправность проводки стартера | Проверить, отремонтировать или заменить пусковой включатель |
|  | • Неисправность стартера | Отремонтировать или заменить. (Способ устранения неисправности цепи стартера) Ключ в положение ВКЛ., ВТО время как фары включены, если фары не горят или горят слабо, a: Проверить батарею b: Проверить проводку и ее соединения c: Проверить стартер. При повороте пускового включателя в положение ВКЛ., включить фары, если они горят ярко , a: Проверить проводку между батареей и стартером b: Проверить пусковой включатель c: Проверить стартер |
| Стартер проворачивает двигатель, но двигатель не запускается | • Неисправность в системе зажигания (Так как может быть неисправность топливной системы, то См. раздел топливная система) | (Процедуры устранения неисправностей системы зажигания). Проверить свечи зажигания, согласно следующей процедуре. Отсоединить каждый высоковольтный провод, и удерживая его на расстояние около 10 мм от металлической части двигателя, прокрутить двигатель. Проверить все провода. Если вырабатывается хорошая искра, a. Проверить свечи зажигания b. Проверить зажигание c. Проверить топливную систему d. Проверить компрессию. Если не вырабатывается хорошая искра, a. Проверить ток первичной сети b. Если высокий, проверить основной провод, на предмет короткого замыкания |

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (КАРБЮРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ)

Система зажигания

Перед началом работы с электросистемой, повернуть ключ в положение ВЫКЛ. и отсоединить клеммы аккумулятора.

K-Series

8-3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (КАРБЮРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ)

1. СТРУКТУРА        Транзисторный тип

- Воспринимающая катушка

- Сигнальный ротор

- Вал ротора

- Грузик регулятора

- Пружина регулятора

- Грузик регулятора

- Катушка зажигания

- Корпус

9. Вакуумный регулятор

- Пластина прерывателя

- Теплопоглотитель

- Электрод-воспламенитель

- Крышка

- Ротор

- Крышка в сборе

8-4

K-Series

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (КАРБЮРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ)

2.  ДЕМОНТАЖ

Открутить болты крепления крышки в сборе и крышки ротора.

Выкрутить соединительные винты воспринимающей катушки и разъема, соединенного с  электродом воспламенителем (по 2 штуки каждый).

Выкрутить винты крепления воспламенителя и воспринимающей катушки (по 2 штуки каждый). Отстыковать разъем от корпуса.

Не ложить воспринимающую катушку на места, где железные опилки могут к ней пристать.

Выкрутить винты крепления теплопоглотителя (1) и пластины прерывателя (2), и затем снять теплопоглотитель.

Выкрутить винты крепления вакуумного регулятора (3), отстыковать соединитель (A) звена вакуумного регулятора и пластины прерывателя, и затем демонтировать вакуумный регулятор и пластину прерывателя из корпуса в сборе.

K-Series

8-5

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (КАРБЮРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ)

•

Рисунок слева показывает корпус в сборе. Если вам нужно удалить регулятор, необходимо выколоткой выбить стержень внизу вала и вытянуть вал. Если необходимо демонтировать катушку зажигания, выкрутите болты (4) и выньте катушку из корпуса.

iКатушка зажигания

3. ПРОВЕРКА

1)   Проверка катушки зажигания

Измерить сопротивление первичной и вторичной катушки.

Сопротивление первичной катушки (между клеммами [1] и [2])

Стандартное значение: 0.9 - 1.2

Сопротивление вторичной катушки (Между клеммами [1] и [2])

Стандартное значение: 20 - 29

Клемма вторичной катушки

HJ Z05969

2)	Датчик в сборе

Используя тестер, измерить сопротивление воспринимающей катушки.

Стандартное значение: 420 - 540

Подведите отвертку к центру датчика в сборе, и проверьте, отклоняется ли стрелка тестера.

3)	Угольный контакт

Если шарообразная часть на конце контакта полностью изношена, заменить крышку в сборе.

4)	Наконечник ротора

Проверить на наличие трещин и неисправностей.

5)	Сигнальный ротор

Проверить на наличие неисправностей.

6)	Вакуумный регулятор

Направить негативное давление на мембрану, используя вакуумный насос и проверить работу регулятора.

8-6

K-Series

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (КАРБЮРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ)

4.	МОНТАЖ

Сборка осуществляется в порядке обратном демонтажу. Нанести смазку на шарнир вакуумного регулятора. Винт M3:

0.59 - 0.88 Нм {6 - 9 кгс/см} Усилие затяжки каждой части. Винт  M4:

1.57 - 2.94 Нм {16 - 30 кгс/см} Вал должен вращаться пальцами легко и ровно.

5.	ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СБОРКИ

Измерить воздушный зазор (B) между сигнальным ротором (5) и датчиком в сборе.                                                    Стандартная величина: 0.35 - 0.45 мм

K-Series

8-7

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

СТАРТЕР

СТАРТЕР

•  Перед началом работы с электросистемой, повернуть ключ в положение ВЫКЛ. и отсоединить клеммы аккумулятора.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРТЕРА

| Предмет | Характеристика |
| --- | --- |
| Название модели | M000T-65381 |
| Тип | Со встроенными шестернями редуктора |
| Выходная мощность | 1.2 кВт |

2.  МОНТАЖНАЯ СХЕМА

| 1) Основ | ные детали стартера |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Символ | Название | Символ | Название |
| [1] | Передний кронштейн | [9] | Якорь |
| [2] | Обгонная муфта | [10] | Вилка в сборе |
| [3] | Рычаг | [11] | Щеткодержатель в сборе |
| [4] | Шестерня с внутренним зацеплением | [12] | Задняя крышка |
| [5] | Уплотнение | [13] | Тяговое реле в сборе |
| [6] | Вал-шестерня | [14] | Болт с шестигранной головкой |
| [7] | Шестерня в сборе | [15] | Фланцевый винт |
| [8] | Прокладка |  |  |

8-8

K-Series

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

СТАРТЕР

2)   Спецификация сухого сцепления            •     Установка стартера

Стартер

Проставка

HJZO612I

3)  Спецификация «мокрой» муфты          •     Установка стартера

Стартер

Прокладка

Проставка

Прокладка

HJZO6122

K-Series

8-9

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

СТАРТЕР

3.  ДЕМОНТАЖ И ПРОВЕРКА

1)   Электромагнитный выключатель

Состояние штока (коррозия, деформация)

Неисправность и растяжение возвратной пружины

Шероховатость главного контакта (подгорание)

Работа электромагнитного включателя

(Состояние катушки электромагнита)

•	Работа штока (Работа последовательной катушки)

Соединить катушки, как показано на рисунке слева. Если катушки в порядке, то шток плотно втягивается последовательной и шунтирующей катушками.

•	Удержание штока (Работа шунтирующей катушки)

Отсоединить провод от клеммы (M) как показано на рисунке слева. Если шунтирующая катушка в порядке, шток остается зафиксированным.

HJ ZOBI 23

| ^ ——--—^ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -© Battery |  |
|  | HJ ZOBI 24 |

2)   Механизм ведущего зубчатого колеса

Поломка или износ вершины зубьев шестерни                 Проверить внешнюю сторону. Заменить шестерню по необходимости.

Проверить прокручивание штока.

Неисправность или растяжение пружины шестерни. Заменить пружину по необходимости.

Работа обгонной муфты (скольжение и заедание)

8-10

K-Series

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

СТАРТЕР

3)   Катушка возбуждения

Проверить электропроводность катушки.

Решение

Если целостность цепи нарушена, заменить катушку возбуждения.

| Q | 1 ® | HJZ06125 |
| --- | --- | --- |

Проверить электропроводность между катушкой возбуждения и «массой».

Решение

Наличие электропроводности означает короткое замыкание катушки возбуждения. В этом случае необходимо заменить катушку.

• Будьте внимательны, когда используется электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения, его обмотка возбуждения конструктивно подсоединена к «массе».

|  | / (x) | =0 HJZO6126 |
| --- | --- | --- |

4)  Обмотка якоря

Проверить электропроводность между коллекторами.

Решение

Если существует электропроводность между коллекторами, то обмотка якоря считается нормальной. Если нет, то замените обмотку.

Проверить электропроводность между обмоткой якоря и «массой».

Решение

Наличие электропроводности означает короткое замыкание обмотки якоря. В этом случае необходимо заменить ее.

K-Series

8-11

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

СТАРТЕР

5)   Коллектор

0. 5~0. 8мм

| Износ щеток | Мм | 10.0 - 18.0 (до допустимого износа 8) |
| --- | --- | --- |
| Давление пружины щетки | Н{кгс} | 13.7 - 17.6 {1.4 - 1.8} |

Если поверхность коллектора шероховата, обработайте ее наждачной бумагой № 500 или № 600. Если глубина выступающей слюды коллектора к изолятору составляет 0.2 мм или меньше, отремонтировать слюду.

Фаска

HJZ06I 30

4. СБОРКА И ПРОВЕРКА

Проверить обмотку якоря и возбудитель  на предмет зацепления. Проверить стартер (без нагрузки).

HJZ0613I

Процедура проверки

Подсоединить амперметр к положительной клемме (+) аккумулятора и клемме (B).

Состыковать клемму (B) и клемму (S)  диагностическим проводом.

Подсоединить один провод вольтметра к клемме (B), а другой к корпусу стартера.

Присоединить провод от отрицательной (-) клеммы аккумулятора к корпусу стартера.

Решение

Шестерня должна выйти и стартер должен заработать.

8-12

K-Series

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

ГЕНЕРАТОР

ГЕНЕРАТОР

Rear cover

Диод в сборе

Регулятор напряжения сборе

HJZ06I33

Тип: 23100 FF110    Выходная мощность: 50 Ам

1. СТРУКТУРА ГЕНЕРАТОРА

Выпрямитель

Корпус контактных колец

Корпус приводного конца

Торцевая крышка

HJZ0B135

K-Series

8-13

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

ГЕНЕРАТОР

2.  РАЗБОРКА

1) Шкив

Торцевым гаечным ключом ослабить гайку шкива.

* Используйте только торцевой гаечный ключ, иначе вы можете повредить вал.

2)   Корпус приводного конца генератора

Выкрутить винты корпуса и гайку клеммы (B), демонтируйте корпус.

3)   Держатель щеток

Выкрутить винты и вынуть держатели.

4)   Регулятор напряжения

Выкрутить винты и вынуть регулятор.

Винты имеют различную длину, поэтому складывайте их по порядку, чтобы не перепутать в ходе сборки.

HJZ06I39

8-14

K-Series

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

ГЕНЕРАТОР

Выпрямитель

5)   Выпрямитель

Выкрутить винты, фиксирующие выпрямитель и вводные провода статора, и затем выкрутить выпрямитель.

HJZ06140

6)   Корпус контактных колец генератора

Выкрутить болты и гайки.

7)   Ротор

Горизонтально установить корпус приводного конца на деревянных блоках и вытолкнуть ротор с помощью пресса.

Корпус приводного конца

Ротор

Нажать

Блоки

HJZ06143

8)   Стопорная пластина

Выкрутить винты и снять пластину.

HJZ06I44

K-Series

8-15

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

ГЕНЕРАТОР

Корпус приводного конца

Оправка

9)   Подшипники

•     Корпус приводного конца

Горизонтально установить корпус приводного конца на деревянных блоках и вытолкнуть подшипник с помощью оправки и пресса.

Со стороны контактных колец

С помощью съемника, удалить подшипник.

Пресс

HJZ06146

В генераторе используются подшипники вращения на больших скоростях. Соответственно использовать только установленные образцы и не подвергать их ударам.

Зажать ротор в тиски так, чтобы  не повредить его.

Центр давления

HJZ06I46

3. ПРОВЕРКА

1)   Подшипник

Поворачивайте подшипник пальцами.             Не должно быть никаких заеданий и посторонних звуков при вращении.

Должен двигаться с небольшим усилием

HJZ06I50

2)   Статор

Тестером проверить сопротивление между вводными проводами.

Стандартное значение: Макс. 1

Проверить сопротивление между сердечником статора и вводными проводами.

Стандартное значение: оо

При наличии неисправности статора замените его.

• Обмотка статора выходит из строя очень редко, поэтому если отсутствует электропроводность, проверьте контакты вводных проводов.

8-16

K-Series

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

ГЕНЕРАТОР

Контактное кольцо

3)   Обмотка ротора

Измерить сопротивление между контактными кольцами с помощью тестера.

Стандартное значение: 2.9

Измерить сопротивление между контактным кольцом и сердечником ротора.

Стандартное значение: оо

При наличии неисправности обмотки ротора замените его.

HJZ06I52

4)  Контактное кольцо

Проверить кольцо на предмет износа и грязи.

Если кольцо грязное, протрите его ветошью, смоченной в спирте.

Небольшие царапины удалите с помощью наждачной бумаги (№ 500 - № 600).

Измерьте внешний диаметр контактного кольца.

Внешний диаметр:

Стандартное значение: 14.4 мм

Предел: 14.4 мм

5)   Щетки

Измерить длину щеток, выступающих из держателя.

Длина щеток:

Стандартное значение: 10.0 мм

Предел: 2.0 мм

При необходимости заменить щетки.

Проверить ход щеток в держателе.

PI   P,2      P3

6)   Выпрямитель

Тестером проверить электропроводимость каждого диода выпрямителя. Если диоды имеют электропроводимость в одном направлении – это нормально.

•  Запрещается использовать 500 В мегомметровый тестер, так как он выводит из строя выпрямитель.

HJ Z06155

K-Series

8-17

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

ГЕНЕРАТОР

7)   Регулятор напряжения

Тестером проверить электропроводимость между терминалами (B) и (F) регулятора напряжения.

Если электропроводимость существует в одном направлении – это нормально.

! •  Запрещается использовать 500 В мегомметровый тестер, так как он выводит из строя регулятор.

Ссылка:

Вы можете проверить регулятор напряжения, если у вас есть стабилизированный источник напряжения, который может изменять  напряжение на выходе в пределах между 10 В и   20 В.  Для этого:

• Если регулятор подключен неверно, то при подаче напряжения даже на короткий промежуток времени, он может выйти из строя. Соответственно тщательно проверьте соединения проводов.

Подключить регулятор напряжения к стабилизированному источнику напряжения, вольтметру, лампе и т.д.

(Повернуть включатель 1 и включатель 2 в положение ВЫКЛ.)

Установить источник напряжения  на 12 В.

Повернуть включатель 1 в положение ВКЛ. Теперь проверить, что лампочка L1 горит ярко, а лампочка  L2 горит тускло.

Затем оставить  включатель 1 в положении ВКЛ. и повернуть включатель 2 в положение ВКЛ. Теперь проверить, что лампочка L1 потухла,   а лампочка  L2 горит ярко.

В этом состоянии постепенно увеличивайте напряжение от 12 В. Проверить, что лампочка L2 потухла, когда напряжение достигло 14.5 ± 0.6 В.